Załącznik nr 6 do SIWZ

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z wycinką, pielęgnacją i sadzeniem drzew, frezowaniem pni drzew, wycinką samosiewów drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego.

2.   Opis robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych               w punkcie nr 1 tj.:

a/ w przypadku usuwania drzew prace obejmują:

- przygotowanie placu robót /zabezpieczenie miejsc narażonych na zniszczenie, ustawienie znaków drogowych w ramach wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu itp./.

- ścięcie drzewa (także prace wykonywane w trybie awaryjnym), wysokość pnia po ścięciu, mierząc od rzędnej terenu, nie większa niż 10 cm.

- odwóz drewna /na dowolnie wybrany przez siebie plac/

- zagospodarowanie drewna w całości przez Wykonawcę

- uporządkowanie terenu, usunięcie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu.

b/ w przypadku robót pielęgnacyjnych prace obejmują:

- przygotowanie placu robót /zabezpieczenie miejsc narażonych na zniszczenie, ustawienie znaków drogowych w ramach wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu itp./.

- usuwanie posuszu z korony drzew, skracanie konarów itp. /należy zachować charakterystyczny pokrój drzewa/, (także prace wykonywane w trybie awaryjnym).

- odwóz gałęzi /na dowolnie wybrany przez siebie plac, bądź zrąbkowane na miejscu                   i wywóz zrębków /.

- uporządkowanie terenu, usunięcie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu.

c/ w przypadku usuwania samosiewów drzew prace obejmują:

- przygotowanie placu robót /zabezpieczenie miejsc narażonych na zniszczenie, ustawienie znaków drogowych w ramach wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu itp./.

-    usuwanie samosiewów drzew.

- odwóz materiału /na dowolnie wybrany przez siebie plac bądź zrąbkowane na miejscu                i wywóz zrębków /.

- uporządkowanie terenu, usunięcie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu.

d/ w przypadku sadzenia drzew prace obejmują:

- przygotowanie placu robót /ustawienie znaków drogowych w ramach wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu itp./

- * transport sadzonek

- kopanie dołu

-    posadzenie drzewa /sadzenie, podlanie wodą/

- ** opalikowanie posadzonego drzewa

- uporządkowanie terenu /rozplantowanie ziemi, itp./

- usunięcie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu.

*  transport sadzonek - w obrębie Powiatu Cieszyńskiego, Wykonawca dostarcza sadzonki własnym staraniem i na własny koszt we wskazane miejsce przez zamawiającego.

Dostarczone sadzonki winny posiadać następujące parametry:

Jesion wyniosły „Fraxinus Excelsior” o minimalnym obwodzie pnia 14cm na wysokości 100 cm oraz wysokości sadzonki nie mniejszej niż 150 cm,

Lipa drobnolistna „Tilia cordata” o minimalnym obwodzie pnia 14 cm na wysokości 100 cm oraz wysokości sadzonki nie mniejszej niż 150 cm,

Dąb szypułkowy „Quercus robur” o minimalnym obwodzie pnia 14 cm na wysokości 100 cm oraz wysokości sadzonki nie mniejszej niż 150 cm,

Drzewa powinny charakteryzować się wykształconym systemem korzeniowym oraz pniem, koroną charakterystyczną dla gatunku.

** opalikowanie posadzonego drzewa – Wykonawca opalikuje nasadzone drzewo palikiem             w ilości 3 szt. Wysokość palików winna powodować skuteczne za stabilizowanie nadziemnej części rośliny. Zamawiający nie dostarcza palików. Koszt palików należy wkalkulować               w cenę jednostkową pozycji kosztorysowej „sadzenie drzew”.

e/ w przypadku frezowania pni drzew prace obejmują:

- przygotowanie placu robót /zabezpieczenie miejsc narażonych na zniszczenie, ustawienie znaków drogowych w ramach wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu itp./.

-   frezowanie pnia – na głębokość 10 cm do powierzchni terenu przyległego.

-   oczyszczenie i uporządkowanie terenu, usunięcie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu.

f/ w przypadku pracy rębarki prace obejmują:

- przygotowanie placu robót /ustawienie znaków drogowych w ramach wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu itp./.

-  zrąbkowane materiału drzewnego /np. odłamanych konarów i gałęzi drzew w wyniku
             porywistych wiatrów, prace porządkowe związane z usunięciem gałęzi konarów z pasa
             drogowego/.

- odwóz materiału /na dowolnie wybrany przez siebie plac/.

- uporządkowanie terenu, usunięcie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu.

- Wymagania ogólne organizacji robót:

  - Oznakowanie robót

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za oznakowanie i bezpieczeństwo ruchu na odcinku prowadzonych robót. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca ma obowiązek podczas prowadzenia robót zachować wymogi bezpieczeństwa dla pojazdów poruszających się po jezdni             i osób pieszych, zarówno w obrębie jak i w sąsiedztwie prowadzonych robót, zobowiązany jest do utrzymania ruchu drogowego w okresie od rozpoczęcia do odbioru końcowego robót. Wykonawca ustawi i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczenia ruchu /znaki, zapory drogowe, pachołki drogowe itp./. Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych                         z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu należy dostosowywać do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robót tak, aby odcinek jezdni wyłączonej był jak najkrótszy, a jej zwężenie jak najmniejsze. Znaki drogowe powinny spełniać wymogi obowiązujących przepisów. Koszt oznakowania i zabezpieczenia miejsca przeznaczenia robót należy wkalkulować w ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów usług. Zamawiający udostępni zatwierdzone typowe projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na drogach powiatowych, z możliwością ich wykorzystania. Wykonawca zawiadamia organ zarządzający ruchem o rzeczywistym terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.

Wykonawca jest zobowiązany do:

- dokonania uzgodnień odnośnie sposobu i czasookresu przeprowadzenia robót w obrębie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych z właścicielami tych urządzeń. Koszt uzgodnień i ewentualnych wyłączeń sieci stanowi element ceny kontraktowej.

- zabezpieczenia przed uszkodzeniem roślinności rosnącej w pasie robót, a nie przeznaczonej do usunięcia

  - Odpowiedzialność cywilna

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia napowietrznych sieci oraz szkody w majątku własności prywatnej i publicznej, wyrządzone w wyniku prowadzonych prac.

  - Sprzęt

Do wykonywania robót może być używany następujący sprzęt:

- podnośnik koszowy

- narzędzia tnące i gospodarstwa domowego /piła spalinowa, piłka ręczna, sekator, tasak, łopata, rydel itp./

- rębak do kruszenia konarów i gałęzi /w przypadku nieposiadania przez firmę rębaka, należy całość urobku wywieźć na plac składowy dowolnie wybrany i zabezpieczony przez Wykonawcę, stosując się odpowiednio do punktu 3.4/.

- samochód ciężarowy

- frezarka do frezowania pni drzew

  - Transport.

Przy transporcie pni drzew po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Karpinę, konary, gałęzie należy przewozić dowolnymi środkami transportowymi. Powinny one posiadać osłony siatkowe zabezpieczające przewożony materiał przed rozrzucaniem w czasie transportu. Wywóz urobku powinien się odbywać na dowolnie wybrany i zabezpieczony przez Wykonawcę plac składowy.

- Wykonanie robót

Roboty objęte zamówieniem będą zlecane w okresie całego roku przez Zamawiającego. Termin wykonania będzie określany każdorazowo podczas przekazania placu robót.

Technika wykonywania pielęgnacji drzew:

- cięcia techniczne - w „skrajni jezdni” zapewniające swobodny przejazd pojazdów zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach technicznych (Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznym,

- cięcia sanitarne - usuwanie posuszu tj. gałęzi i konarów obumarłych, uszkodzonych w obrębie całej korony drzewa,

- cięcia korekcyjne - skracanie długości bocznych, nadmiernie wydłużonych gałęzi i konarów,

- cięcia redukcyjne - skracanie równomierne masy korony w części wierzchołkowej,

- cięcia prześwietlające - rozrzedzenie masy korony w jej wnętrzu – likwidacja gałęzi krzyżujących się, zagęszczających.

Wszelkie prace w koronie drzew należy prowadzić w taki sposób, aby w wyniku dokonywanych cięć statyka drzew nie została naruszona. Ilość przycinanych i usuwanych gałęzi może być różna w zależności od stanu zdrowotnego i technicznego drzewa, stopnia jego kolizji z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, itp. W wielu przypadkach dostęp do wycinanych lub pielęgnowanych drzew może być utrudniony (skarpy drogowe, brzegi rzek, ogrodzenia, rowy przydrożne zbyt mała nośność lub szerokość dróg, chodników i ścieżek), co wymagać będzie ręcznego transportu sprzętu i urobku. Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych drzew lub krzewów oraz innych składników zieleni przydrożnej przez swobodne zrzucanie gałęzi. Należy w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin. W przypadku wystąpienia prac awaryjnych związanych z usuwaniem m.in. skutków żywiołów, Wykonawca winien przystąpić niezwłocznie do wykonania zleconych robót, jednakże nie później niż 24 godziny od momentu zgłoszenia takiego faktu przez Zamawiającego.

- Kontrola jakości.

Sprawdzanie jakości robót polega na dokonanej podczas wizji w terenie ocenie kompletności wykonanych robót, tj. usunięcia drzew, samosiewów drzew, zagajników, wysokości pni po ścięciu, uporządkowaniu terenu placu robót.

- Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest:

- szt. w przypadku wycinki, pielęgnacji i sadzenia drzew

- m2 w przypadku usuwania samosiewów drzew

- cm2 w przypadku frezowania pni drzew

- rg (roboczogodzina) w przypadku pracy rębarki

- Odbiór robót.

Odbiór robót określonych w pkt 2 nastąpi po zgłoszeniu zakończenia przez Wykonawcę. Jeżeli podczas czynności odbiorowych okaże się, że prace nie są wykonanie zgodnie z wymaganiami SST Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na własny koszt roboty poprawkowe w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnego zlecenia przez Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

- Rozliczenie prac

# Rozliczenie prac będzie odbywało się na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy oraz ilości i rodzaju faktycznie wykonanych robót.

Wystawienie faktury następować będzie po protokolarnym odbiorze prac.

- Rozliczenie pozyskanego drewna

# Wykonawca zobowiązany jest do zakupu drewna z wykonywanych wycinek drzew. Wartość pozyskanego drewna zostanie określona na podstawie szacunku sporządzonego pod względem ilościowym przez uprawnioną osobę działającą na zlecenie Wykonawcy i w oparciu o ceny jednostkowe.

# Wykonawca zobowiązany jest do zakupu drewna z wycinki drzew na podstawie cen ustalonych w Uchwale Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Nr 819/ZP/IV/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. tj.

- 56 zł/m3 – drewno opałowe miękkie S4 (lipa, topola, wierzba, świerk, modrzew, sosna, jarzębina, olcha, orzech, grusza, czereśnia)

- 95 zł/m3 – drewno opałowe twarde S4 (grab, dąb, buk, brzoza, jesion, jawor, klon, akacja, wiąz)

# Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wyceny Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przekazanej wyceny. Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego noty obciążającej, zobowiązany jest dokonać wpłaty za pozyskane drewno na wskazane konto Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie. Koszt sporządzenia operatu szacunkowego należy wkalkulować w wartość cen jednostkowych za wycinkę drzew.

.