Załącznik nr 5 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE

Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej południowej części powiatu cieszyńskiego – Etap I – inwentaryzacja i projekt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Cieszyn, 20.07.2020 r.

- Przedmiot zamówienia, zakres i cel opracowania

- Przedmiotem zamówienia jest pierwszy etap modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze południowej części powiatu cieszyńskiego.

- Opracowanie ma na celu wykonanie inwentaryzacji wysokościowej osnowy geodezyjnej, określenie stopnia zniszczenia punktów oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej.

- Przedmiotowe zamówienie obejmuje następujące prace:

- analizę materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym pod kątem wykorzystania ich do opracowania projektu technicznego;

- inwentaryzację istniejącej szczegółowej i pomiarowej osnowy wysokościowej;

- inwentaryzację i przegląd wszystkich punktów podstawowej bazowej wysokościowej osnowy geodezyjnej,

- wywiad terenowy i opracowanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej z zastosowaniem osnowy dwufunkcyjnej stabilizowanej naziemnie;

- Projekt powinien uwzględniać odtworzenie zniszczonych znaków geodezyjnych oraz założenie nowych znaków geodezyjnych w tym ok. 40 punktów osnowy dwufunkcyjnej.

- Informacja o obiekcie

- Powiat cieszyński położony jest w południowej części województwa śląskiego. Obszar opracowania znajduje się w Beskidzie Śląskim, który tworzą dwa grzbiety górskie Czantorii oraz Baraniej Góry, rozdzielone doliną rzeki Wisły. Jest to teren górski o wysokości bezwzględnej przekraczającej 1000 m, z licznymi dolinami.

- Obszar opracowania znajduje się na południe od drogi krajowej nr S52 do granic powiatu. Powierzchnia opracowania wynosi 430 km2. Obszar obejmuje w całości następujące jednostki ewidencyjne: Wisła, Ustroń, Brenna, Istebna, Goleszów, oraz część gminy Dębowiec i Skoczów. Dla północnej części powiatu wykonano modernizację osnowy wysokościowej w 2017 r.

- Na obszarze podlegającym opracowaniu znajduje się podstawowa, szczegółowa i pomiarowa osnowa pozioma w obowiązującym systemie PL-2000 strefa 6 (18o) oraz podstawowa, szczegółowa i pomiarowa osnowa wysokościowa w układzie wysokości normalnych Kronsztadt’60 oraz Kronsztadt’86.

- Baza danych osnów geodezyjnych prowadzona jest w programie Bank Osnów ver. 3 firmy Geobid Katowice.

- Opisy topograficzne punktów osnowy wysokościowej są w postaci rastrów.

- Ilość istniejących w BDSOG punktów osnowy wysokościowej objętych opracowaniem jest następująca:

- 110 punktów osnowy podstawowej,

- 140 punktów osnowy szczegółowej 3 klasy,

- 400 punktów osnowy pomiarowej.

- Przewidywana ilość punktów w projekcie wynosi ok. 550 punktów + punkty nawiązania.

- Obowiązujące przepisy prawne i techniczne

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352) – zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie osnów”.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. z 2013 r. poz. 1183).

- Materiały geodezyjne i kartograficzne

Z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Wykonawca otrzyma:

- Dane z Banku Osnów ver.3,

- Numeryczną mapę osnów w programie EWMAPA dla całego powiatu,

- Numeryczną mapę zasadnicza w programie EWMAPA dla terenu objętego opracowaniem (widok mapy: http://cieszyn.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20obreby%20matryce%20UB%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UI%20UN%20UX%20UZ%20slupy%20osnowaW%20drogikrajowe%20u2000%20&myqlayers=%20UB%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UI%20UN%20UX%20UZ%20osnowaW%20&bbox=6525184.297,5478371.324,6616728.765,5525896.324&markery=),

- Dokumentację techniczną dotyczącą istniejących osnów.

- Dane adresowa właścicieli nieruchomości na których zaprojektowano punkty osnowy.

Aktualne dane dotyczące osnów podstawowych można pozyskać z krajowego geoportalu GUGiK.

- Osnowa wysokościowa

- Inwentaryzacja istniejącej osnowy wysokościowej

- W ramach inwentaryzacji punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej należy:

- wykonać przegląd wszystkich reperów położonych na terenie objętym opracowaniem - osnowy podstawowej 2 klasy (dotychczasowa I i II klasa wg nieobowiązującej instrukcji G-2), osnowy szczegółowej oraz innych reperów, których dane znajdują się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

- podać ich stan oraz przydatność do prac geodezyjnych oraz projektowanej osnowy,

- określić współrzędne płaskie wszystkich punktów osnowy z dokładnością szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej,

- przeprowadzić konserwację istniejących punktów farbą antykorozyjną.

- w terenie zaktualizować opisy topograficzne lub w przypadku dużej liczby zmian lub braku opisu sporządzić nowe.

- wykonać zdjęcie dokumentacyjne odnalezionego punktu lub miejsca w przypadku punktu zniszczonego.(dwa zdjęcia: jedno w oddaleniu z uwzględnieniem sytuacji otoczenia punktu umożliwiającej jego łatwe odszukanie, a drugie z bliska)

- Podczas wywiadu należy ustalić stan każdego reperu, określając odpowiednio:

- dobry - reper istnieje i można postawić na nim łatę 3 m,

- uszkodzony - reper istnieje lecz nie można postawić na nim łaty 3 m,

- zniszczony - reper nie istnieje lub jest zamurowany w sposób uniemożliwiający ustawienie na nim pionowo łaty,

- nieodnaleziony:

- sytuacja terenowa odbiega od sytuacji przedstawionej na opisie topograficznym, uniemożliwiając dokładną lokalizację reperu;

- opis słowny przy braku opisu topograficznego jest nieprecyzyjny;

- brak dokładnych współrzędnych poziomych;

- niedostępny - sytuacja terenowa lub inne czynniki uniemożliwiają wykorzystanie znaku wysokościowego w pracy geodezyjnej.

- Wyniki inwentaryzacji należy przedstawić w postaci tabelarycznej oraz graficznej na mapie

przeglądowej.

- Analiza pochodzenia istniejących reperów

Należy wykonać analizę pochodzenia każdego punktu, jeżeli jest to możliwe zidentyfikować repery nawiązania i przeanalizować możliwość adaptacji punktów do projektowanej osnowy. Przy adaptacji odcinków niwelacyjnych należy uwzględnić wytyczne rozporządzenia - Załącznik nr 1 Rozdział 7 ust. 6.

- Założenia techniczne do projektu wykonania wysokościowej osnowy 3 klasy

- Przy opracowywaniu założeń do projektu sieci zostaną do niej włączone:

- wszystkie istniejące i odszukane w czasie inwentaryzacji punkty osnowy wysokościowej,

- repery osnowy pomiarowej posiadające stabilizację odpowiadającą wymogom stawianym dla reperów osnowy 3 klasy,

- punkty osnowy dwufunkcyjnej,

- Punktami nawiązania zakładanej osnowy będą punkty osnowy wysokościowej 2 klasy, posiadające rzędne w układach PL-EVRF2007-NH oraz PL-KRON86-NH, a projektowana sieć zostanie opracowana jako jednorzędowa.

- Projekt założeń technicznych zostanie wstępnie uzgodniony z Zamawiającym. Na tej podstawie zostaną wykonane „Założenia techniczne do projektu” składające się z map założeń technicznych w odpowiedniej skali oraz opisu słownego. Założenia techniczne do projektu zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

- Założenia do projektu opracowuje się na podstawie danych pozyskanych z ODGiK - Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

- Wywiad terenowy dla opracowania położenia projektowanych reperów i przebiegu linii szczegółowej osnowy wysokościowej

- Równocześnie z pracami przeglądu należy wykonać wywiad terenowy w celu ustalenia miejsca stabilizacji każdego projektowanego reperu oraz przebiegu projektowanych linii, wykorzystując „Założenia techniczne do projektu”.

- Na etapie wywiadu terenowego należy też uzyskać zgodę właścicieli na stabilizację punktów.

- Przy ustalaniu lokalizacji punktów osnowy należy przestrzegać następujących zasad wynikających z Załącznika 1 Rozdział 9 ust. 15 do rozporządzenia:

- punkty wybierać w miejscach nienarażonych na zniszczenia i dogodnych do pomiaru,

- w maksymalnym stopniu wykorzystać stabilizację punktów istniejących,

- ustalić nawiązania,

- długości odcinków w aglomeracji miejskiej nie powinny przekraczać 0.5 km, w pozostałym terenie do 1 km.

- Dodatkowo należy uwzględnić również zasady wynikające z Załącznika 1 Rozdział 7

do rozporządzenia:

- stosuje się dwa zasadnicze rodzaje znaków wysokościowych:

- naziemne, w których właściwe punkty wysokościowe znajdują się nad powierzchnią gruntu (podstawa znaku powinna znajdować się na głębokości większej niż głębokość zamarzania gruntu);

- ścienne - w postaci metalowych bolców (reperów) osadzonych w ścianach budowli, gwarantujących ich stabilność,

- znaki naziemne osadza się wzdłuż dróg, poza rowem ograniczającym koronę drogi, przy czym należy wybierać grunty wolne od upraw rolniczych,

- znaki ścienne osadza się w budowlach, których fundamenty sięgają poniżej poziomu zamarzania gruntu i które zostały wzniesione co najmniej 2 lata wcześniej,

- w przypadku stabilizowania nowych punktów wysokościowych stosuje się znaki ścienne, a w miejscach, w których to nie jest możliwe - znaki naziemne,

- znaki naziemne osadza się co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem pomiaru. Znaki ścienne osadza się co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem pomiaru.

- Projekt techniczny szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy

- Zgodnie z Załącznikiem 1 Rozdział 9 ust. 14 do rozporządzenia, osnowy geodezyjne zakłada się na podstawie zatwierdzonego projektu technicznego, przy czym prace projektowe obejmują w szczególności:

- analizę i ocenę przydatności oraz sposób wykorzystania istniejącej dokumentacji technicznej,

- wykorzystanie opracowanych w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i wyniki badań dotyczących stanu osnów - założeń technicznych do projektu uzgodnionych wcześniej ze Zleceniodawcą,

- inwentaryzację punktów oraz wywiad terenowy prowadzony w celu ustalenia najkorzystniejszej pod względem technicznym i ekonomicznym lokalizacji punktów osnowy oraz zweryfikowania założeń technicznych,

- opracowanie projektu technicznego uwzględniającego wyniki inwentaryzacji punktów i wywiadu terenowego.

- pomiar kontrolny stabilności punktów nawiązania

- W projekcie należy zanumerować wszystkie projektowane repery zgodnie z rozporządzeniem w sprawie osnów. Numerację istniejących punktów należy przyjąć wg BDSOG a nowoprojektowane uzgodnić i zarezerwować w ODGiK Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz PODGiK powiatów przyległych do powiatu cieszyńskiego.

- Należy również wprowadzić numerację linii niwelacyjnych. Punkty dwufunkcyjne należy zanumerować wg schematu GODŁO.5.2xxxx.

- Przy projektowaniu nowych punktów osnowy należy uwzględnić trwałą dostępność reperów na etapie ich eksploatacji. Jest to szczególnie istotne w kontekście możliwości wstępu na grunt celem wykonywania czynności przewidzianych w art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne .

- Skład operatu projektu technicznego określają przepisy Załącznika nr 1 Rozdział 9 ust. 16 do „rozporządzenia w sprawie osnów” .

- Aktualizacja danych zawartych w Banku osnów

Zadaniem wykonawcy będzie aktualizacja danych zawartych w banku Osnów poprzez wprowadzenie zmian powstałych w wyniku niniejszego zamówienia.

- Operat techniczny

Operat z modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej należy skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Geodezyjna dokumentacja techniczna powinna zawierać co najmniej następujące dokumenty:

- sprawozdanie techniczne zawierające opis wykonanych prac, w którym należy określić:

- dane charakteryzujące zaprojektowaną sieć, jej zasięg i strukturę,

- Punkty nawiązania, liczbę projektowanych punktów nowych adaptowanych do pomiaru

- Sposób wykorzystania archiwalnej dokumentacji technicznej,

- Proponowane typy znaków, sposób stabilizacji, metody pomiaru i inne dane, które odbiegają od standardowych ustaleń.

- polowe opisy topograficzne punktów z inwentaryzacji wraz ze zdjęciami,

- mapę projektu technicznego, opracowaną w odpowiednio dobranej skali, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie konstrukcji geometrycznej projektowanej do pomiaru sieci i innych prac przewidzianych do realizacji w terenie oraz opis projektu.

- Na mapę projektu należy nanieść

- Istniejące punkty sieci poziomej

- Punkty nowoprojektowane

- Ciągi poligonowe.

- Dodatkowe informacje

- Kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi musi być powierzone osobie posiadającej uprawnienia zawodowe - „Geodezyjnej pomiary podstawowe”, o których mowa w art. 43 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Praca podlega zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

- Wykonawca zobowiązany jest do osobistego odbioru materiałów w wersji analogowej, natomiast w przypadku danych elektronicznych możliwe będzie ich udostępnienie oraz późniejsza wymiana z wykorzystaniem protokołu transferu plików – FTPS Wykonawcy. Ponadto odbiór przekazywanych materiałów będzie każdorazowo odnotowany przez Wykonawcę w Dzienniku Robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu realizacji prac objętych niniejszymi warunkami.

- Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót.

- W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych warunkach, Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do dokonania szczegółowych uzgodnień z Geodetą Powiatowym (lub powołanym przez Starostę Inspektorem Nadzoru), potwierdzonych zapisami w dzienniku robót. Wyklucza się stosowania przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych.

- Dziennik Robót będzie integralną częścią dokumentacji przekazanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Zamawiającemu należy przedłożyć do weryfikacji wersję roboczą projektu. Projekt (część opisowa i graficzna) należy sporządzić i dostarczyć w 2 egzemplarzach w wersji analogowej (wydruk) i w wersji cyfrowej (CD/DVD), w formatach danych uzgodnionych w trybie roboczym z ODGiK.

- Projekt podlega zatwierdzeniu przez Starostę Powiatu Cieszyńskiego. Wykonywanie prac (stabilizacji znaków i pomiarów) bez zatwierdzonego projektu jest niedopuszczalne.

- Pozytywny wynik kontroli całości dokumentacji stwierdzonej protokołem końcowym będzie stanowił warunek j przyjęcia dokumentacji do PZGiK.