Część 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – na dostawę, montaż wraz z uruchomieniem sprzętu gastronomicznego oraz dostawę i montaż mebli gastronomicznych dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle:

| L.p. | Wyposażenie | Liczba sztuk | Opis wymaganych parametrów minimalnych | Szkoła | Pracownia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regał ze stali nierdzewnej | 2 | Regał z drzwiami przesuwnymi: wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary (dł. x szer. x wys.): 780 – 820 x 480 – 520 x 1780 – 1820 mm, w regale 2 półki. Montaż regału. | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 118. |
|  | Fontanna do czekolady | 1 | Profesjonalna fontanna cateringowa do czekolady, kajmaku, oraz sosów serowych: minimum 4 kaskady; regulacja temperatury; zakres regulacji temperatury min.: od 30 do 80 °C; moc całkowita: min. 180 W; wykonanie obudowy i talerzy: stal nierdzewna chromowana. | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 118. |
|  | Maszyna do lodów | 1 | Maszyna do lodów: do przygotowywania świeżych lodów w różnych kombinacjach smakowych; obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego; wyjmowany pojemnik na lody wykonany z aluminium; urządzenie chłodzi kompresorem; czas produkcji lodów od 30 do 60 minut; zasilanie: 230 V; moc: min 0,1 kW; pojemność zbiornika: 1,3 – 2 l W zestawie miarka i łyżka do lodów. | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 118. |
|  | Maszyna do popcornu | 1 | Maszyna do popcornu na kółkach z daszkiem: trwałe i solidne wykonanie; drzwiczki wykonane z akrylu, pozostałe boki wykonane ze szkła hartowanego; garnek wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej teflonem; podświetlenie wewnętrzne, ogrzewane dno oraz termostat; wyposażona w klapkę do wyciągania popcornu oraz wysuwaną szufladę; wózek z pojemną szafką; dwa mniejsze kółka wózka wyposażone w hamulec; zasilanie: 230 V; moc: min. 1 kW; średnica pojemnika: 140 – 200 mm; wysokość pojemnika: 50 - 70 mm W zestawie szufelka oraz pojemnik 0,5 l. | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 118. |
|  | Ekspres do kawy | 2 | Ekspres do kawy: rodzaj ekspresu: ciśnieniowy; ciśnienie: 15 bar; moc: min 1,4 k W; rodzaj kawy: ziarnista; ilość napojów min. 8, między innymi Cappuccino, Espresso, podwójne espresso, Latte, kawa czarna, kawa biała, spienione mleko; regulacja mocy kawy; regulacja ilości zaparzanej kawy; wbudowany młynek; pojemność zbiornika na wodę: min. 1,5 l; pojemność zbiornika na kawę: min. 250 g; sterowanie elektroniczne; panel sterowania z wyświetlaczem LCD; funkcje dodatkowe: Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, wyjmowany blok zaparzający, Double Cup, system spieniania mleka; zintegrowana karafka do mleka; szybkie czyszczenie obiegu mleka. W zestawie min.: miarka, pasek testowy do sprawdzania jakości wody, szczoteczka do czyszczenia, filtr. Montaż i uruchomienie ekspresu do kawy. | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 118. |
|  | Bemar elektryczny | 4 | Bemar (podgrzewacz) elektryczny: Bemar na pojemnik GN 1/1 65 mm; moc min: 0,7 kW; zasilanie: 230 V; materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne; wanna z tworzywa odpornego na wysokie temperatury; pozostałe elementy wykonane ze stali nierdzewnej; grzałka z termostatem. W zestawie pojemnik gastronomiczny GN 1/1 65 mm | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 118. |
|  | Podgrzewacz kociołek | 2 | Kociołek do zup z termostatem: wymiary: pojemność: 8 - 10 l; moc całkowita: 0,2 – 0,6 kW; zasilanie: 230 V; temperatura maksymalna: min. 80 °C; materiał: stal nierdzewna, stal malowana; wyjmowany pojemnik na zupę oraz obrotowa pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana ze stali lakierowanej; kształt: okrągły. W zestawie min.: 8 tabliczek magnetycznych z nazwami zup, pokrywa, pojemniki, chochla. | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 118. |
|  | Podgrzewacz Gn 1/1 | 4 | Podgrzewacz na pastę GN 1/1: rozmiar GN: GN 1/1, materiał: stal nierdzewna, podnoszona polerowana pokrywa i podstawa ze wspornikiem na pokrywę, odpowiedni do pojemników GN o wysokości do 65 mm. W zestawie min.: pokrywa, 2 pojemniki na paliwo, pojemnik GN 1/1 ze stali nierdzewnej o wysokości 65 mm. | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 118. |
|  | Kuchenka gazowo-elektryczna z termoobiegiem ze stali | 8 | Kuchenka gazowo-elektryczna: wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): 500 x 850 x 600 mm; rodzaj piekarnika: elektryczny; rodzaj płyty: gazowa; pojemność piekarnika: 55 - 65 l; elektryczna zapalarka gazu w pokrętle; funkcje piekarnika min.: grzałka górna i dolna (ogrzewanie góra-dół), termoobieg i grill; ilość szyb piekarnika: min. 2; chłodzona obudowa; prowadnice piekarnika: drabinkowe; rodzaj rusztu: żeliwny; wysuwana szuflada piekarnika; zabezpieczenie przeciw wypływowe; czyszczenie piekarnika: parowe; klasa energetyczna min. A; kolor: srebrny. Załączone wyposażenie: ruszt, taca głęboka. Montaż kuchenki gazowo-elektrycznej. Niezbędny osprzęt do montażu kuchenki gazowo-elektrycznej, zawory na gaz. Pierwsze uruchomienie kuchenki gazowo-elektrycznej. | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 118. |
|  | Zestaw blach do kuchenki gazowo-elektrycznej (zestaw składa się z 4 blach różnej głębokości) | 8 | Zestaw składa się z 4 blach emaliowanych i stalowych do piekarnika kuchenki gazowo-elektrycznej. Trzy blachy emaliowane pasują wymiarami (długość i szerokość) do kuchenki gazowo-elektrycznej (z pozycji nr 9). Szerokość i długość blach zależna od firmy wybranej kuchenki gazowo-elektrycznej (poz. nr 9). Głębokość blach: 17 mm, 33 mm, 40 mm. Czwarta blacha stalowa przeznaczona jest do wypieku pizzy średnica: 300 mm, materiał: stal. Blacha do pieczenia pizzy wykonany z wysokiej jakości stali, doskonale przewodzi ciepło. Odporna na zadrapania oraz łatwa w czyszczeniu. Wyposażona w specjalny uchwyt zwiększający bezpieczeństwo i wygodę podczas gotowania. | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 118. |
|  | Podgrzewacz GN1/1 | 2 | Podgrzewacz GN1/1: rozmiar GN: GN 1/1, materiał: stal nierdzewna, podnoszona polerowana pokrywa i podstawa ze wspornikiem na pokrywę, odpowiedni do pojemników GN o wysokości do 65 mm. Możliwość montażu grzałki. W zestawie min.: pokrywa, 2 pojemniki na paliwo, pojemnik GN 1/1 ze stali nierdzewnej o wysokości 65 mm. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Zaparzacz do kawy 10 l | 2 | Zaparzacz do kawy 10 l: z wysoko polerowanej stali nierdzewnej, system ochrony przed przegrzaniem, termostat bezpieczeństwa, wskaźnik poziomu płynu. wymiary: pojemność: 9 - 11 litrów, moc: min 1 kW, zasilanie: 230 V. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Pojemnik termoizolacyjny GN 1/1 | 2 | Pojemnik termoizolacyjny GN 1/1: pojemniki do transportu i przechowywania żywności; łatwy w czyszczeniu; konstrukcja ułatwiająca otwieranie; kształt wnętrza ułatwiający wyciąganie pojemników GN; miejsce na tabliczkę ułatwiającą oznakowanie; pasuje GN 1/1 200 mm; materiał: spieniony polipropylen; wymiary: szerokość: 580 – 620 mm, głębokość: 380 – 420 mm, wysokość: 260 - 300 mm, pojemność: 38 - 40 l; piętrowanie. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Termos transportowy z polietylenu | 1 | Termos transportowy z polietylenu: specjalne prowadnice do pojemników GN; dwa ergonomiczne uchwyty do przenoszenia; wymienna uszczelka drzwi; drzwi otwierane o 265 - 280°; możliwość stosowania do termosu wózka; pojemność: 80 – 90 l. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Termos transportowy ze stali nierdzewnej | 2 | Termosy transportowe ze stali nierdzewnej: pokrywa z silikonową uszczelką, odporna na ścieranie, wyposażona w min. 5 zatrzasków, wentyl odpowietrzający; wymiary: pojemność: 23 - 28 l. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Pojemnik transportowy | 10 | Pojemnik transportowy: pojemnik do żywności ze szczelnie przylegającą pokrywą; wzmocniona podstawa; wyprofilowane uchwyty; otwory w uchwytach zapobiegające pozostawaniu wilgoci po umyciu; odpowiednio wyprofilowane dno i pokrywa umożliwiają piętrowanie; pojemność: 51 - 55 l. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Pojemniki gastronomiczne z polipropylenu z pokrywą | 10 | 10 pojemników gastronomicznych z polipropylenu obejmuje: 5 pojemników gastronomicznych z polipropylenu z pokrywą GN 1/1: wymiary: wysokość: 180 – 220 mm, pojemność: 26,0 – 30,0 l; 5 pojemników gastronomicznych z polipropylenu GN ½ z pokrywą około 325 x 265 mm: wymiary: wysokość: 180 – 220 mm, pojemność: 11,5 – 13,5 l. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Wózek kelnerski składany | 2 | Wózek kelnerski składany: powierzchnia robocza: 750 – 880 x 450 – 600 mm; wózek kelnerski 3-półkowy; minimalny udźwig 40 kg; gumowe kółka w tym min. 2 z hamulcami. Określenie składany oznacza do samodzielnego montażu. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Blender barmański | 1 | Blender barmański: silnik o mocy min 900 W. Pojemność dzbanka min 1,5 l Silnik z regulacją prędkości i funkcją pracy pulsacyjnej | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Kostkarka do lodu | 1 | Kostkarka do lodu: moc: min. 120 W, pojemność: min. 1 l, wydajność: min 8 kg na dobę. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Kruszarka do lodu | 1 | Kruszarka do lodu: elektryczna, zasilanie: 230 V, moc: 50 – 200 W, nóż lub ostrza ze stali nierdzewnej, łopatka na lód w zestawie. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Wyciskacz do owoców | 1 | Wyciskacz do owoców: elektryczny, napięcie: 230 V, min. 1000 obr./min, z nakładkami do dużych i małych owoców. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Fontanna czekoladowa | 2 | Profesjonalna fontanna cateringowa do czekolady, kajmaku, oraz sosów serowych: minimum 3 kaskady; minimalna pojemność: 2 kg; niezależna regulacja temperatury i pracy silnika; zakres regulacji temperatury min.: od 30 do 80 °C; moc: min. 100 W; wykonanie obudowy i talerzy: stal nierdzewna chromowana. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Mikrofalówka | 1 | Mikrofalówka: z funkcją grilla, pojemność: 16 - 23 l, moc: min. 1000 W. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Podgrzewacz elektryczny | 5 | Podgrzewacz elektryczny GN1/1: wanna wykonana z tworzywa odpornego na wysokie temperatury; pozostałe elementy wykonane ze stali nierdzewnej; grzałka z termostatem; pojemność: 8 - 10 l; moc elektryczna: 0,8 – 1,6 kW; zasilanie : 230 V; możliwość regulacji temperatury min. od 30°C do 80°C. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Młynek do kawy | 1 | Profesjonalny młynek do kawy: moc: 150 - 420 W, regulacja porcji, żarna ze stali nierdzewnej, ilość obrotów żaren: min. 1200 obr./min. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Pomocnik kelnerski przenośny | 1 | Pomocnik kelnerski przenośny: stal nierdzewna, na kółkach, 3 półkowy. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Pomocnik kelnerski stały | 2 | Pomocnik kelnerski stały: min. 1 szuflada z przegródkami plus półki, płyta meblowa w kolorze buk, wymiary (szer. x gł. x wys.): 800 – 1200 x 350 - 650 x 1000 – 1400 mm. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Stół cateringowy | 3 | Stół cateringowy: wymiary (dł. x szer. x wys.): 1100 – 1300 x 550 – 650 x 700 – 760 mm, stół składany, elementy stalowe malowane. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Żelazko + deska | 1 | Żelazko i deska – komplet: żelazko – moc: min. 3000 W, regulowana wysokość deski, długość deski – min. 1000 mm. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Stacja do prasowania w pionie | 1 | Stacja do prasowania w pionie: moc: min. 1600 W, wyjmowany zbiornik na wodę. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Czajnik bezprzewodowy | 2 | Czajnik bezprzewodowy: pojemność: 1,6 – 2,0 l, materiał: stal nierdzewna, moc: 2000 - 3000 W, możliwość ustawienia regulacji temperatury. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Zestaw do sprzątania stolików | 1 | Zestaw do sprzątania stolików min.: elektryczna zmiotka do okruszków – materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, pojemnik do opróżniania, zasilanie baterie AA,. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI I USŁUG CATERINGOWYCH - sala nr 45. |
|  | Szafa z regałami na sprzęt ze stali nierdzewnej | 2 | Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej: wymiary (dł. x szer. x wys.): 2000 x 600 x 1800 mm. Dopuszczamy możliwość połączenia dwóch szaf (o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 1000 x 600 x 1800 mm) w 1 szafę. konstrukcja spawana, przestawne półki, drzwi suwane. W załączniku szkic ustawienia szaf, szafek i stołów w salach 49, 50. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Taborety dla gastronomii | 36 | Taboret przeznaczony do gastronomii: wykonany ze stali nierdzewnej, średnica siedziska: 280 – 310 mm, wymiary (dł. x szer. x wys.): 350 – 390 x 350 – 390 x 410 – 450 mm, nakładki na nóżki zapobiegające rysowaniu podłogi, łatwy do utrzymania w czystości. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Szafka wisząca ze stali nierdzewnej | 6 różne | Na 6 różnych szafek wiszących ze stali nierdzewnej składają się: 4 szafki wiszące z drzwiami suwanymi wykonane ze stali nierdzewnej: szafka spawana; przestawna półka; minimalne obciążenie na półkę 60 kg/ m²; wymiary (dł. x szer. x wys.): 1190 - 1210 x 390 - 410 x 590 - 610 mm. 2 szafki wiszące z drzwiami suwanymi wykonane ze stali nierdzewnej: przestawna półka; wymiary (dł. x szer. x wys.): 1790 - 1810 x 390 - 410 x 590 - 610 mm. Dopuszczamy możliwość połączenia dwóch szafek, tak aby ich długość mieściła się w przedziale: 1790 – 1810 mm. W załączniku szkic ustawienia szaf, szafek i stołów w salach 49, 50. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Stół przyścienny ze stali nierdzewnej | 6 różne | Na 6 różnych stołów przyściennych ze stali nierdzewnej składają się: 4 stoły przyścienne z drzwiami suwanymi, wykonane ze stali nierdzewnej: stół spawany, przestawna półka; wymiary (dł. x szer. x wys.): 1190 - 1210 x 590 - 610 x 840 - 860 mm; 2 stoły przyścienne wykonane ze stali nierdzewnej: posiadające drzwi suwane na długości 1190 – 1210 mm oraz otwartą przestrzeń (na stolnice) na długości 590 – 610 mm. Stół w całości obudowany z tyłu i boku. wymiary (dł. x szer. x wys.): 1790 - 1810 x 590 - 610 x 840 - 860 mm. Dopuszczamy możliwość połączenia dwóch stołów, tak aby ich całkowita długość mieściła się w przedziale: 1790 – 1810 mm. W tym przypadku pierwszy stół z drzwiami suwanymi o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 1190 - 1210 x 590 - 610 x 840 - 850 mm. Drugi stół z zabudowanymi bokami i tyłem, ale bez drzwi (na stolnice) o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 590 - 610 x 590 - 610 x 840 - 860 mm). W załączniku szkic ustawienia szaf, szafek i stołów w salach 49, 50. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Akcesoria kuch. cukiernicze komplet | 2 | Akcesoria kuchenne cukiernicze – aerograf + kompresor: Aerograf + kompresor - zestaw duży (doskonale nadaje się do malowania na masach cukrowych i innych surowcach cukierniczych). Skład zestawu: Profesjonalny aerograf - wykonany w całości z nierdzewnego metalu, Kompresor do aerografu, Komplet dyszy (iglic) o grubości: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm - do stosowania z barwnikami o różnej gęstości, od barwników czystych po barwniki perłowe z drobinkami brokatu lub nawet zamszu, Zestaw podstawowych barwników: min. 6 w tym biały, czarny, czerwony, żółty, zielony, niebieski, Szablony na bok tortów – 5 różnych. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Robot planetarny | 2 | Kuchenny robot planetarny z przystawkami: do wyrabiania ciasta i ubijania piany, misa o pojemności min. 5 l gniazdo wolnych obrotów, gniazdo szybkich obrotów, praca pulsacyjna, liczba poziomów obrotów: min. 6, zasilanie: 230 V, moc: min 1,3 kW. W zestawie min.: min. 3 mieszadła różnego rodzaju, blender szklany o poj. min. 1,5 l, osłona przeciw chlapaniu, instrukcja obsługi w języku polskim. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Naświetlacz do jaj na 10 szt. | 2 | Naświetlacz bakteriobójczy na 10 jaj: przeznaczony do powierzchniowej dezynfekcji jaj o jednorazowym wsadzie 10 jaj; wykonanie: stal nierdzewna; czas jednego cyklu naświetlania: 1 - 1,5 minuty; zasilanie: 230 V; moc: min 30 W. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Blender profesjonalny | 2 | Blender profesjonalny: funkcje: kruszenie lodu, mieszanie, miksowanie, rozdrabnianie (siekanie), ubijanie piany; min. prędkość obrotowa: 10000 obr./min; długość ramienia: min. 180 mm moc całkowita: min. 0,3 kW; zasilanie: 230 V; 2 prędkości: obr./min; uchwyt do powieszenia na ścianie z miejscem na końcówki; w komplecie 3 końcówki (nóż gwiazdka, tarcza ubijająca, tarcza miksująca). | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Płyta indukcyjna | 2 | Kuchenka indukcyjna 2-palnikowa: przenośna, powierzchnia ceramiczna, zasilanie: 230 V, moc: min 2 KW, nóżki antypoślizgowe, automatyczne wyłączenie, długość przewodu zasilającego: min 100 cm. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Grill kontaktowy elektryczny profesjonalny | 2 | Grill kontaktowy pojedynczy ryflowany: materiał: stal nierdzewna; materiał płyt grillowych: żeliwo, ryflowane; powierzchnia grillowa: min. 340 x 230 mm; zakres temperatur: min. od 100 °C do 300 °C; regulacja temperatury; pojemnik na tłuszcz; moc: min 1,8 kW, zasilanie 230 V. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Wyciskarka do soków wolnoobrotowa | 2 | Wyciskarka do soków wolnoobrotowa: duży otwór wlotowy: 70 - 100 mm; korek niekapek; napięcie zasilania: 230 V; moc: min 240 W ; sito do soków klarownych; sito do przecierów; mincer do mrożonych deserów; pokrywa wsadowa; popychacz; pojemnik na sok; pojemnik na pulpę; instrukcja obsługi w języku polskim. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Blender | 2 | Blender barmański (barowy): Urządzenie do przygotowywania drinków, napojów oraz potraw o lekkiej i średniej konsystencji; Regulacja pomiędzy min. dwiema prędkościami; Pokrywa z otworem sprawia, że nawet w trakcie rozdrabniania można dorzucić dodatkowe produkty; Napięcie zasilające: 230 V; Moc: min 0,6 kW; Pojemność pojemnika: 1,3 - 1,5 l; Funkcja "Pulse", która czasowo zwiększa obroty silnika; Pojemnik można myć w zmywarce. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Gofrownica profesjonalna | 2 | Gofrownica profesjonalna: materiał: stal nierdzewna; płyty żeliwne z powłoką nieprzywierającą; wytrzymała konstrukcja; regulacja temperatury; moc: max. 2,5 kW; napięcie: 230 V; | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Toster profesjonalny | 2 | Toster/opiekacz: wykonany ze stali nierdzewnej; ceramiczne elementy grzewcze; włącznik czasowy; szufladka na pozostałości procesu pieczenia; wymiary komory (długość x szerokość x wysokość): 320 – 380 x 180 – 240 x 70 - 140 mm; liczba grzałek: 4, moc: min 1,5 kW. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Ekspres do kawy | 1 | Ekspres do kawy: rodzaj ekspresu: ciśnieniowy; rodzaj kawy: mielona, ziarnista; moc: 1400 – 1900 W; ciśnienie: 15 bar; spienianie mleka. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 50. |
|  | Szybkowar 3-4 l | 4 | Szybkowar: pojemność: 3 – 4 l; wykonany ze stali nierdzewnej; trójwarstwowe dno; część elementów można myć w zmywarce. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Waga elektroniczna | 4 | Waga elektroniczna: waga pomocnicza, zakres do 15 kg, dokładność min. do 2 g. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Termometr z sondą | 6 | Termometr elektroniczny z sondą na przewodzie, zakres minimum od - 50 °C do + 200 °C. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Mikser | 10 | Mikser ręczny: moc silnika: min 350 W; regulacja obrotów; liczba poziomów obrotów: min. 4; funkcja Turbo; funkcje: mieszanie, miksowanie, ubijanie piany; końcówki do ubijania (trzepaczki); tarcza przecierająca; instrukcja obsługi w języku polskim. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Maszynka do mielenia mięsa | 12 | Maszynka do mielenia mięsa: Moc: min 1 kW Wydajność mielenia: min. 1,2kg na minutę; Wyposażenie - minimum: nasadka masarska, min. 2 sitka do mielenia, nożyk, taca zasypowa, popychacz, instrukcja obsługi w języku polskim. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIE TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sale nr 49, 50. |
|  | Taborety dla gastronomii | 20 | Taboret przeznaczony do gastronomii: wykonany ze stali nierdzewnej, średnica siedziska: 280 – 310 mm, wymiary (dł. x szer. x wys.): 350 – 390 x 350 – 390 x 400 – 450 mm, nakładki na nóżki zapobiegające rysowaniu podłogi. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | WARSZTATY SZKOLNE (KUCHNIA) |
|  | Bemar | 1 | Bemar: 3 komory 3 GN 1/1, zbiorniki niezależnie ogrzewane, zasilanie: 230 V, regulacja temperatury, głębokość GN: max 200 mm, wsporniki pojemników GN (nie dotyczy BSN.1GN), moc: min 2,0 kW, temperatura min. 30°C - 90°C. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | WARSZTATY SZKOLNE (KUCHNIA) |
|  | Stoły centralny, załadowczy i wyładowczy | 3 różne stoły | 3 różne stoły obejmują: Stół centralny – 1 szt.: z blokiem trzech szuflad i półką wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304; nogi z regulowaną wysokością; stół trwale spawany, bez ostrych krawędzi; szuflady z uchwytami; wymiar (dł. x szer. x wys.): 1180 – 1220 x 580 – 620 x 840 – 860 mm. Stół załadowczy – 1 szt.: wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304; musi posiadać rant z tyłu; cztery nogi z regulowaną wysokością; mebel trwale spawany; lewy bez wbudowanego zlewu; wymiar (dł. x szer. x wys.): 790 – 810 x 580-620 x 840 – 860 mm. Stół wyładowczy – 1 szt.: wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304; musi posiadać rant z tyłu; cztery nogi z regulowaną wysokością; mebel trwale spawany; prawy bez wbudowanego zlewu; wymiar (dł. x szer. x wys.): 640 – 660 x 580-620 x 840 – 860 mm. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | WARSZTATY SZKOLNE (KUCHNIA) |
|  | Szafka magazynowa | 1 | Szafa z drzwiami suwanymi: wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 dzielona w połowie; 4 poziomy półek; trwale spawana, bez ostrych krawędzi; drzwi suwane z uchwytami gięto-spawanymi na całej długości (bez ostrych krawędzi/zakończeń); wymiar (dł. x szer. x wys.): 980 – 1020 x 330 – 370 x 1980 – 2020 mm. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | WARSZTATY SZKOLNE (KUCHNIA) |
|  | Regał jezdny | 1 | Regał 4-poziomowy aluminiowo-polietylenowy jezdny: wkłady polietylenowe z możliwością czyszczenia w zmywarce; wymiar (dł. x szer. x wys.): 680 – 720 x 480 – 520 x 1730 - 1770 mm. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | WARSZTATY SZKOLNE (KUCHNIA) |
|  | Taboret elektryczny | 1 | Taboret elektryczny: wykonany ze stali nierdzewnej; moc: min 4,5 kW; napięcie: 400 V; wymiar (dł. x szer. x wys.): 580 – 620 x 630 – 670 x 380 – 420 mm. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | WARSZTATY SZKOLNE (KUCHNIA) |
|  | Stojak pod stolnice | 1 | Stojak wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 890 - 910 x 590 - 610 x 840 - 860 mm z zabudowanym dookoła podestem niskim na 190 - 210 mm, natomiast konstrukcja ponad podestem jako wzmocniona rama. W załączniku poglądowe zdjęcie | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | WARSZTATY SZKOLNE (KUCHNIA) |
|  | Wózek transportowy do talerzy | 1 | Wózek jodełkowy do talerzy: Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, a zakończenia dodatkowo epoksydowane; Wyposażony w 4 kółka obrotowe w tym dwa z hamulcami; Kółka posiadają gumowe odboje; Konstrukcja umożliwia dopasowanie do każdego rodzaju talerza; Pojemność: min. 100 szt.; Odstęp pomiędzy poziomami: 50 - 70 mm.; Wymiar (dł. x szer. x wys.): 700 - 800 x 700 - 800 x 1600 – 1900 mm. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | WARSZTATY SZKOLNE (KUCHNIA) |
|  | Cyrkulator do sous vide | 1 | Urządzenie do gotowania Sous Vide: wykonane ze stali nierdzewnej; regulacja temperatury min. co 0,5°C (min. 45 - 95°C); pojemność: 18 - 24 l; napięcie: 230 V. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | WARSZTATY SZKOLNE (KUCHNIA) |
|  | Basen nierdzewny | 2 | 2 baseny obejmują: 1). Basen nierdzewny - 1 szt.: stal typu AISI 304 z osłoną czołową; głębokość komory: 290 – 310 mm; rant tył i prawy; nogi regulowane; wymiar (dł. x szer. x wys.): 850 - 950 x 550 - 650 x 800 - 900 mm. Wraz z podłączeniem do instalacji. W zakresie dostawcy /wykonawcy: kolanka, przedłużki itp. Przyłącze będzie gotowe. 2). Basen nierdzewny jednokomorowy - 1 szt.: stal typu AISI 304 z osłoną czołową; głębokość komory: 390 – 410 mm; rant tył; blat ze ścięciem wg indywidualnego obmiaru pomieszczenia; nogi regulowane; wymiar (dł. x szer. x wys.): 850 - 950 x 650 - 750 x 850 - 950 mm. Wraz z podłączeniem do instalacji. W zakresie dostawcy /wykonawcy: kolanka, przedłużki itp. Przyłącze będzie gotowe. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | WARSZTATY SZKOLNE (KUCHNIA) |
|  | Komputerowe tabele wartości odżywczych | 16 | Komputerowa baza danych - Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw Instytutu Żywności i Żywienia (aktualnie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego). Tabele dostarczają dokładnych informacji na temat składników odżywczych danego produktu czy też potrawy bezpośrednio w programie Diety. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik ma dostęp do danych dotyczących białek, tłuszczy czy kalorii danego produktu spożywczego. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA PLANOWANIA ŻYWIENIA I PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ - sala nr 0. |
|  | Układ trawienny - plansze | 1 | • Układ trawienny człowieka cz. I. Plansza dydaktyczna przedstawia budowę przewodu pokarmowego, budowę ściany jelita cienkiego, wzajemne powiązanie wątroby, dwunastnicy i trzustki. Plansza ukazuje również zęby stałe wraz ze szczegółową budową zęba. Plansza laminowana i oprawiona w drewniane ramki z zawieszką. • Układ trawienny człowieka cz. II. Druga część planszy Układ trawienny człowieka przedstawia proces przetwarzania pokarmu oraz piramidę zdrowego odżywiania. Plansza laminowana i oprawiona w drewniane ramki z zawieszką. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA PLANOWANIA ŻYWIENIA I PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ - sala nr 0. |
|  | Przyrząd do pomiaru tkanki tłuszczowej i wody w organizmie | 1 | Odczyt parametrów dla całego ciała: Masa ciała w kg; Masa tkanki tłuszczowej w %; Masa tkanki mięśniowej w kg; Całkowita zawartość wody w organizmie w %; Minerały kostne w kg; Wiek metaboliczny; Wskaźnik budowy ciała; Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej; Wskaźnik BMI; BMR (PPM). | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - GASTRONOMICZNYCH IM. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W CIESZYNIE | PRACOWNIA PLANOWANIA ŻYWIENIA I PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ - sala nr 0. |
|  | Szafa mroźnicza | 1 | Szafa mroźnicza: ze stali, w kolorze białym lub inox z zastrzeżeniem, aby szafa mroźnicza i szafa chłodnicza z poz. 68 były w tym samym kolorze, szerokość szafy 600 mm pojemność: od 350 do 400 l, moc: min. 0,11 kW, nośność półek min. 7 kg, min. 3 półki w komplecie, wymuszony obieg powietrza, wbudowany zamek na klucz, elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem, automatyczne odszranianie Temperatura minimalna -21 +/- 3o C Szafa mroźnicza przystosowana do pojemników GN 1/1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. W. REYMONTA W WIŚLE | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 150. |
|  | Szafa chłodnicza | 1 | Szafa chłodnicza: ze stali w kolorze białym lub inox z zastrzeżeniem, aby szafa chłodnicza a i szafa mroźnicza z poz. 67 były w tym samym kolorze, z drzwiami przeszklonymi, szerokość szafy: 600 mm pojemność: od 350 do 400 l, moc: min. 0,1 kW, nośność półek min. 7 kg, min. 3 półki w komplecie, wymuszony obieg powietrza, wbudowany zamek na klucz, elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem, Zakres temperatur: minimum od 2 do 8 stopni C automatyczne odszranianie. Szafa chłodnicza przystosowana do pojemników GN 1/1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. W. REYMONTA W WIŚLE | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 150. |
|  | Sous vide – urządzenie do gotowania (cyrkulator) | 1 | Urządzenie do gotowania Sous Vide: wykonane ze stali nierdzewnej; regulacja temperatury; pojemność: 7 -12 l; napięcie: 230 V. | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. W. REYMONTA W WIŚLE | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 150. |
|  | Pakowarka próżniowa | 2 | Pakowarka próżniowa: materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne, długość listwy zgrzewającej: 280 - 320 mm, W zestawie min. 30 toreb do pakowania próżniowego. | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. W. REYMONTA W WIŚLE | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 150. |
|  | Wózek kelnerski trzypółkowy | 2 | Wózek kelnerski trzypółkowy: ze stali nierdzewnej, uchwyt o profilu okrągłym, wymiary: długość: 850 – 1300 mm, szerokość: 450 - 550 mm, wysokość: 900 - 960 mm. | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. W. REYMONTA W WIŚLE | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 150. |
|  | Kuchenka do flambirowania kisag | 1 | Kuchenka do flambirowania kisag: urządzenie do przygotowania potraw podpalanych np. deserów, stal nierdzewna, palnik Kisag, min. 1,5 godzinny okres palenia. | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. W. REYMONTA W WIŚLE | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 150. |
|  | Ekspres ciśnieniowy do kawy | 1 | Ekspres do kawy kolbowy z młynkiem: moc: min. 1000 W, zbiornik na wodę: 2,0 – 3,0 l, podgrzewacz filiżanek, wbudowany młynek. | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. W. REYMONTA W WIŚLE | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 150. |
|  | Młynek do kawy | 1 | Młynek do kawy: elektryczny młynek do kawy, dozownik kawy, licznik porcji, regulacja grubości mielenia w zakresie min. 5 – 10 g, zasilanie: 230 V, moc: min 0,2 – 0,5 kW, pojemność zasobnika kawy: min. 1,5 kg, pojemność zasobnika na zmieloną kawę: min. 600 g, silnik z zabezpieczeniem termicznym, maksymalny ciągły czas pracy: min. 30 min, manualny start/stop. | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. W. REYMONTA W WIŚLE | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 150. |
|  | Blender dzbankowy | 3 | Blender dzbankowy: pojemność dzbanu: 1,8 - 2,5 l; moc: min. 1,5 kW; ostrza ze stali nierdzewnej, min. 30 000 obrotów na minutę; funkcja kruszenia lodu; pokrywa z dozownikiem do syropów; możliwość śledzenia wszystkich trwających programów takich jak ilość obrotów, cykle oraz czas. W zestawie popychacz. | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. W. REYMONTA W WIŚLE | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 150. |
|  | Mięsiarka planetarna z regulacją obrotów | 5 | Mięsiarka planetarna z regulacją obrotów: zakres mocy od 0,3 do 1,3 kW; pojemność misy od 4,8 do 6 l; wyposażenie: mieszadło, hak do ciasta, rózga – wszystko ze stali nierdzewnej. | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. W. REYMONTA W WIŚLE | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 150. |
|  | Elektryczny podgrzewacz do czekolady | 1 | Elektryczny podgrzewacz do czekolady: wkład ze stali nierdzewnej, pojemność: 1 - 1,5 l, moc: min. 70 W, wymiary: długość: 200 - 300 mm, szerokość: 180 - 240 mm, wysokość: 120 - 220 mm. | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. W. REYMONTA W WIŚLE | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 150. |
|  | Kuchenka mikrofalowa | 1 | Kuchenka mikrofalowa: moc: min 0,7 kW, pojemność: 30 - 35 l, poziomy mocy: min. 5, regulacja czasu, talerz obrotowy o średnicy: min. 310 mm, kolor dowolny. | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. W. REYMONTA W WIŚLE | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 150. |
|  | Blender ręczny | 5 | Blender ręczny: funkcje: kruszenie lodu, ubijanie piany, miksowanie, rozdrabnianie, moc: min 0,7 kW. Wyposażenie: pojemnik z ostrzem miksującym do rozdrabniania, rozdrabniacz, pokrywa, trzepaczka do ubijania, mikser ręczny, mieszadła do ciasta | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH IM. W. REYMONTA W WIŚLE | PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ - sala nr 150. |