Aktualizacja

Planu Gospodarki Odpadami

dla

Powiatu Cieszyńskiego

na lata 2008-2011

z uwzględnieniem perspektywy długoterminowej do roku 2015

Zespół autorski:

mgr inż. Mirosława Sztefek

mgr Seweryn Brudny

Anna Palica

Spis treści:

1. Wstęp.....................................................................................................................................3

1.1.Słownik pojęć używanych w aktualizacji planu gospodarki odpadami.........................4

1.2. Objaśnienia skrótów......................................................................................................6

2. Podstawowe informacje charakteryzujące obszar z punktu widzenia gospodarki odpadami…………………………………………………………………………………6

2.1. Położenie geograficzne.................................................................................................6

2.2. Warunki glebowe..........................................................................................................7

2.3. Hydrogeologia..............................................................................................................7

2.4. Hydrologia....................................................................................................................8

2.5. Tereny zieleni i zadrzewień…………………………................................................10

2.6. Sytuacja demograficzna..............................................................................................14

2.7. Sytuacja gospodarcza i infrastruktura techniczna………...........................................16

3. Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami, w tym: ….........................................20

3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów ............................................................20

3.1.1.Odpady komunalne z uwzględnieniem  odpadów ulegających biodegradacji........ 20

3.1.2. Odpady niebezpieczne.............................................................................................21

3.1.3. Odpady inne niż niebezpieczne...............................................................................23

3.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku...………25

3.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania........................................................................................................32

3.4. Istniejący system zbierania odpadów  ........................................................................33

3.5. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów ........................................................................................36

3.6. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów......................................................39

3.7. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami..............................39

4. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również
wynikające ze zmian demograficznych gospodarczych................................................40

5. Cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania................48

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami……...50

6.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów................................50

6.2. Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko............................................................................................51

6.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie 
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.....................................51

6.4. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji................................................................................................................52

6.5.  Sposób realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk 
odpadów i spalarni odpadów, nie spełniających wymagań ochrony środowiska, wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami……….………………52

7. Projektowany system gospodarki odpadami w szczególności  odpadami 
komunalnymi uwzględniający ich zbieranie, transport , odzysk i 
unieszkodliwianie………………………………………………………………………..53

8. Szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu

w rozbiciu na poszczególne zadania oraz sposoby finansowania zamierzonych

celów ………………………………………………………………………………………53

9. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów……………………..…... 62

10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym………………………………………….. 63

11. Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko…………………………..…..64

12. Spis tabel…………………………………………………………………………….…..65

1. Wstęp.

Opracowanie niniejsze jest dokumentem o charakterze strategicznym, przedstawiającym ogólne założenia w procesie programowania i usprawniania gospodarki odpadami na terenie powiatu cieszyńskiego.

Celem aktualizacji planu gospodarki odpadami dla obszaru powiatu jest:

- spełnienie wymogów prawnych wynikających z zapisów aktów prawnych prawa polskiego, prawa lokalnego oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010,

-  określenie stanu oraz perspektyw gospodarki odpadami na terenie powiatu, optymalne gospodarowanie przestrzenią i zasobami środowiska, uwzględniając przede wszystkim zdrowotność społeczeństwa oraz ochronę gleb, zasobów wodnych i powietrza,

- wskazanie kierunku przewidywanych zmian zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z zasadami zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko, a także ich odzysku, recyklingu 
i unieszkodliwiania,

- przedstawienie propozycji działań zmierzających do przebudowy systemu gospodarki   odpadami na terenie powiatu pod kątem spełnienia standardów wymaganych prawem  
w zakresie gospodarowania odpadami w określonej perspektywie czasowej,

- określenie strategii rozwoju gospodarki odpadami w powiecie cieszyńskim sformułowanej w postaci planu gospodarki odpadami, zapewniającej minimalizację wytwarzania odpadów oraz wdrożenie nowoczesnej, zgodnej z wymaganiami ochrony środowiska, organizacji ich odzysku i unieszkodliwiania,

- określenie zadań w zakresie gospodarki odpadami na szczeblu Powiatu.

Plan Gospodarki Odpadami został  uchwalony przez Radę Powiatu Cieszyńskiego uchwałą  nr XVII/156/04 z dnia 29.03.2004 w sprawie przyjęcia opracowania p.t. „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego”.

Obowiązek opracowania  aktualizacji powiatowych planów gospodarki odpadami (PPGO) wprowadzono w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U.2007.39.251 z późniejszymi zmianami), w której w art. 14 zapisano, że plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Zakres przedmiotowego opracowania wynika bezpośrednio z zadań, jakie zostały zapisane w przepisach prawa. Minister Środowiska określił w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzania wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami, kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu przygotowania planów i zapewnienia ich spójności. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami zostało wydane z dniem 9 kwietnia 2003 r. 
i opublikowane 17 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 03.66.620), a znowelizowane zostało 13 marca 
2006 r. (Dz. U. 06.46.333).

Zgodnie z § 3 i 4 tego rozporządzenia obszar analizy powiatowych planów gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów,  w tym w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte 
w odpadach komunalnych, powstających na terenie powiatu oraz wszelkie odpady przywożone na obszar powiatu.

W niniejszym dokumencie uwzględniono zapisy zawarte w innych aktualnie obowiązujących aktach prawnych, w tym postulaty dotyczące gospodarki odpadami zawarte w II Polityce Ekologicznej Państwa, w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 
(Dz. U. 2006 nr 129 poz. 902 tekst ujednolicony) oraz w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO 2010).

Projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 podlega opiniowaniu przez Zarząd Województwa oraz przez organy wykonawcze Gmin z terenu powiatu.

Projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego zostanie również przedstawiony do zaopiniowania przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Organy 
te powinny udzielić opinii dotyczących projektu aktualizacji planu w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania projektu, a nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane z dotychczasowego planu, o ile nadal zachowały swoją aktualność, szczególnie co do opisu położenia, warunków glebowych, hydrologii, opisu stanu przyrody i hydrogeologii.

1.1. Słownik pojęć używanych w aktualizacji planu gospodarki odpadami

- Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk 
i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz 
nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

- Zbieranie odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

- Odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące 
od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

- Odpady opakowaniowe – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium.

- Odpady budowlane – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów 
i budów.

- Odpady wielkogabarytowe (inaczej blokujące) – odpady takie jak stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego itp., których nie można zbierać w ramach normalnego systemu zbiórki odpadów komunalnych z powodu ich rozmiaru (nie mieszczą się do typowych stosowanych w gminie pojemników na odpady); nie zaliczmy do nich zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- Odpady ulegające biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

- Odpady zielone – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych.

- Odpady niebezpieczne – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych 
w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, a więc baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środki do impregnacji drewna, olejów mineralnych 
i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki czy wyroby zawierające azbest.

- Komunalne osady ściekowe - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

- Oleje odpadowe - rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, 
a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.

- Unieszkodliwianie odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,

- Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub 
w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii 
i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach.

- Recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

- Recykling organiczny - rozumie się przez to obróbkę tlenową lub beztlenową odpadów w tym kompostowanie, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

- Magazynowanie odpadów - rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

- Posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), 
z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się 
na danej nieruchomości.

- Stosowanie komunalnych osadów ściekowych - rozumie się przez to rozprowadzanie 
na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby 
w celu ich gospodarczego wykorzystywania.

- Wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa 
o świadczenie usługi stanowi inaczej.

- Podmioty uprawnione - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez wójta, burmistrza, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

1.2. Objaśnienia skrótów

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW – Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

NFOŚiGW – Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

WPGO - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

GPGO – Gminny Plan Gospodarki Odpadami

PPGO – Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

GPZON – Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

WSO – Wojewódzki System Odpadowy – miejsce gromadzenia informacji i danych
 o gospodarce odpadami przez Marszałka Województwa

Mg – megagram, 1 tona

bd – brak danych

2. Podstawowe informacje charakteryzujące obszar z punktu widzenia gospodarki odpadami

2.1. Położenie geograficzne

Powiat cieszyński leży w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, między doliną Olzy na zachodzie, doliną Wisły  i gminami Jaworze i Jasienica na wschodzie, wsią Jaworzynka na południu i jeziorem Goczałkowickim na północy. Obejmuje więc obszar Beskidu Śląskiego, Pogórza Cieszyńskiego oraz kotlin: Ostrawskiej i Oświęcimskiej. Granica powiatu od strony południowej i zachodniej pokrywa się z granicą państwa.

Historycznie powiat cieszyński stanowi centralną część Śląska Cieszyńskiego, obejmującą tereny położone nad Olzą i w górnym biegu Wisły.  Znaczny obszar powiatu stanowią pasma Beskidu Śląskiego; najważniejsze wzniesienia to Barania Góra (1220 m), Malinowskie Skały (1152 m), Skrzyczne (1257 m), Czantoria ( 995 m), Stożek (978 m).

Powiat Cieszyński, jako jednostka administracyjna, został utworzony 1 stycznia 1999 r. Należy do województwa śląskiego i obejmuje dwanaście gmin: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice.

Obszar powiatu cieszyńskiego wynosi 730 km², co stanowi ok. 6 % całości powierzchni województwa śląskiego. Liczba ludności powiatu wynosi 171,6 tys. mieszkańców, czyli 3,6% ludności województwa. Powiat cieszyński zaliczany jest 
do atrakcyjnych regionów wypoczynkowych o dużych walorach przyrodniczych, gdzie 
w różnorodny sposób można spędzić czas wolny. Istnieją tu usługi turystyczne o wysokim standardzie oraz rozbudowana baza noclegowa.

Mając na uwadze przygraniczne położenie powiatu cieszyńskiego oraz zasadę bliskości określoną w ustawie o odpadach, nie przewiduje się importu odpadów z zagranicy na jego teren.

2.2. Warunki glebowe

Powiat cieszyński wykazuje pod względem glebowym znaczne zróżnicowanie, 
co w dużej mierze jest wynikiem różnorodności skał podłoża, stanowiących podstawowy materiał glebotwórczy. Przeważają gleby mało urodzajne, głównie bielice, gleby bielicowo-brunatne, gleby bagienne, rędziny, gleby górskie oraz tzw. gleby początkowego stadium rozwoju. Jednocześnie gleby z tego rejonu są glebami ciężkimi i w większości posiadają odczyn kwaśny.

2.3. Hydrogeologia

Obszar powiatu cieszyńskiego leży w regionie „Górnej Wisły”, w subregionie Karpat zewnętrznych. Ze względu na budowę geologiczną, wody podziemne w tej strefie występują 
w wielopoziomowym systemie wodonośnym do głębokości 200-250 m. Wody podziemne występujące na znacznych głębokościach są z reguły silnie zmineralizowane i cechują się temperaturami znacznie przekraczającymi 20°C. Rozpoznanie warunków zasilania, przepływu i drenażu wód w takich zbiornikach oraz ich parametrów hydrogeologicznych 
z reguły jest trudne.

Również dane o rozkładzie ciśnień w poziomach wodonośnych ograniczone są 
do punktowego i jednorazowego pomiaru z okresu wiercenia otworów badawczych, rozpoznawczych lub poszukiwawczych.

W rejonie Cieszyn – Ustroń – Bielsko-Biała występuje poziom wodonośny wód silnie zmineralizowanych (solanki) w utworach dolnego karbonu oraz środkowego i górnego dewonu.

Poziomy wodonośne wód słodkich w utworach fliszowych Karpat zewnętrznych tworzą piaskowce grubo i średnio ławicowe przewarstwione łupkami oraz wapieniami. Główny ich poziom znajduje się w strefie przypowierzchniowej zbudowanej ze spękanych wapieni i piaskowców o miąższości 60 do 80 m. Stan zanieczyszczenia wód podziemnych zależy od wielu czynników związanych głównie z działalnością człowieka. 
Do najważniejszych zadań w dziedzinie ich ochrony należy właściwa gospodarka odpadami,  racjonalne nawożenie gruntów rolnych i korzystanie ze środków ochrony roślin. Niezwykle ważną sprawą z punktu widzenia warunków hydrogeologicznych jest zabezpieczenie studni kopanych i wierconych przed zanieczyszczeniem oraz likwidacja nieużywanych studni. Groźne może być zanieczyszczenie wód podziemnych azotanami i siarczanami pochodzącymi 
z nieoczyszczanych ścieków wprowadzanych do środowiska. Ważna jest także właściwa lokalizacja składowisk odpadów z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych 
w obszarach o słabej filtracji wód powierzchniowych do poziomów wód  podziemnych.

Wody podziemne są poddawane różnego rodzaju monitoringowi jakości.

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych.

W 2007 roku badania wód podziemnych prowadzone były w oparciu o krajową sieć pomiarową modyfikowaną pod kątem dostosowania do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej i sieć wojewódzką, uzupełniającą badania pod kątem ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, wykorzystywanych na terenie województwa do celów pitnych.

W podsystemie monitoringu jakości wód podziemnych, prowadzonym przez WIOŚ Katowice na terenie powiatu cieszyńskiego, badania prowadzone były w ramach monitoringu diagnostycznego w miejscowościach Ustroń-Dobka oraz Skoczów Pogórze w odniesieniu 
do jednolitych części wód podziemnych, uznanych za zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu chemicznego.

Klasyfikację jakości wód podziemnych w punktach monitoringowych wykonano dla  prowadzonego monitoringu w oparciu o rozporządzenia:

− Ministra Środowisku z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2005 roku,

− Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. 61, poz. 417).

Z przeprowadzonych badań wynika, że w 2007 roku źródło kontrolne nr 0109/K położone w Ustroniu–Dobce, położone pod względem stratygraficznym w warstwie kredowej, zmieniło pozytywnie klasę swoich wód z IV na III. Przekroczenia wskaźników 
w tym źródle zanotowano w zakresie PO4, SO4 i HCO3, a wody te zaliczane są do wód typu HCO3-SO4-Ca-Mg. Wody podziemne z poziomu wodonośnego czwartorzędu w punkcie kontrolnym Skoczów-Pogórze o numerze 0981K pozostały podobnie jak w 2006 roku zakwalifikowane do klasy III, a przekroczenia norm zanotowano w zakresie poziomu pH, SO4, PO4 i HCO3. Wody tego poziomu wodonośnego są zaliczane do wód typu SO4-HCO3- Ca-Na.

2.4. Hydrologia

Wody powierzchniowe (płynące) powiatu cieszyńskiego charakteryzują się układem dwuzlewniowym. Znajdują się tu źródła najdłuższej rzeki Polski płynącej do Bałtyku - Wisły.  Wschodnia część powiatu cieszyńskiego (ok. 2/3 powierzchni) należy do dorzecza Wisły, 
zaś zachodnia jest odwadniana przez rzekę Olzę do Odry. Niewielki obszar na południu zasila 
w wodę rzekę Dunaj. Do zlewni Dunaju należy mająca tu swój początek rzeka Czadeczka. Stąd obok działu wodnego Wisła - Odra, przebiega tu również europejski dział wodny między zlewniami Bałtyku i Morza Czarnego.

W Beskidzie Śląskim bierze początek rzeka Wisła, której źródłowe potoki - Biała 
i Czarna Wisełka - wypływają na zachodnim i południowym zboczu Baraniej Góry. 
W miejscu ich połączenia w Wiśle Czarnym wybudowano zaporę wodną.

Przez obszar Kotliny Ostrawskiej przepływa rzeka Olza, która jest dopływem Odry. 
W Dolinie Górnej Wisły rzeka ta opuszcza Pogórze Śląskie i wydostaje się w obręb bruzdy Podkarpacia Północnego, tworząc duży stożek napływowy na północ od Skoczowa. 
Koło miejscowości Strumień rzeka skręca w kierunku wschodnim. Na tym odcinku jej biegu utworzono w 1958 r. duży zbiornik zaporowy, zwany Jeziorem Goczałkowickim, mający wówczas na celu zaopatrzenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w wodę.

W powiecie cieszyńskim woda przeznaczona do spożycia w ramach zbiorowego zaopatrzenia ujmowana jest w 20 miejscach, z czego 12 to ujęcia oparte na wodach powierzchniowych, a 8 na podziemnych. Największe ujęcie wody do celów pitnych 
na obszarze powiatu cieszyńskiego znajduje się w gminie Skoczów w miejscowości Pogórze. Aktualnie ujęcie wód podziemnych i infiltracyjnych w Pogórzu liczy 24 czynne studnie i posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody w ilości 18 000 m³ na dobę.

Po wybudowaniu zbiornika w Goczałkowicach, w 1953 r. zbudowano ujęcie wody
i stację uzdatniania w Strumieniu, zaopatrujące w wodę również gminę Chybie. 
Dla zaspokojenia potrzeb budowanego centrum wczasowego w Ustroniu Jaszowcu powstało 
w 1968 r. ujęcie podziemne oraz stacja uzdatniania wody w Ustroniu Polanie. Dla ośrodków wczasowych w dzielnicach Wisły Partecznik i Jarzębata w 1967 r. zbudowano ujęcie wody 
na potoku Gościejów i stację uzdatniania wody w Wiśle Gościejowie.

W 1977 roku, po wybudowaniu zapory w Wiśle Czarnym, ujęcia wody na zbiorniku, stacji uzdatniania i wodociągu, stacja uzdatniania wody Wisła Czarne przesłała pierwszą uzdatnioną wodę mieszkańcom Wisły, Ustronia i lewobrzeżnego Skoczowa.

Lata 70-te to okres dalszej budowy małych, lokalnych, wiejskich wodociągów i ujęć wody. W 1971 r. wybudowano ujęcie na potoku Kamienny i wodociąg wiejski w Lipowcu. W Cisownicy uruchomiono ujęcie "Raj". W Goleszowie, oprócz istniejącego od 1911 r. ujęcia na źródle "Szwarc", powstały ujęcia powierzchniowe "Morcinek" i "Stara Marglownia" na potoku Radoń. Dla pokrycia potrzeb na wodę wsi Ogrodzona oraz Spółdzielni Mleczarskiej wybudowano lokalne ujęcie wód podziemnych, obecnie wyłączone z eksploatacji. W latach 80-tych powstały  ujęcia podziemne w Dębowcu, obecnie także wyłączone z eksploatacji oraz ujęcia na źródłach w Dzięgielowie. 
Na początku lat 90-tych uruchomiono ujęcie i kontenerową stację uzdatniania wody 
w Rudniku w gminie Hażlach.

Tabela 1. Ujęcia wody oparte na wodach podziemnych:

| L.p. | Położenie ujęcia wody | Produkcja wody [m3/dobę] | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Procesy uzdatniania wody | Zaopatrywane miejscowości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pogórze | 15000 | 45 000 | Filtracja, dezynfekcja przy użyciu podchlorynu sodu | Cieszyn, gmina Skoczów- Pogórze, Górki Wielkie, gmina Goleszów –część Goleszowa Bażanowice, Godziszów, Kisielów, Kozakowice, Gmina Dębowiec –Ogrodzona, Gumna, gmina Hażlach – część Pogwizdowa |
| 2. | Skoczów Zawiśle | 500 | 2500 | Dezynfekcja przy użyciu podchlorynu sodu | część prawobrzeżna Skoczowa, wsie Kiczyce, Pierściec, Kowale |
| 3. | Ustroń Jaszowiec | 550 | 1300 | Napowietrzanie, sedymentacja, dezynfekcja przy użyciu podchlorynu sodu | Dzielnica Ustronia – Jaszowiec |
| 4. | Kończyce Rudnik | 1200 | 8500 | Napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, korekta odczynu pH, dezynfekcja przy użyciu podchlorynu sodu | Hażlach , Rudnik, Kończyce Wielkie, Zamarski, Brzezówka, część Pogwizdowa |
| 5. | Goleszów Szwarc | 120 | 600 | Dezynfekcja przy użyciu podchlorynu sodu | Część Goleszowa |
| 6. | Kończyce Małe Karolinka | 250 | 1666 | Dezynfekcja przy użyciu podchlorynu sodu | Kończyce Małe, Kaczyce |
| 7. | Koniaków Bukowina | 97 | 1268 | Dezynfekcja przy użyciu podchlorynu sodu | Część Koniakowa |
| 8. | Kończyce Myśliwska/ Staropolska | 600 | 1894 | Odmanganianie, odżelazianie, dezynfekcja przy użyciu podchlorynu sodu | Kończyce Małe, Kaczyce |

Ze względu na źródliskowy charakter większości obszaru powiatu objętego opracowaniem, w ostatnich latach nie podjęto decyzji o lokalizacji instalacji 
do unieszkodliwiania odpadów poprzez ich składowanie.

Pomijając problemy społeczne i przestrzenne, bezpośrednią przyczyną były także warunki hydrogeologiczne występujące na obszarze powiatu cieszyńskiego, które ze względu na łatwość przenikania wody powierzchniowej do wód podziemnych, powodują  zagrożenie zanieczyszczeniem tych wód w przypadku lokalizacji tego typu inwestycji.

Prowadzona aktualnie na terenie powiatu cieszyńskiego gospodarka odpadami, polegająca 
na wywozie odpadów komunalnych poza teren powiatu na wysypiska w Knurowie 
i Jastrzębiu, nie wywiera negatywnego wpływu na stan wód płynących i podziemnych na tym obszarze.

2.5. Tereny zieleni i zadrzewień

Przyroda powiatu cieszyńskiego charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną 
i fizjograficzną. Występują tu elementy charakterystyczne dla pasm górskich (piętra klimatyczne i roślinne, górskie siedliska fauny i flory) oraz typowe dla obszarów zurbanizowanych (poprzemysłowe odkształcenia krajobrazu, siedliska silnie antropogeniczne). Specyficzne dla tego rejonu są znaczne obszary wykorzystywane rolniczo oraz obszary użytkowane w sposób gospodarczy przez nadleśnictwa.

Na obszarze powiatu można wyróżnić dwa piętra roślinności: piętro pogórza i piętro regla dolnego.

Z powodu dogodnego położenia na  stosunkowo niewielkiej wysokości, na obszarze tym od dawna była widoczna działalność człowieka. Najbardziej zmienione jest piętro pogórza. Jego zbiorowiska pierwotne zostały prawie całkowicie wyparte na korzyść pól uprawnych. Buczyny regla dolnego zachowały się w znacznie lepszym stanie. Mają one ten sam charakter, co buczyny w innych pasmach Karpat Zachodnich.

Roślinność potencjalną stanowią: lasy łęgowe w dolinach rzecznych, lasy wierzbowo-topolowe, wzdłuż potoków – olszynka karpacka, lasy dębowo-grabowe wilgotne – grądy niskie, lasy dębowo-grabowe suchsze oraz bory mieszane dębowo-sosnowe i lasy bukowe – buczyna karpacka.

Istniejące tu zbiorowiska naturalne posiadają niewielką powierzchnię i charakteryzują się zubożałym składem florystycznym. Są to podmokłe i suche łąki oraz zarośla nadrzeczne. Na terenach użytkowanych rolniczo dominują zbiorowiska roślinności synantropijnej 
i ruderalnej. Zbiorowiska leśne na wzniesieniach i stokach występują głównie na glebach kwaśnych i zbielicowanych, a w dolinach - na madach inicjalnych.

Niezmiernie trudno ustalić pełną listę roślin naczyniowych. Poszczególne gminy powiatu były przedmiotem wielu badań, jednak powiat cieszyński nigdy nie był obiektem badań jako całość. Prawdopodobnie liczba taksonów kształtuje się na poziomie 800-1000. Gatunki objęte ochroną prawną, występujące na terenie powiatu to przede wszystkim: cieszynianka, parzydło leśne, podrzeń żebrowiec, dziewięćsił bezłodygowy, wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity, pierwiosnek wyniosły, przytulia wonna, widłak jałowcowaty oraz kilka gatunków storczyków.

Chronioną roślinność można podziwiać m.in. w rezerwatach przyrody „Rotuz” 
w Chybiu, „Zadni Gaj” w Cisownicy. Obszary chronionej roślinności występują także 
w samym Cieszynie. Są to „Lasek Miejski nad Puńcówką”, „Lasek Miejski nad Olzą” 
ze stanowiskiem cieszynianki oraz rezerwat leśny „Kopce”.

Na terenie powiatu cieszyńskiego znajduje się w sumie 9 rezerwatów przyrody oraz Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego.

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

Został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Bielskiego Nr 10/98 z dnia 
16 czerwca 1998r. Jego całkowita powierzchnia wraz z otuliną wynosi 61 470 ha.

Z całkowitej powierzchni Parku na teren powiatu cieszyńskiego przypada powierzchnia 23205 ha, co stanowi 60 % powierzchni Parku oraz 15973 ha Otuliny, 
co  stanowi  70%  powierzchni  całkowitej utworzonego obszaru Otuliny.  Park ten położony jest między innymi na terenie gmin: Brenna (9554 ha – wraz z  otuliną), Goleszów (3576 ha – wraz z otuliną), Istebna (8425 ha – wraz z otuliną), Ustroń (5892 ha – wraz z otuliną) i Wisła (11026 ha – wraz z otuliną). Na terenie gminy Skoczów znajduje się jedynie Otulina tego Parku (730 ha).

Park  Krajobrazowy   Beskidu  Śląskiego  został utworzony ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Beskidu Śląskiego, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju .

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego jest obszarem dobrze zagospodarowanym 
pod względem turystycznym. Funkcjonują tu liczne schroniska górskie oraz rozwinięta jest sieć szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych. Zwiększający się z roku na rok ruch turystyczny, ekspansja budownictwa rekreacyjnego, głównie na  terenie Ustronia i Wisły,  utrudnia przestrzeganie zasad  ochrony tego obszaru.

Rezerwat przyrody „Barania Góra”

Położony jest w miejscowości Wisła. Posiada powierzchnię 383,04 ha. Został utworzony w 1953 roku Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 05.11.1953r. oraz Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 03.05.1965r. 
Jest to rezerwat leśny, mający na celu ochronę pierwotnego charakteru lasu mieszanego.

Rezerwat przyrody „Czantoria”

Jest położony w miejscowości Ustroń. Posiada powierzchnię 97,71 ha. Został utworzony w 1996 roku Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 12.11.1996r. , celem ochrony lasu o charakterze naturalnym.

Rezerwat przyrody „Kopce”

Umiejscowiony jest na terenie miasta Cieszyna. Powierzchnia rezerwatu wynosi 
14,77 ha. Utworzony został w 1953 roku  Zarządzeniem  Ministra Leśnictwa z dnia 18.12.1953r. Jest to  rezerwat  lasu grądowego ze stanowiskami cieszynianki wiosennej.

Rezerwat przyrody „Lasek Miejski nad Olzą”

Położony jest na terenie miasta Cieszyn. Posiada powierzchnię 4,08 ha. Został utworzony w 1961 roku Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21.10.1961r. Rezerwat ten jest rezerwatem florystycznym (stanowiska cieszynianki wiosennej).

Rezerwat przyrody „Lasek Miejski nad Puńcówką”

Położony na terenie miasta Cieszyn. Powierzchnia rezerwatu to 7,74 ha. Utworzony został w 1961 roku Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21.10.1961r.  Jest również rezerwatem  florystycznym  (stanowiska cieszynianki wiosennej).

Rezerwat przyrody „Skarpa Wiślicka”

Jest położony na terenie gminy Skoczów. Zajmuje powierzchnię 24,17 ha. Utworzony 
w 1996 roku Zarządzeniem Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12.11.1996r. Rezerwat „ Skarpa Wiślicka” stanowi rezerwat leśny - łęgi z pomnikowymi bukami.

Rezerwat przyrody „Wisła, Czarna Wisełka”

Położony na terenie miasta Wisła. Powierzchnia rezerwatu to 17,61 ha. Został utworzony w 1959 roku Zarządzeniem  Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25.06.1959r. Jest to rezerwat wodny mający na celu ochronę pstrąga potokowego i jego tarlisk.

Rezerwat przyrody „Zadni Gaj”

Umiejscowiony jest na terenie wsi Cisownica. Powierzchnia rezerwatu to 6,39 ha.  Utworzony w 1957 roku – Zarządzeniem  Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30.08.1957r. Jest to rezerwat leśny mający na celu ochronę naturalnych stanowisk cisa.

Rezerwat przyrody „Rotuz”

Mniejsza część rezerwatu znajduje się na terenie gminy Chybie, natomiast większość 
z całkowitej pow. 28,17 ha położona jest na terenie przylegającej gminy Czechowice Dziedzice (powiat bielski). Przedmiotem ochrony tego rezerwatu jest torfowisko wysokie oraz fragmenty boru bagiennego.

Świat fauny na terenie powiatu nie doczekał się szczegółowej inwentaryzacji. Liczba gatunków ryb żyjących w wodach stojących i płynących jest trudna do ustalenia ze względu na kaskadyzację Wisły (nie wiadomo czy występują tu gatunki wędrowne) i nienależyte udokumentowanie gatunków wprowadzonych sztucznie. Ogółem na terenie powiatu występuje 46 gatunków ryb (72,3 % fauny krajowej) i jeden gatunek minoga.  
Do najczęściej spotykanych ryb należą: pstrąg potokowy i tęczowy (pochodzący głównie 
z hodowli) oraz śliz. Na terenie powiatu prawdopodobnie występuje ok. 17 gatunków płazów, co stanowi 94% fauny krajowej. Do najpospolitszych należą żaba trawna i ropucha szara. Najpospolitszymi gadami opisywanego powiatu są jaszczurka zwinka i jaszczurka żyworódka.

Ptaki są dominującą grupą kręgowców. Na obszarach mezoregionu, do którego należy powiat, stwierdzono występowanie 177 gatunków. Do najbardziej równomiernie rozmieszczonych należą: bocian biały, kaczka krzyżówka, myszołów, puszczyk, bażant, kuropatwa, gołąb miejski, siniak i kukułka. W rezerwacie przyrody na Baraniej Górze znajdują się siedliska rzadkich i ściśle chronionych ptaków - cietrzewia i głuszca, 
a na terenach nizinnych, objętych ochroną w ramach europejskiego obszaru „Natura 2000”, gnieździ się bocian czarny.

Fauna ssaków liczy obecnie ok. 60 gatunków (gatunki owadożerne, gatunki kopytne, mięsożerne, gryzonie, zającokształtne i nietoperze). Do najczęściej notowanych nietoperzy należy mroczek późny i borowiec wielki. Wśród gryzoni i zającokształtnych najczęściej występuje zając i wiewiórka. Najczęściej spotykane gatunki kopytne to sarna i jeleń. Najliczniej wśród mięsożernych występują borsuk, lis i wydra. Od niedawna z powodzeniem próbuje się odnowić stanowiska bobra.

Do osobliwości przyrodniczych należą interesujące formacje skalne, tzw. grzyby skalne przy szlaku ze Stożka na Kiczory,  najwyższy w Beskidzie Śląskim wodospad Rodła na Białej Wisełce i tzw. skałki na Kobylej przy szlaku z Wisły Dziechcinki na Stożek.

W okolicach Cieszyna podłoże zwane płaszczowiną cieszyńską  składa się z trzech warstw skał osadowych, powstałych w okresie dolnej kredy. Są to dolne łupki cieszyńskie, zwane również marglami goleszowskimi, o grubości warstwy ok. 300 m, na których są położone  płytowe wapienie organiczne o grubości ok. 150 m. Nad tymi wapieniami rozciąga się trzystumetrowej miąższości warstwa górnych łupków cieszyńskich, ciemnych, przypominających budową piaskowce łupkowe. W łupkach cieszyńskich górnych spotyka się jakby wciśnięte żyły pokładowe głębinowych skał magmowych powstałych w wyniku zastygania magmy. Te niezwykle rzadkie skały nazwano cieszynitami. Żyły cieszynitów mają grubość od kilkunastu zaledwie centymetrów do kilkudziesięciu metrów, a ich długość dochodzi często do kilkuset metrów.

Cieszynity występują w licznych odmianach, różniących się składem chemiczno-mineralogicznymi i barwą. Na Pogórzu Cieszyńskim cieszynity występują przede wszystkim w okolicach Cieszyna w Boguszowicach i Kalembicach, pomiędzy Puńcowem a Mnisztwem, w gminie Hażlach w Zamarskach, a także w rejonie Iskrzyczyna w gminie Dębowiec 
i w Wiślicy koło Skoczowa.

Na terenie powiatu cieszyńskiego dodatkowo objęto ochroną obszary związane z siecią Natura 2000:

- w ramach  ostoi siedliskowych: Beskid Śląski, Cieszyńskie Źródła Tufowe, Ostoję Goczałkowicką,

- w ramach  ostoi ptasich: Dolinę Górnej Wisły  na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313), obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą „Dolina Górnej Wisły” (kod obszaru PLB240001). Obszar ten 
(o powierzchni 24 767,5 ha) w znacznej części położony jest w powiecie cieszyńskim na terenie gmin: Chybie (3 099,9 ha), Dębowiec (1 435,9 ha), Hażlach (557,3 ha), Skoczów (3 960,6 ha), Strumień (4 061,0 ha) .

Prowadzona prawidłowo gospodarka odpadami nie ma wpływu na funkcjonowanie tych obszarów. Zagrożeniem dla ptaków mogą być nawet niewielkie, dzikie wysypiska odpadów, zwłaszcza kiedy zawierają odpady niebezpieczne. Ogniska takie powinny być niezwłocznie likwidowane.

Nowe obszary przyrody objęte ochroną w okresie od 2004r. do końca roku 2007 
w drodze podjętych uchwał Rady Miasta/Gminy:

Brenna:

a) zachodni stok góry Kotarz w pobliżu niewielkiego potoku, dopływ potoku Hołcyna, Bukowy Groń, Las Dzielowy ( Dąbki ) i łąki nad brzegiem stumienia płynącego w stronę Pogórza – uchwała Nr XLVIII z dnia 26.10.2006 r.,

b) Górki Wielkie przy ulicy Ludwika Żagana w sąsiedztwie kościoła p.w. „Wszystkich Świętych“ – uchwała Nr XL z dnia 17.02.2006 r.,

c) Góra Kotarz, potok Nostrożny, hala Jaworowa, szczyt Trzech Kopców Wiślańskich przy szlaku Orłowej i Równicy .

Cieszyn:

Uchwała Nr XIII/112/07 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Cieszyńskie Pogórze”.

2.6. Sytuacja demograficzna

Powiat cieszyński zajmuje powierzchnię 730 km2 i jest zamieszkały przez około 171,6 tys. mieszkańców (stan na dzień 31.12.2007r). Znaczna część ludności zamieszkuje 
w strefach zwartej zabudowy. Głównymi ośrodkami miejskimi powiatu są miasta: Cieszyn (35 685 mieszkańców), Skoczów (25 648 mieszkańców), Ustroń (15 429 mieszkańców), Strumień (12 152 mieszkańców), Wisła (11 305 mieszkańców).

Wskaźnik gęstości zaludnienia dla powiatu (235,1 osób na 1 km2) jest znacznie wyższy od średniej krajowej (122 osób na 1 km2). Jednocześnie jest on niższy od średniej wojewódzkiej (382 osób na 1 km2).

Do grupy gmin o najwyższej gęstości zaludnienia na 1 km2 należy zaliczyć: gminę Cieszyn – 1231 osób, gminę Skoczów – 407 osób, gminę Zebrzydowice – 291 osób. Najmniejsza gęstość zaludnienia występuje w gminie Brenna – 110 oraz w gminie Wisła – 103.

Tabela 2. Ludność i powierzchnia powiatu cieszyńskiego w układzie gminnym

|  | Powierzchnia [km2] | Ludność - rok 2002 | Ludność - rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Powiat cieszyński | 730 | 169 109 | 171 661 |
| Gminy |  |
| Brenna | 96 | 9 751 | 10 587 |
| Chybie | 32 | 8 863 | 9 150 |
| Cieszyn | 29 | 36 640 | 35 685 |
| Dębowiec | 42 | 5 318 | 5 460 |
| Goleszów | 66 | 11 871 | 12 326 |
| Hażlach | 49 | 9 476 | 9 878 |
| Istebna | 84 | 11 150 | 11 620 |
| Skoczów | 63 | 25 381 | 25 648 |
| Strumień | 58 | 11 699 | 12 152 |
| Ustroń | 59 | 15 322 | 15 429 |
| Wisła | 110 | 11 430 | 11 305 |
| Zebrzydowice | 42 | 12 208 | 12 421 |

Jak wynika z przytoczonych danych, w okresie minionych 5 lat liczba mieszkańców powiatu zwiększyła się o 1,5 %. Spadki liczby mieszkańców zanotowano jedynie w gminach Cieszyn i Wisła.

Tabela 3. Zmiany w liczbie mieszkańców powiatu cieszyńskiego w okresie 5 lat

2.7. Sytuacja gospodarcza i infrastruktura techniczna

W powiecie cieszyńskim wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych przypadający na 1000 mieszkańców wynosi 100 i jest on wyższy od średniej wojewódzkiej, która wynosi 91. Stopień nasycenia danego obszaru podmiotami gospodarczymi ma niezwykle istotny wpływ 
na ilość i jakość powstających odpadów. W każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym pracowników powstają także odpady komunalne związane z bytowaniem człowieka. Średnio 
dla województwa, według stanu na koniec września 2007 r., na 1000 ludności przypadało 69 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W powiecie cieszyńskim wskaźnik ten wynosił  78,  był on więc także wyższy od średniej wojewódzkiej.

Tabela 4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych według gmin (stan na 31.12.2007r.)

| Gmina | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| Brenna | 812 | 76,69 |
| Chybie | 1368 | 149,51 |
| Cieszyn | 4971 | 139,30 |
| Dębowiec | 400 | 73,26 |
| Goleszów | 950 | 77,07 |
| Hażlach | 555 | 56,18 |
| Istebna | 1719 | 147,93 |
| Skoczów | 1837 | 71,62 |
| Strumień | 727 | 59,82 |
| Ustroń | 1885 | 122,84 |
| Wisła | 1502 | 132,86 |
| Zebrzydowice | 502 | 40,41 |
|  | SUMA: 17 228 | ŚREDNIO: 100 |

Tabela 5. Podmioty gospodarcze w powiecie cieszyńskim wg klas wielkości

| Ilość zatrudnianych pracowników | Liczba podmiotów |
| --- | --- |
| ogółem | 17 283 |
| 0 - 9 | 16 399 |
| 10 - 49 | 762 |
| 50 - 249 | 109 |
| 250 - 999 | 11 |
| 1000 i więcej | 2 |

Jak widać na powyższym zestawieniu, największe znaczenie dla dalszego rozwoju powiatu cieszyńskiego mają małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią ponad 98% zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.

Tabela 6.  Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON według sektorów własnościowych

| Ogółem | 17 283 |
| --- | --- |
| Sektor publiczny |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | 530 |
| państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem | 333 |
| przedsiębiorstwa państwowe | 4 |
| spółki handlowe | 26 |
| spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 0 |
| państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze | 4 |
| Sektor prywatny |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | 16 753 |
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 13 396 |
| spółki handlowe | 970 |
| spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 311 |
| spółdzielnie | 68 |
| fundacje | 32 |
| stowarzyszenia i organizacje społeczne | 382 |

Duże znaczenie dla rozwoju działalności gospodarczej ma usytuowanie sektora bankowego. Wszystkie większe banki o charakterze ogólnopolskim mają swoje oddziały w miastach powiatu, 
a w mniejszych miejscowościach funkcjonują przede wszystkim banki spółdzielcze. Banki spółdzielcze kierują swą ofertę przede wszystkim do rolników, małych przedsiębiorców, a także osób fizycznych.

Oceniając warunki do rozwoju przedsiębiorczości ze względu na dostęp do usług finansowych trzeba wysoko ocenić funkcjonowanie sektora bankowego.

Bezrobocie:

W 2007 roku zmniejszyło się w powiecie cieszyńskim bezrobocie rejestrowane. Na koniec roku 9,3% ogółu osób aktywnych zawodowo pozostawało bez pracy tj. o 2,9 punktu mniej niż 
w roku 2006. W 2007 roku zanotowano najniższą od ośmiu lat liczbę osób bezrobotnych.

W grudniu 2007 roku liczba osób zarejestrowanych w PUP Cieszyn wynosiła 5 585, co stanowiło spadek o 1 944 osoby w stosunku do grudnia 2006 roku.

Źródło: PUP Cieszyn

W 2007 roku został osiągnięty najwyższy od 10 lat poziom złożonych do urzędu ofert pracy i wyniósł 2 817 ofert. W stosunku do roku 2006 stanowi to wzrost o 262 oferty. Średnio miesięcznie daje to 235 ofert pracy.

Zmniejszające się bezrobocie dla prawidłowej gospodarki odpadami, szczególnie 
w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbiórki odpadów, 
ma zawsze  pozytywne znaczenie, ponieważ przyczynia się do wzrostu zasobności  społeczeństwa, a to wprost przekłada się na  usuwanie odpadów we właściwy sposób.

Tabela 7. Stopa bezrobocia w latach 2003-2007

Źródło: PUP Cieszyn

Infrastruktura techniczna

Na obszarze powiatu cieszyńskiego bardzo dobrze są rozwinięte urządzenia komunalnej infrastruktury technicznej, co zostało zobrazowane w tabelach przedstawiających dane z tego zakresu.

Tabela 8. Sieci wodociągowe i kanalizacja sanitarna w powiecie cieszyńskim

| URZĄDZENIA SIECIOWE |
| --- |
| Wodociągi |
| długość czynnej sieci rozdzielczej | km | 1 119,9 |
| długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy | km | 253,9 |
| długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy, eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej | km | 168,3 |
| połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt. | 20 762 |
| woda dostarczona gospodarstwom domowym | dam3 | 4 009,3 |
| ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach | osoba | 65 693 |
| ludność korzystająca z sieci wodociągowej | osoba | 126 483 |
| Kanalizacja |
| długość czynnej sieci kanalizacyjnej | km | 574,2 |
| długość czynnej sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy | km | 431,5 |
| długość czynnej sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność gminy eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej | km | 253,8 |
| połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt. | 11 545 |
| ścieki odprowadzone | dam3 | 4 634,8 |
| ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach | osoba | 57 814 |
| ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | osoba | 80 843 |

Źródło: GUS

Tabela 9.  Dane z zakresu dostępności infrastruktury komunalnej w powiecie cieszyńskim

| Korzystający z instalacji w miastach w % ogółu ludności miast |
| --- |
| wodociąg | % | 81,6 |
| kanalizacja | % | 71,8 |
| gaz | % | 86,6 |
| Sieć rozdzielcza na 100 km2 |
| sieć wodociągowa | km | 153,4 |
| sieć kanalizacyjna | km | 78,6 |
| sieć gazowa | km | 204,1 |
| Zużycie wody, energii elektrycznej oraz gazu w gospodarstwach domowych |
| woda z wodociągów |
| na 1 mieszkańca | m3 | 28,9 |
| na 1 korzystającego / odbiorcę | m3 | 35,4 |
| energia elektryczna |
| na 1 mieszkańca | kW/h | 759,7 |
| na 1 korzystającego / odbiorcę | kW/h | 1 789,4 |
| gaz z sieci |
| na 1 mieszkańca | m3 | 154,6 |
| na 1 korzystającego / odbiorcę | m3 | 637,8 |

Źródło: GUS

Jak wynika z przedstawionych danych, większość obiektów budowlanych wymagających ogrzewania na obszarze powiatu cieszyńskiego (za wyjątkiem gminy Istebna), posiada dostęp 
do ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny. Niestety z przyczyn ekonomicznych jest 
on zastępowany głównie w lokalnych kotłowniach paliwami gorszego gatunku. Jest to przyczyną powstawania odpadów w postaci popiołów, które jeśli są zagospodarowywane w niewłaściwy sposób, są przyczyną zanieczyszczania środowiska. Częstym zjawiskiem jest wysypywanie popiołów na pobocza dróg, co może przyczyniać się do zanieczyszczania wód powierzchniowych.

Tabela 10. Stan systemu ogrzewania mieszkań w powiecie cieszyńskim

| Kotłownie i sieć cieplna wg form własności |
| --- |
| ogółem |
| kotłownie ogółem | ob. | 47 |
| długość sieci cieplnej przesyłowej | km | 84,1 |
| długość sieci cieplnej połączeń do budynków i innych obiektów | km | 30,2 |
| w spółdzielniach mieszkaniowych |
| kotłownie ogółem | ob. | 14 |
| długość sieci cieplnej przesyłowej | km | 3,3 |
| długość sieci cieplnej połączeń do budynków i innych obiektów | km | 0,8 |
| Kubatura budynków ogrzewanych centralnie |
| ogółem | dam3 | 4 649,00 |
| budynki mieszkalne ogółem | dam3 | 2 348,00 |
| budynki mieszkalne komunalne | dam3 | 552,00 |
| budynki mieszkalne spółdzielni mieszkaniowych | dam3 | 1 771,00 |
| budynki mieszkalne prywatne | dam3 | 14,00 |

3. Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami

Dla zobrazowania aktualnego stanu gospodarki odpadami wykorzystano następujące dostępne źródła danych:

· Sprawozdanie z realizacji dotychczas obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego za lata 2004-2006 wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r.,

· Dane Głównego Urzędu Statystycznego,

· Dane WIOŚ,

· Informacje z Gmin powiatu.

3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Źródłami wytwarzanych odpadów  są:

- przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą,

- gospodarstwa domowe, w których powstają także odpady wielkogabarytowe czy niebezpieczne,

- obiekty infrastruktury społecznej i komunalnej,

- obszary ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk,

- ulice i place.

Ilość wytwarzanych odpadów, wskaźnik ich nagromadzenia, jak również ich  struktura oraz skład są uzależnione od różnych uwarunkowań lokalnych. Należy do nich: poziom rozwoju gospodarczego obszaru, zamożność społeczeństwa, rodzaj zabudowy mieszkalnej, sposób gospodarowania zasobami, przyzwyczajenia w konsumpcji dóbr materialnych, a także cechy  charakterologiczne mieszkańców i ich podatność na edukacje ekologiczną.

Największy wpływ na ilość i skład morfologiczny powstających odpadów w danej społeczności mają pojedyncze decyzje zapadające w trakcie zakupów poszczególnych towarów 
i wyboru rodzaju opakowania.

Aby opracowywane plany działań w zakresie gospodarki odpadami i ich monitorowanie miały realny charakter, należałoby przeprowadzić badanie morfologii odpadów na danym obszarze. Do celów niniejszego opracowania, ze względu na brak takich danych, przyjęto wskaźniki zgodne z KPGO.

Analiza danych dotyczących ilości odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym 
na terenie powiatu cieszyńskiego, wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania, pozwala na stwierdzenie, że w większości przypadków ilość tych odpadów wytworzonych w roku 2007 uległa zmniejszeniu w stosunku do ilości odpadów wytworzonych w latach wcześniejszych. Szczególnie wysoki spadek odnotowany został w odpadach z rolnictwa i przetwórstwa żywności, co jest związane ze stopniową likwidacją działalności produkcyjnej cukrowni w gminie Chybie. Wzrost ilości wytworzonych odpadów odnotowano natomiast w zakresie działalności związanej 
z oczyszczaniem ścieków oraz z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów.

3.1.1. Odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji

W tabeli poniżej zestawiono ilości zmieszanych odpadów komunalnych odebranych 
od mieszkańców powiatu. Dane te zestawiono z liczbą mieszkańców poszczególnych gmin, 
co pozwoliło oszacować jednostkowy wskaźnik zebranych odpadów komunalnych na mieszkańca. 
Z zestawienia tego wynika, iż na terenie powiatu cieszyńskiego notowany jest stały, choć niewielki wzrost liczby mieszkańców, związany z migracją ludności, co wiąże się również ze wzrostem ilości zebranych zmieszanych odpadów komunalnych.

Tabela 11. Ilość zebranych odpadów zmieszanych w Mg

| Gmina | Ilość zebranych odpadów zmieszanych w roku 2007 | Zebrane odpady zmieszane na jednego mieszkańca w 2007 roku |
| --- | --- | --- |
| Brenna | 1 990,10 | 0,19 |
| Chybie | 541,90 | 0,06 |
| Cieszyn | 11 369,15 | 0,32 |
| Dębowiec | 1836,79 | 0,34 |
| Goleszów | 2 682,00 | 0,22 |
| Hażlach | 872,80 | 0,09 |
| Istebna | 978,02 | 0,08 |
| Skoczów | 5 615,47 | 0,22 |
| Strumień | 563,99 | 0,05 |
| Ustroń | 9 116,41 | 0,59 |
| Wisła | 2 472,00 | 0,22 |
| Zebrzydowice | 1690,60 | 0,14 |
| SUMA/ŚREDNIA: | 20 272,61 | 0,21 |

Kontynuowany i rozwijany jest  odzysk odpadów biodegradowalnych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych za pomocą kompostowania w przydomowych ogródkach oraz specjalistycznych kompostowników.  Rozwijane są także systemy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminach miejskich według zasad określonych w regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach.

3.1.2. Odpady niebezpieczne

Jak wynika ze zgromadzonych danych, odpady niebezpieczne są obecnie na terenie powiatu cieszyńskiego tylko w niewielkim stopniu usuwane ze strumienia odpadów komunalnych.

Sytuacja ta wymaga radykalnych zmian w celu jej poprawy.

Lista punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych stanowi załącznik nr 1.

Tabela 12. Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych w roku 2007 z podziałem na gminy w Mg

| Gmina | Odpady niebezpieczne w tym: |
| --- | --- |
|  | Przeterminowane leki | Baterie |
| Brenna | - | - |
| Chybie | - | 0,137 |
| Cieszyn | 0,742 | 1,122 |
| Dębowiec | - | - |
| Goleszów | 0,010 | 0,420 |
| Hażlach | - | - |
| Istebna | - | - |
| Skoczów | 0,073 | 0,038 |
| Strumień | 0,036 | 0,067 |
| Ustroń | 0,045 | 0,45 |
| Wisła | - | 0,07 |
| Zebrzydowice | - | - |
| SUMA: | 0,896 | 1,884 |

Na terenie powiatu podejmowane są działania w zakresie lokowania pojemników 
na przeterminowane leki w aptekach. Zakres tych działań ma odzwierciedlenie w wykazie punktów zbiórki tych odpadów, zamieszczonym w załączniku nr 1. Prowadzona jest także systematyczna zbiórka baterii z udziałem wielu szkół różnych szczebli oraz urzędów gmin i miast powiatu cieszyńskiego.

Ponadto, w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych należy zaznaczyć, iż na terenie gmin prowadzi się działania mające na celu uruchomienie gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych. Przykładowo w gminie Cieszyn w I półroczu 2008r. uruchomiono Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, a także zainwestowano w specjalistyczny samochód 
do zbiórki tego rodzaju odpadów. Przewidywana wydajność zbiórki w/w GPZON wynosi 
15 Mg odpadów/rok. Koszt całej inwestycji to ok. 400 tys.zł.

W grupie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych istotną rolę odgrywają wyroby zawierające azbest. W powiecie podejmowane są przez właścicieli nieruchomości oraz samorządy gminne działania na rzecz inwentaryzacji tych wyrobów, opracowywane są programy usuwania azbestu wraz ze wskazaniem aktualnych możliwości poszukiwania środków finansowych na ich bezpieczne usuwanie. W części gmin już obecnie można uzyskać dotacje na ten cel.

Tabela 13. Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest w poszczególnych gminach.

| GMINA | Ilości podane w powiatowym programie usuwania wyrobów zawierających azbest [m2] | Dodatkowe dane z roku 2007 [m2] |
| --- | --- | --- |
| Brenna | 56 252 | - |
| Chybie | 5 977 | - |
| Cieszyn | 5 493 | 18 782 |
| Dębowiec | bd | 43 847 |
| Goleszów | 17 699 | 30 523 |
| Hażlach | 240 | 165 260 |
| Istebna | 512 406 | - |
| Skoczów | 1 261 | - |
| Strumień | 350 | 31 572 |
| Ustroń | 2 422 | 33 910 |
| Wisła | 6 803 | 26 774 |
| Zebrzydowice | 2 580 | 13 960 |
| SUMA: | 611 483 | 364 628 |

Zamieszczone dane, w stosunku do ilości wskazanych w powiatowym programie usuwania wyrobów zawierających azbest, zostały uzupełnione o dane uzyskane w Gminach, które przeprowadziły inwentaryzację tych odpadów. Nie są to jeszcze pełne dane, ponieważ w części gmin trwają prace inwentaryzacyjne, rozprowadzane są ankiety, a właściciele obiektów, na których zabudowano wyroby zawierające azbest, nadal dokonują jeszcze zgłoszeń takich obiektów. 
W Gminach przygotowywane są także programy usuwania tych wyrobów. Wyroby zawierające azbest powinny zostać usunięte do roku 2032.

Źródłami powstawania odpadów niebezpiecznych (jak również innych niż niebezpieczne) są także działające na terenie powiatu punkty demontażu pojazdów. Na terenie powiatu zlokalizowane są trzy takie punkty:

- w Dębowcu: „Autokompleks” Krzysztof Ważka, Gumna 107, 43-426 Dębowiec,

- w Skoczowie: „EKO-Partner”, ul. Górecka 32, 43-430 Skoczów,

- w Ustroniu: „Autozłom”  Krystyna Juroszek, ul. Skoczowska 19, 43-450 Ustroń - punkt demontażu przy ul. Krzywej.

3.1.3. Odpady inne niż niebezpieczne

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia ilości odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym w roku 2007 w porównaniu do lat 2005-2006. Dane te zostały sporządzone na podstawie WSO 
i przedstawione w poszczególnych grupach odpadów.

Dane szczegółowe zamieszczono w załączniku nr 3.

Tabela 14. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym z podziałem na grupy:

| 2007 | 2005-2006 |
| --- | --- |
| Rodzaj odpadów |
| Ilość [Mg] | Ilość [Mg] |
| Grupa odpadów: 02 - Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |
| 1457,2 | 46822,2 |
| Grupa odpadów: 03 - Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury |
| 0,6 | 5270 |
| Grupa odpadów: 04 - Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego |
|  | 1072,9 |
| Kod odpadów: 08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych , kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |
| 1921,59 | 1580,65 |
| Kod odpadu: 10 - Odpady z procesów termicznych |
| 41704,1 | 48463,4 |
| Grupa odpadów: 11 - Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych |
| 167,7 | 137,5 |
| Grupa odpadów: 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |
| 13733,5 | 15058,5 |
| Grupa odpadów: 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |
| 2762,1 | 3405,49 |
| Kod odpadu:16 - Odpady nieujęte w innych grupach |
| 2650,5 | 1826,58 |
| Grupa odpadów: 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |
| 2067,5 | 3690,76 |
| Grupa odpadów: 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne |
| 128,6 | 709,43 |
| Grupa odpadów: 19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |
| 1552,7 | 1398,55 |

Źródło: WSO

Zużyte opony

Na terenie powiatu cieszyńskiego wg danych WSO w ostatnich trzech latach wytworzono następujące ilości odpadów opon (16 01 03):

| 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| 45,3 Mg | 43,3 Mg | 63,5 Mg |

Wytworzone na terenie powiatu cieszyńskiego zużyte opony można przy wymianie 
na nowe oddać w każdym punkcie serwisowym i warsztacie samochodowym zajmującym się 
ich wymianą.  Szczególnie w okresach wzmożonej wymiany opon samochodowych, czyli 
w miesiącach poprzedzających nadejście zimy oraz w okresie wiosennym, ilości te znacznie wzrastają. Upowszechniająca się praktyka wymiany opon w serwisach samochodowych powoduje, że system prawidłowego zagospodarowania opon można ocenić pozytywnie. Podmioty działające w tej branży współpracują bowiem z reprezentującymi producentów opon organizacjami odzysku, które dążą do utworzenia optymalnego  systemu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania zużytych opon.

Prowadzone na przestrzeni ostatnich lat w gminach bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, wśród których odbierane były także różnego typu opony, pozwoliły 
na obniżenie ilości nagromadzonych tego rodzaju odpadów na terenach większości nieruchomości.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

Źródła powstawania odpadów z budowy, remontów i demontażu są bardzo rozproszone. Odpady budowlane zwane potocznie gruzem są wytwarzane w kilku sektorach gospodarki. Głównie powstają w budownictwie mieszkaniowym, zarówno jednorodzinnym o rozproszonym charakterze, jak i wielorodzinnym, w trakcie wykonywanych prac remontowych. Odpady 
te pochodzą także z rozbieranych bądź przebudowywanych obiektów przemysłowych, jak również z prac prowadzonych w drogownictwie.

Ze względu na wykorzystywanie znaczącej części tych odpadów w prowadzonych procesach budowlanych, trudno w ten sposób odzyskane ilości oszacować.

Ilości tych odpadów, jakie powstały na terenie powiatu cieszyńskiego w latach 2005-2007 obrazują zamieszczone poniżej dane sporządzone na podstawie WSO:

17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię)

| 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| 2729,6 Mg | 1973,44 Mg | 2067,8 Mg |

w tym:

17 01 - Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

| 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| 371,3 Mg | 96,8 Mg | 218,9 Mg |

Osady ściekowe

Według danych uzyskanych z Gmin, osady z oczyszczalni ścieków w przypadku największej oczyszczalni w regionie - dla miasta Cieszyna, są po ich odwodnieniu częściowo składowane, zaś częściowo wykorzystywane do rekultywacji wysypiska odpadów.

Osady z innych oczyszczalni są gromadzone na terenie tych obiektów i po odwodnieniu wywożone na składowiska odpadów lub odzyskiwane.

Osady z mniejszych oczyszczalni z obszarów wiejskich są częściowo zagospodarowywane rolniczo, jeśli przeprowadzone badania ich składu pozwalają zgodnie z obowiązującymi przepisami na taki sposób odzysku, a także unieszkodliwiane poprzez składowanie.

3.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku.

Poniżej przedstawiono dane z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, głównie opakowaniowych, które są poddawane odzyskowi. Odpady te odbierane są zarówno z gospodarstw domowych, jak i z obiektów infrastruktury oraz od przedsiębiorców. Część zebranych w ten sposób odpadów z terenu powiatu cieszyńskiego trafia do sortowni, część odzyskiwana jest przez uprawnione podmioty działające na terenie powiatu cieszyńskiego, natomiast pozostałe odpady transportowane są w celu odzysku do podmiotów poza granicami powiatu.

Tabela 15. Ilość zebranego szkła w kg na mieszkańca w gminach powiatu cieszyńskiego

| SZKŁO |
| --- |
| Gminy | 2005 | 2006 | 2007 |
| Brenna | 7,60 | 12,22 | 9,70 |
| Chybie | 10,79 | 12,90 | 21,76 |
| Cieszyn | 2,21 | 1,99 | 2,39 |
| Dębowiec | 9,62 | 13,10 | 14,39 |
| Goleszów | 2,56 | 2,75 | 3,16 |
| Hażlach | 0,67 | 0,81 | 0 |
| Istebna | 4,93 | 7,32 | 1,16 |
| Skoczów | 5,89 | 6,50 | 6,47 |
| Strumień | 6,34 | 11,56 | 11,88 |
| Ustroń | 10,84 | 11,30 | 9,92 |
| Wisła | 1,39 | 11,94 | 12,47 |
| Zebrzydowice | 7,00 | 10,87 | 9,10 |
| SUMA: | 69,84 | 103,26 | 102,4 |

Tabela 16. Ilość zebranego plastiku w kg na mieszkańca w gminach powiatu cieszyńskiego

| PLASTIK |
| --- |
| Gminy | 2005 | 2006 | 2007 |
| Brenna | 2,37 | 2,90 | 2,81 |
| Chybie | 1,99 | 2,69 | 4,90 |
| Cieszyn | 0,48 | 0,32 | 0,69 |
| Dębowiec | 2,14 | 3,67 | 4,94 |
| Goleszów | 0,60 | 0,71 | 5,27 |
| Hażlach | 0,19 | 0,40 | 0 |
| Istebna | 1,03 | 2,54 | 0,46 |
| Skoczów | 2,30 | 2,13 | 4,23 |
| Strumień | 1,58 | 2,63 | 3,08 |
| Ustroń | 6,72 | 10,10 | 10,70 |
| Wisła | 0,36 | 2,57 | 1,68 |
| Zebrzydowice | 1,61 | 3,22 | 3,24 |
| SUMA: | 21,37 | 33,88 | 42 |

Tabela 17. Ilość zebranego metalu w kg na mieszkańca w gminach powiatu cieszyńskiego

| METALE |
| --- |
| Gminy | 2005 | 2006 | 2007 |
| Brenna | 0,48 | 0,48 | 0,47 |
| Chybie | 0,27 | 0,13 | 0,31 |
| Cieszyn | 0,30 | 0,24 | 0,23 |
| Dębowiec | 0,97 | 0,69 | 0,80 |
| Goleszów | 0 | 0 | 0 |
| Hażlach | 0 | 0 | 0 |
| Istebna | 7,64 | 1,89 | 0 |
| Skoczów | 0,17 | 0,08 | 0,11 |
| Strumień | 0,74 | 0,79 | 0,60 |
| Ustroń | 0,16 | 0,31 | 0,08 |
| Wisła | 0,75 | 1,29 | 0,80 |
| Zebrzydowice | 0 | 0 | 0,16 |
| SUMA: | 11,48 | 5,9 | 3,56 |

Tabela 18. Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych w kg na mieszkańca

| ODPADY WIELKOGABARYTOWE |
| --- |
| Gminy | 2005 | 2006 | 2007 |
| Brenna | 2,89 | 1,72 | 2,45 |
| Chybie | 0 | 5,18 | 3,93 |
| Cieszyn | 2,79 | 2,94 | 0,95 |
| Dębowiec | 8,06 | 6,96 | 13,74 |
| Goleszów | 0 | 0 | 0 |
| Hażlach | 3,14 | 0 | 0 |
| Istebna | 0,22 | 0,94 | 6,46 |
| Skoczów | 3,37 | 3,44 | 13,31 |
| Strumień | 0,82 | 0,66 | 8,06 |
| Ustroń | 1,97 | 4,76 | 10,87 |
| Wisła | 0 | 0 | 0 |
| Zebrzydowice | 8,01 | 7,40 | 5,82 |
| SUMA: | 31,27 | 34 | 65,59 |

Zebrane w ramach selektywnej zbiórki odpady wielkogabarytowe w części trafiają 
do podmiotów zajmujących się ich odzyskiem, a w części po ich rozmontowaniu są unieszkodliwiane przez składowanie.

Z powyższych tabel wynika, iż Gminy powiatu cieszyńskiego realizują i w ramach możliwości rozwijają selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, tym samym wywiązują się z obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy o odpadach.

Tabela 19. Gospodarowanie poszczególnymi rodzajami odpadów, z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych w zakresie ich odzysku

| Kod odpadu | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 030105 |  |  | 4160 | Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytw. energii R1 | 381,5 | Przekształcanie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, |
| 080117 | 410,2 | Przekształcanie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, | 407,8 | Przekształcanie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, |  |  |
| 100101 | 845 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14, R15 | 824 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 1188 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 |
| 100102 | 404 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14, R15 | 219,3 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 714,3 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 |
| 120199 |  |  | 17269 | Przekształcanie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, |  |  |
| 140603 | 110,7 | Przekształcanie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, | 17,22 | Przekształcanie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, |  |  |
| 150102 | 18,5 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14, R 15 | 588,7 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 692,1 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 |
| 170405 |  |  | 8050 | Przekształcanie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, | 1510,4 | Przekształcanie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, |
| 170504 | 133800 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14, R15 | 100 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 |  |  |
| 190802 | 52,6 | Przekształcanie innymi metodami biologicznymi R10 | 22,3 | Przekształcanie innymi metodami biologicznymi R10 |  |  |
| 190802 | 100 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 | 100 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 |  |  |
| 191001 |  |  | 5020 | Przekształcanie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, |  |  |
| 191202 |  |  | 10092 | Przekształcanie metodami fiz.-chem. R2, R4, R5, R6, R7, |  |  |
| 200102 |  |  | 770 | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 |  |  |

Źródło: WBO

Przedstawione powyżej dane dotyczące odzysku odpadów z obszaru powiatu cieszyńskiego zostały sporządzone na podstawie Wojewódzkiej Bazy Odpadowej. Brak danych 
w poszczególnych rubrykach i wierszach oznacza, że w danym roku danych odpadów 
nie odzyskiwano.

Z danych zawartych w powyższej tabeli, pochodzących z Wojewódzkiej Bazy Odpadowej wynika, iż w powiecie cieszyńskim stosowane są następujące procesy odzysku odpadów komunalnych i przemysłowych:

R1	Zastosowanie jako paliwa lub jako środka do wytwarzania energii

R2	Odzysk lub regeneracja rozpuszczalników

R4	Recykling lub regeneracja metali bądź ich związków

R5	Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R6	Regeneracja kwasów lub zasad

R7	Odzysk składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń

R10	Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby

R11	Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań oznaczonych symbolem R1 do R10

R12	Wymiana odpadów w celu poddania ich jakiemukolwiek z działań oznaczonych symbolem R1 do R11

R13	Magazynowanie odpadów przeznaczonych do któregokolwiek z działań oznaczonych symbolem R1 do R12

R14	Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części

R15	Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowaniu do odzysku, w tym do recyklingu

3.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania.

Zamieszczona poniżej tabela została sporządzona na podstawie informacji otrzymanych z poszczególnych Gmin i przedstawia aktualny stan w zakresie korzystania 
z miejsc unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Aktualnie odpady zmieszane są wywożone z terenu poszczególnych gmin na regionalne składowiska odpadów w Knurowie 
i Jastrzębiu. Z gmin Ustroń, Cieszyn i Istebna odpady trafiają tam poprzez stacje przeładunkowe. Dla sprawniejszego i tańszego procesu przemieszczania tych odpadów należałoby rozważyć poszerzenie zakresu obsługiwanego terenu przez istniejące stacje.

Tabela 20. Miejsce unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych z poszczególnych gmin.

| Gmina | COFINCO-Poland Sp. z o.o. ul. Graniczna 29, 40-017 Jastrzębie Zdrój | Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „KOMART” | Sortownia EKO-MAR Jastrzębie | Stacja przeładunkowa Przedsiębiorstwo Komunalne Ustroń |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brenna | x | x | x | x |
| Chybie | x |  |  |  |
| Cieszyn | x | x |  |  |
| Dębowiec | x | x |  |  |
| Goleszów | x | x |  |  |
| Hażlach | x | x |  |  |
| Istebna | x |  | x | x |
| Skoczów | x |  |  |  |
| Strumień | x | x |  |  |
| Ustroń | x | x | x | x |
| Wisła | x | x |  | x |
| Zebrzydowice | x | x |  |  |

Tabela 21. Ilości i rodzaje odpadów  komunalnych i przemysłowych pochodzących z terenu powiatu, poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2005-2007

| Kod odpadu | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 020204 | 960 | Unieszkodliwianie metodami biologicznymi D8 | bd | bd | 996,5 | Unieszkodliwianie metodami biologicznymi D8 |
| 110199 | 6,8 | Unieszkodliwianie metodami fiz.-chem.D4, D9 | bd | bd | 1,4 | Unieszkodliwianie metodami fiz.-chem.D4, D9 |
| 150106 | 275 | Spalanie bez odzysku energii D10, | 229 | Spalanie bez odzysku energii D10, | 199,2 | Spalanie bez odzysku energii D10, |
| 180102 | 109,7 | Spalanie bez odzysku energii D10, | 107,7 | Spalanie bez odzysku energii D10, | 122,8 | Spalanie bez odzysku energii D10, |
| 190899 | bd | bd | bd | bd | 121 | Unieszkodliwianie metodami biologicznymi D8 |
| 200304 | 328 | Unieszkodliwianie metodami biologicznymi D8 | 495 | Unieszkodliwianie metodami biologicznymi D8 | 649 | Unieszkodliwianie metodami biologicznymi D8 |

Procesom unieszkodliwiania na terenie powiatu cieszyńskiego w procesach termicznych w spalarni Szpitala Śląskiego są poddawane przede wszystkim odpady medyczne z grupy 18 oraz opakowania po lekarstwach i środkach opatrunkowych z grupy 15.

Z grupy odpadów komunalnych unieszkodliwiane są w oczyszczalniach ścieków szlamy ze zbiorników bezodpływowych, odpady  z czyszczenia ulic i placów z grup 19 i 20.

Odpady z grup 11 i 15 są unieszkodliwiane w istniejących instalacjach zakładów przemysłowych w Cieszynie.

3.4. Istniejący system zbierania odpadów

W powiecie cieszyńskim występują różne systemy zbierania odpadów. Podstawę indywidualizacji postępowania w poszczególnych gminach stanowią sposoby zbiórki odpadów gwarantujące ich sprawny przewóz od wytwórcy do miejsca przetworzenia lub unieszkodliwienia. Część odpadów trafia także na sortownię odpadów w Jastrzębiu.

Sektor usług związanych ze zbiórką i transportem odpadów jest wystarczająco rozwinięty, aby zapewnić konkurencyjność w tej dziedzinie i możliwość wyboru przez poszczególne podmioty oraz mieszkańców firmy, z którą zawierają umowę.  Częstotliwość wywozu odpadów, określana w gminnych przepisach porządkowych, dostosowana jest 
do lokalnej specyfiki i występujących uwarunkowań.

Na obszarze większości gmin stosowany jest system opłat uzależniony od ich faktycznie odebranych ilości, przy czym są też stosowane systemy opłat ryczałtowych. 
W jednej z tych form stawki ryczałtowe ustalane są według określonych lokalnym prawem częstotliwości wywozu odpadów, bez względu na poziom zapełnienia pojemnika w dniu odbioru odpadów, a w drugiej poziom opłat jest uzależniony od liczby mieszkańców danej posesji.

We wszystkich gminach powiatu prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, przy czym dominującym systemem jest segregacja prowadzona „u źródła” poprzez gromadzenie poszczególnych odpadów (szkło, plastik, papier, metal) w odpowiednio oznakowanych workach.

W zabudowie wielorodzinnej dominuje system zbiórki odpadów segregowanych 
do specjalnie oznakowanych kontenerów. Odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania. W określonych harmonogramem dniach są wystawiane przed domem lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, 
z którego odbierane są przez uprawniony podmiot.

Mieszkańcy ponoszący opłaty ryczałtowe za odbiór odpadów zmieszanych 
są motywowani do lepszej zbiórki surowców wtórnych poprzez system ulg i bonifikat, których wysokość jest uzależniona od  ilości wysegregowanych odpadów. Od mieszkańców opłacających odbiór odpadów w systemie ilościowym opłaty za dobrze posegregowane odpady nie są pobierane wcale lub są wnoszone przy zakupie worków do selekcji.

Najczęściej funkcjonuje na terenie powiatu przedstawiony poniżej schemat w przepływach strumieni  odpadów komunalnych. Przedstawiony schemat w zakresie korzystania ze stacji przeładunkowych dotyczy jedynie gmin Cieszyn, Ustroń, Wisła i Istebna.

W pozostałych gminach odpady transportowane są bezpośrednio na składowiska.

3.5. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów .

Składowisko odpadów komunalnych (tymczasowe składowisko odpadów komunalnych Cieszyn – Boguszowice)

• Lokalizacja: Cieszyn – Boguszowice, ul. Motokrosowa

• Właściciel: Gmina Cieszyn

• Administrator: Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie

• Rok rozpoczęcia eksploatacji: 1993 rok

• Planowany termin zamknięcia: 2010 rok

Powierzchnia składowiska wynosi 3 400 m², natomiast objętość 10 100 m³. Składowisko posiada podłoże uszczelnione folią PVC o grubości 1,9 mm oraz warstwę filtracyjno-ochronną o grubości 0,30 m, drenaż z odprowadzaniem odcieków do miejscowej oczyszczalni ścieków (poprzez zbiornik odcieków) oraz instalację odgazowującą. 
Na składowisku nagromadzono około 9 000 m ³ odpadów, co stanowi około 90% jego wypełnienia.

Składowisko odpadów komunalnych i osadów ściekowych

• Lokalizacja: Cieszyn – Marklowice, ul. Motokrosowa

• Właściciel: Gmina Cieszyn

• Administrator: Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie

• Rok rozpoczęcia eksploatacji: 1998 rok

• Planowany termin zamknięcia: 2013 rok

Powierzchnia składowiska wynosi 7 800 m², natomiast pojemność 48 800 m³. Składowisko posiada dwuwarstwowe uszczelnienie podłoża folią HDPE, drenaż kontrolny, drenaż zasadniczy oraz studnie odgazowujące. Na składowisku nagromadzono oprócz odpadów komunalnych 3 000 m3 osadów ściekowych.

Składowisko ziemi i gruzu budowlanego przy ul. Frysztackiej w Cieszynie

| Właściciel | Gmina Cieszyn Administrator – Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4 |
| --- | --- |
| Lokalizacja | Składowisko zlokalizowane zostało na terenie miasta Cieszyna, przy ul. Frysztackiej. |
| Charakterystyka składowiska, rodzaje i ilości nagromadzonych odpadów | Składowisko eksploatowane jest od roku 1997. Podstawowe dane charakteryzujące składowisko: działka nr 3, obręb 63 – składowisko stare z 1997 roku: powierzchnia działki wraz z zagospodarowaniem – 13 089 m2; powierzchnia składowiska – 7 500 m2; objętość składowiska – 5 700m3; grubość sypania ziemi i gruzu – 0,50 d0 1,40 m; działka nr 1, 2, 49, obręb 63 – składowisko rozbudowane w 2001 roku: powierzchnia działki wraz z zagospodarowaniem – 5 509 m2; powierzchnia składowiska – 4 755 m2; wysokość sypania ziemi i gruzu – do 2,00 m . |
| Ocena wpływu obiektu na środowisko | W rejonie składowiska nie były prowadzone badania określające jego wpływ na środowisko. |
| Planowany termin zamknięcia składowiska | 2009 |

Składowisko odpadów pokoagulacyjnych Zakładów Garbarskich „Skotan” 
w Skoczowie

| Właściciel | Zakład Garbarski „Skotan” w Skoczowie. |
| --- | --- |
| Lokalizacja | Składowisko zlokalizowane jest na terenie gminy Goleszów, w sołectwie Kisielów. |
| Charakterystyka składowiska, rodzaje i ilości nagromadzonych odpadów | Składowisko posiada powierzchnię ok. 1,6 ha - połączone dwa zbiorniki ziemne. Podłoże składowiska wykonane jest z faszyny (materiału stosowanego do umacniania brzegów rzek). Na składowisku gromadzone są osady pokoagulacyjne. Ilość odpadów dotychczas nagromadzonych wynosi 17 tys. ton. Pierwotnie teren zbiorników stanowiły dwa wyrobiska powstałe w wyniku eksploatacji kruszywa. Wyrobiska te przystosowano do celów składowania odpadów, wykonując od strony spadków naturalnego stoku obwałowania z glin. W chwili obecnej teren obydwu zbiorników stanowią nieużytki, przy czym powierzchnia zewnętrzna obwałowań została zadarniona i obsadzona roślinnością wysoką. |
| Ocena wpływu obiektu na środowisko | W rejonie składowiska znajduje się sieć otworów do monitoringu zmiany jakości wód podziemnych. Przeprowadzona kontrola WIOŚ nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie. W celu ochrony wód podziemnych należy dalej prowadzić obserwacje. |

Zakładowe składowisko odpadów Polifarb Cieszyn

| Właściciel | PPG Polifarb Cieszyn S.A., ul. Chemików 16. |
| --- | --- |
| Lokalizacja | Składowisko zlokalizowane jest na terenie przylegającym do Zakładu „Polifarb Cieszyn-Wrocław” Oddział w Cieszynie, od strony południowej. |
| Charakterystyka składowiska, rodzaje i ilości nagromadzonych odpadów | Składowisko zostało wybudowane w 1998 roku. Posiada uszczelnione podłoże oraz kontrolowany odbiór odcieków. Powierzchnia składowiska wynosi 1,56 ha, natomiast jego pojemność 62 700 m3. Na składowisku nagromadzonych jest ok. 22 tys. ton odpadów w postaci pozostałości farb i lakierów oraz produktów spalania. |
| Ocena wpływu obiektu na środowisko | Badania prowadzone w rejonie zakładu nie wykazują negatywnego wpływu obiektu na stan środowiska. |

Sortownia surowców wtórnych

| Nazwa instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Adres | Wymagania techniczne | Ilość przyjętych odpadów w roku 2005 [Mg] | Ilość przyjętych odpadów w roku 2006 [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sortowania surowców wtórnych | „EKOM” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe siedziba: ul. Tulipanów 3 Zabłocie 43-246 Strumień sortownia: ul. Długa 33 Zabłocie | Moc przerobowa instalacji ok. 1600 Mg/rok | 610 | 1524 |
| Nazwa instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Adres | Wymagania techniczne | Ilość przyjętych odpadów w roku 2005 [Mg] | Ilość przyjętych odpadów w roku 2006 [Mg] |
| Sortownia odpadów komunalnych i poprodukcyjnych | Kaczyce ul. Morcinka Gmina Zebrzydowice | Moc przerobowa instalacji ok. 1000 Mg/rok | 620 | 870 |

Stacja przeładunkowa w Cieszynie

- Lokalizacja: Cieszyn-Boguszowice, ul. Motokrosowa

- Właściciel: Gmina Cieszyn

- Administrator: Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie

Obiekty technologiczne stacji składają się z rampy wyładunkowej, stanowiska załadunkowego 
i budynku zasobni.

Zaprojektowana przepustowość stacji wynosi 60-80 Mg/dzień. Stacja przyjmuje odpady i osady ściekowe dostarczone przez Zakład Gospodarki komunalnej w Cieszynie, które trafiają na składowisko w Cieszynie.

Stacja przeładunkowa w Ustroniu

Zlokalizowana w Ustroniu przy ul. Krzywej, obsługuje przedsiębiorstwa działające na terenie gminy Ustroń oraz gmin sąsiednich w zakresie przeładunku do samochodów o większej ładowności zmieszanych odpadów komunalnych. Znajduje się tam również zaplecze 
do gromadzenia surowców wtórnych.

Stacja przeładunkowa została wybudowana na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 29.02.1996 TI/NB/7351/42/96 i posiada pozwolenie na użytkowanie wydane przez Urząd Rejonowy Cieszyn VAN 7353/134/98 z dnia 14.07.1998r.

Stacja przeładunkowa o podobnej funkcji znajduje się także w prywatnej firmie na terenie gminy Goleszów.

3.6. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Wykaz firm posiadających zezwolenia na odbiór i transport odpadów komunalnych 
na terenie poszczególnych gmin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Łącznie na terenie powiatu cieszyńskiego działa wiele podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Wykaz tych firm stanowi załącznik nr 4 do niniejszego opracowania.  
         Także sortownie odpadów pełnią ważną funkcję w systemie gospodarowania odpadami w zakresie ich odzysku. Unieszkodliwianiem odpadów zajmują się natomiast firmy dysponujące stosownymi instalacjami tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie i Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ustroniu w zakresie odpadów komunalnych, natomiast w zakresie odpadów przemysłowych: PPG Polifarb Cieszyn S.A. w Cieszynie oraz Zakłady Garbarskie SKOTAN w Skoczowie.

3.7. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami.

Problemy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

- zjawisko spalania w lokalnych kotłowniach różnych odpadów, w tym także opakowaniowych, jako skutek braku wystarczającej wiedzy o szkodliwości takich zachowań dla środowiska i zdrowia człowieka bytującego w najbliższym otoczeniu,

- brak wystarczającego zaangażowania mieszkańców w selektywną zbiórkę odpadów (jako skutek niedostatecznego poziomu świadomości ekologicznej), pomimo stworzenia przez Gminy odpowiednich warunków do ich ekologicznego zagospodarowania,

- praktyka zawierania umów na odbiór odpadów z równoczesnym brakiem systematyczności w ich gromadzeniu i oddawaniu, a także zbyt mała ich ilość w stosunku do zamieszkałych na terenie danej nieruchomości osób,

- pozbywanie się odpadów w nieodpowiedni sposób,

- brak wystarczających środków na pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

- brak jednolitego systemu ewidencji wytwarzanych odpadów komunalnych,

- brak (lub słabo rozwinięty) systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych na terenach 
o zwartej zabudowie,

- brak znajomości składu morfologicznego odpadów z danego obszaru,

- brak dostatecznej kontroli podmiotów, które otrzymały zezwolenia na odbiór odpadów,

- zbyt mała ilość zagospodarowywanych poprzez odzysk osadów z oczyszczalni ścieków.

Barierą dla zwiększenia ilości odzyskiwanych surowców wtórnych oraz odpadów biodegradowalnych występujących w strumieniu odpadów komunalnych może być także brak  systemowych rozwiązań prawnych w tym zakresie. Sama edukacja ekologiczna i stosowanie zachęt o charakterze ekonomicznym mogą okazać się niewystarczającymi środkami.

Problemy w zakresie gospodarowania odpadami z sektora gospodarczego:

- nieprawidłowe postępowanie z odpadami w małych i średnich firmach,

- nieprzestrzeganie  obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowego gospodarowania wytwarzanymi odpadami,

- nieprawidłowe wykorzystywanie odpadów budowlanych,

- zbyt mała innowacyjność pod kątem ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów szczególnie w małych firmach,

- wysokie koszty nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym mogłaby nastąpić minimalizacja wytwarzanych odpadów.

Problemy w zakresie zbiórki odpadów niebezpiecznych:

- brak  sprawnego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie poszczególnych gmin, czyli dogodnego i dostępnego dla mieszkańców sposobu ich pozbywania się,

- mało rozbudowany  system zbiórki  baterii i małych akumulatorów,

- zbyt wolny proces likwidowania materiałów zawierających PCB,

- brak dostatecznej wiedzy o zasadach bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,

- zbyt mała ilość punktów odbierających przeterminowane leki,

- brak informacji dotyczących sposobów pozbywania się odpadów pochodzących 
z demontażu samochodów.

4. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych.

Wskaźniki generowania odpadów w podziale na małe miasta i obszary wiejskie przyjęto 
na podstawie KPGO. Dane dotyczące prognozowanych ilości odpadów, które zostaną wytworzone w latach 2010, 2013, 2016 podane zostały w rozbiciu na gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury.

Tabela 22. Jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów w kg/mieszkańca/rok

| Rodzaj odpadów | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Miasto | Wieś | Miasto | Wieś | Miasto | Wieś |
| Odpady z gospodarstw domowych | 239,3 | 145,7 | 246,5 | 150,1 | 259,0 | 157,7 |
| Odpady z infrastruktury | 96,9 | 30,6 | 98,4 | 31,1 | 100,8 | 31,8 |
| Razem: | 336,2 | 176,3 | 344,9 | 181,2 | 359,8 | 189,5 |

W niniejszym opracowaniu dla Ustronia, Cieszyna, Wisły i Skoczowa przyjęto wartość wskaźnika generowania odpadów charakterystyczną dla miast. Dla Zebrzydowic, Istebnej, Dębowca, Chybia, Goleszowa, Brennej, Hażlacha i Strumienia przyjęto wartość wskaźnika generowania odpadów charakterystyczną dla obszarów wiejskich.

Tabela 23. Prognoza wytwarzanych odpadów komunalnych w powiecie cieszyńskim [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odpady z gospodarstw domowych | Odpady z infrastruktury | Odpady z gospodarstw domowych | Odpady z infrastruktury | Odpady z gospodarstw domowych | Odpady z infrastruktury |
| Cieszyn | 8529,1 | 3453,7 | 8785,7 | 3507,1 | 9231,3 | 3592,7 |
| Skoczów | 6106,4 | 2472,7 | 6290,2 | 2510,9 | 6609,1 | 2572,2 |
| Ustroń | 3449,5 | 1396,9 | 3553,3 | 1418,4 | 3733,5 | 1453,1 |
| Wisła | 2739,9 | 1109,5 | 2822,4 | 1126,6 | 2965,5 | 1154,1 |
| Strumień | 1725,2 | 362,3 | 1777,3 | 368,2 | 1867,3 | 376,5 |
| Brenna | 1480,9 | 311,0 | 1525,6 | 316,1 | 1602,8 | 323,2 |
| Chybie | 1311,3 | 275,4 | 1350,9 | 279,9 | 1419,3 | 286,2 |
| Dębowiec | 801,3 | 168,3 | 825,5 | 171,1 | 867,3 | 174,9 |
| Goleszów | 1753,2 | 368,2 | 1806,1 | 374,2 | 1897,6 | 382,6 |
| Hażlach | 1414,4 | 297,1 | 1457,2 | 301,9 | 1530,9 | 308,7 |
| Istebna | 1643,3 | 345,1 | 1692,9 | 350,8 | 1778,7 | 358,6 |
| Zebrzydowice | 1804,3 | 378,9 | 1858,9 | 385,1 | 1952,9 | 393,8 |
| SUMA: | 32758,8 | 10939,1 | 33746,0 | 11110,3 | 35456,2 | 11376,6 |

Tabela 24. Prognoza ilości odpadów kuchennych ulegających biodegradacji wytworzonych
w gospodarstwach domowych [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 2814,6 | 2899,3 | 3046,3 |
| Skoczów | 2015,1 | 2075,8 | 2181,0 |
| Ustroń | 1138,3 | 1172,6 | 1232,1 |
| Wisła | 904,2 | 931,4 | 978,6 |
| Strumień | 310,5 | 319,9 | 336,1 |
| Brenna | 266,6 | 274,6 | 288,5 |
| Chybie | 236,0 | 243,2 | 255,5 |
| Dębowiec | 144,2 | 148,6 | 156,1 |
| Goleszów | 315,6 | 325,1 | 341,6 |
| Hażlach | 254,6 | 262,3 | 275,6 |
| Istebna | 295,8 | 304,7 | 320,2 |
| Zebrzydowice | 324,8 | 334,6 | 351,5 |
| SUMA: | 9020,3 | 9292,1 | 9763,1 |

Tabela 25. Prognoza ilości odpadów zielonych wytworzonych w gospodarstwach domowych [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 170,6 | 175,7 | 184,6 |
| Skoczów | 122,1 | 125,8 | 132,2 |
| Ustroń | 69,0 | 71,1 | 74,7 |
| Wisła | 54,8 | 56,4 | 59,3 |
| Strumień | 69,0 | 71,1 | 74,7 |
| Brenna | 59,2 | 61,0 | 64,1 |
| Chybie | 52,5 | 54,0 | 56,8 |
| Dębowiec | 32,1 | 33,0 | 34,7 |
| Goleszów | 70,1 | 72,2 | 75,9 |
| Hażlach | 56,6 | 58,3 | 61,2 |
| Istebna | 65,7 | 67,7 | 71,1 |
| Zebrzydowice | 72,2 | 74,4 | 78,1 |
| SUMA: | 893,9 | 920,7 | 967,4 |

Tabela 26. Prognoza ilości odpadów papieru i tektury wytworzonych w gospodarstwach domowych [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 1705,8 | 1757,1 | 1846,3 |
| Skoczów | 1221,3 | 1258,0 | 1321,8 |
| Ustroń | 689,9 | 710,7 | 746,7 |
| Wisła | 548,0 | 564,5 | 593,1 |
| Strumień | 207,0 | 213,3 | 224,1 |
| Brenna | 177,7 | 183,1 | 192,3 |
| Chybie | 157,4 | 162,1 | 170,3 |
| Dębowiec | 96,2 | 99,1 | 104,1 |
| Goleszów | 210,4 | 216,7 | 227,7 |
| Hażlach | 169,7 | 174,9 | 183,7 |
| Istebna | 197,2 | 203,1 | 213,4 |
| Zebrzydowice | 216,5 | 223,1 | 234,3 |
| SUMA: | 5597,1 | 5765,7 | 6057,8 |

Tabela 27. Prognoza ilości odpadów drewna wytworzonych w gospodarstwach domowych [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 170,6 | 175,7 | 184,6 |
| Skoczów | 122,1 | 125,8 | 132,2 |
| Ustroń | 69,0 | 71,1 | 74,7 |
| Wisła | 54,8 | 56,4 | 59,3 |
| Strumień | 69,0 | 71,1 | 74,7 |
| Brenna | 59,2 | 61,0 | 64,1 |
| Chybie | 52,5 | 54,0 | 56,8 |
| Dębowiec | 32,1 | 33,0 | 34,7 |
| Goleszów | 70,1 | 72,2 | 75,9 |
| Hażlach | 56,6 | 58,3 | 61,2 |
| Istebna | 65,7 | 67,7 | 71,1 |
| Zebrzydowice | 72,2 | 74,4 | 78,1 |
| SUMA: | 893,9 | 920,7 | 967,4 |

Tabela 28. Prognoza ilości opakowań wielomateriałowych wytworzonych w gospodarstwach  domowych [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 341,2 | 351,4 | 369,3 |
| Skoczów | 244,3 | 251,6 | 264,4 |
| Ustroń | 138,0 | 142,1 | 149,3 |
| Wisła | 109,6 | 112,9 | 118,6 |
| Strumień | 51,8 | 53,3 | 56,0 |
| Brenna | 44,4 | 45,8 | 48,1 |
| Chybie | 39,3 | 40,5 | 42,6 |
| Dębowiec | 24,0 | 24,8 | 26,0 |
| Goleszów | 52,6 | 54,2 | 56,9 |
| Hażlach | 42,4 | 43,7 | 45,9 |
| Istebna | 49,3 | 50,8 | 53,4 |
| Zebrzydowice | 54,1 | 55,8 | 58,6 |
| SUMA: | 1191,0 | 1226,9 | 1289,1 |

Tabela 29. Prognoza ilości tworzyw sztucznych wytworzonych w gospodarstwach domowych [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 1194,1 | 1230,0 | 1292,4 |
| Skoczów | 854,9 | 880,6 | 925,3 |
| Ustroń | 482,9 | 497,5 | 522,7 |
| Wisła | 383,6 | 395,1 | 415,2 |
| Strumień | 207,0 | 213,3 | 224,1 |
| Brenna | 177,7 | 183,1 | 192,3 |
| Chybie | 157,4 | 162,1 | 170,3 |
| Dębowiec | 96,2 | 99,1 | 104,1 |
| Goleszów | 210,4 | 216,7 | 227,7 |
| Hażlach | 169,7 | 174,9 | 183,7 |
| Istebna | 197,2 | 203,1 | 213,4 |
| Zebrzydowice | 216,5 | 223,1 | 234,3 |
| SUMA: | 4347,6 | 4478,6 | 4705,5 |

Tabela 30. Prognoza ilości szkła wytworzonego w gospodarstwach domowych [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 682,3 | 702,9 | 738,5 |
| Skoczów | 488,5 | 503,2 | 528,7 |
| Ustroń | 276,0 | 284,3 | 298,7 |
| Wisła | 219,2 | 225,8 | 237,2 |
| Strumień | 138,0 | 142,2 | 149,4 |
| Brenna | 118,5 | 122,0 | 128,2 |
| Chybie | 104,9 | 108,1 | 113,5 |
| Dębowiec | 64,1 | 66,0 | 69,4 |
| Goleszów | 140,3 | 144,5 | 151,8 |
| Hażlach | 113,2 | 116,6 | 122,5 |
| Istebna | 131,5 | 135,4 | 142,3 |
| Zebrzydowice | 144,3 | 148,7 | 156,2 |
| SUMA: | 2620,8 | 2699,7 | 2836,4 |

Tabela 31. Prognoza ilości metali wytworzonych w  gospodarstwach domowych [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 426,5 | 439,3 | 461,6 |
| Skoczów | 305,3 | 314,5 | 330,5 |
| Ustroń | 172,5 | 177,7 | 186,7 |
| Wisła | 137,0 | 141,1 | 148,3 |
| Strumień | 86,3 | 88,9 | 93,4 |
| Brenna | 74,0 | 76,3 | 80,1 |
| Chybie | 65,6 | 67,5 | 71,0 |
| Dębowiec | 40,1 | 41,3 | 43,4 |
| Goleszów | 87,7 | 90,3 | 94,9 |
| Hażlach | 70,7 | 72,9 | 76,5 |
| Istebna | 82,2 | 84,6 | 88,9 |
| Zebrzydowice | 90,2 | 92,9 | 97,6 |
| SUMA: | 1638,1 | 1687,3 | 1772,9 |

Tabela 32. Prognoza ilości odpadów odzieży i tekstyliów wytworzonych w gospodarstwach domowych [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 85,3 | 87,9 | 92,3 |
| Skoczów | 61,1 | 62,9 | 66,1 |
| Ustroń | 34,5 | 35,5 | 37,3 |
| Wisła | 27,4 | 28,2 | 29,7 |
| Strumień | 17,3 | 17,8 | 18,7 |
| Brenna | 14,8 | 15,3 | 16,0 |
| Chybie | 13,1 | 13,5 | 14,2 |
| Dębowiec | 8,0 | 8,3 | 8,7 |
| Goleszów | 17,5 | 18,1 | 19,0 |
| Hażlach | 14,1 | 14,6 | 15,3 |
| Istebna | 16,4 | 16,9 | 17,8 |
| Zebrzydowice | 18,0 | 18,6 | 19,5 |
| SUMA: | 327,5 | 337,6 | 354,6 |

Tabela 33. Prognoza ilości odpadów mineralnych wytworzonych w gospodarstwach domowych [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 852,9 | 878,6 | 923,1 |
| Skoczów | 610,6 | 629,0 | 660,9 |
| Ustroń | 345,0 | 355,3 | 373,4 |
| Wisła | 274,0 | 282,2 | 296,6 |
| Strumień | 586,6 | 604,3 | 634,9 |
| Brenna | 503,5 | 518,7 | 545,0 |
| Chybie | 445,8 | 459,3 | 482,6 |
| Dębowiec | 272,4 | 280,7 | 294,9 |
| Goleszów | 596,1 | 614,1 | 645,2 |
| Hażlach | 480,9 | 495,4 | 520,5 |
| Istebna | 558,7 | 575,6 | 604,8 |
| Zebrzydowice | 613,5 | 632,0 | 664,0 |
| SUMA: | 6140,0 | 6325,2 | 6645,9 |

Tabela 34. Prognoza ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych w gospodarstwach domowych [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 85,3 | 87,9 | 92,3 |
| Skoczów | 61,1 | 62,9 | 66,1 |
| Ustroń | 34,5 | 35,5 | 37,3 |
| Wisła | 27,4 | 28,2 | 29,7 |
| Strumień | 17,3 | 17,8 | 18,7 |
| Brenna | 14,8 | 15,3 | 16,0 |
| Chybie | 13,1 | 13,5 | 14,2 |
| Dębowiec | 8,0 | 8,3 | 8,7 |
| Goleszów | 17,5 | 18,1 | 19,0 |
| Hażlach | 14,1 | 14,6 | 15,3 |
| Istebna | 16,4 | 16,9 | 17,8 |
| Zebrzydowice | 18,0 | 18,6 | 19,5 |
| SUMA: | 327,5 | 337,6 | 354,6 |

Tabela 35. Prognoza ilości odpadów kuchennych ulegających biodegradacji wytworzonych 
w  obiektach  infrastruktury [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 345,4 | 350,7 | 359,3 |
| Skoczów | 247,3 | 251,1 | 257,2 |
| Ustroń | 139,7 | 141,8 | 145,3 |
| Wisła | 111,0 | 112,7 | 115,4 |
| Strumień | 36,2 | 36,8 | 37,7 |
| Brenna | 31,1 | 31,6 | 32,3 |
| Chybie | 27,5 | 28,0 | 28,6 |
| Dębowiec | 16,8 | 17,1 | 17,5 |
| Goleszów | 36,8 | 37,4 | 38,3 |
| Hażlach | 29,7 | 30,2 | 30,9 |
| Istebna | 34,5 | 35,1 | 35,9 |
| Zebrzydowice | 37,9 | 38,5 | 39,4 |
| SUMA: | 1093,9 | 1111,0 | 1137,8 |

Tabela 36. Prognoza ilości odpadów zielonych wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 69,1 | 70,1 | 71,9 |
| Skoczów | 49,5 | 50,2 | 51,4 |
| Ustroń | 27,9 | 28,4 | 29,1 |
| Wisła | 22,2 | 22,5 | 23,1 |
| Strumień | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
| Brenna | 6,2 | 6,3 | 6,5 |
| Chybie | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
| Dębowiec | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| Goleszów | 7,4 | 7,5 | 7,7 |
| Hażlach | 5,9 | 6,0 | 6,2 |
| Istebna | 6,9 | 7,0 | 7,2 |
| Zebrzydowice | 7,6 | 7,7 | 7,9 |
| SUMA: | 218,8 | 222,1 | 227,7 |

Tabela 37. Prognoza ilości odpadów papieru i tektury wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 932,5 | 946,9 | 970,0 |
| Skoczów | 667,6 | 677,9 | 694,5 |
| Ustroń | 377,2 | 383,0 | 392,3 |
| Wisła | 299,6 | 304,2 | 311,6 |
| Strumień | 97,8 | 99,4 | 101,7 |
| Brenna | 84,0 | 85,3 | 87,3 |
| Chybie | 74,4 | 75,6 | 77,3 |
| Dębowiec | 45,4 | 46,2 | 47,2 |
| Goleszów | 99,4 | 101,0 | 103,3 |
| Hażlach | 80,2 | 81,5 | 83,3 |
| Istebna | 93,2 | 94,7 | 96,8 |
| Zebrzydowice | 102,3 | 104,0 | 106,3 |
| SUMA: | 2953,6 | 2999,7 | 3071,6 |

Tabela 38. Prognoza ilości odpadów drewna wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 34,5 | 35,1 | 35,9 |
| Skoczów | 24,7 | 25,1 | 25,7 |
| Ustroń | 14,0 | 14,2 | 14,5 |
| Wisła | 11,1 | 11,3 | 11,5 |
| Strumień | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| Brenna | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| Chybie | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| Dębowiec | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Goleszów | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| Hażlach | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| Istebna | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| Zebrzydowice | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| SUMA: | 109,5 | 111,2 | 113,6 |

Tabela 39. Prognoza ilości opakowań wielomateriałowych wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 621,7 | 631,3 | 646,7 |
| Skoczów | 445,1 | 452,0 | 463,0 |
| Ustroń | 251,4 | 255,3 | 261,6 |
| Wisła | 199,7 | 202,8 | 207,7 |
| Strumień | 65,2 | 66,3 | 67,8 |
| Brenna | 56,0 | 56,9 | 58,2 |
| Chybie | 49,6 | 50,4 | 51,5 |
| Dębowiec | 30,3 | 30,8 | 31,5 |
| Goleszów | 66,3 | 67,4 | 68,9 |
| Hażlach | 53,5 | 54,3 | 55,6 |
| Istebna | 62,1 | 63,1 | 64,5 |
| Zebrzydowice | 68,2 | 69,3 | 70,9 |
| SUMA: | 1969,1 | 1999,9 | 2047,9 |

Tabela 40. Prognoza ilości odpadów tworzyw sztucznych wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 621,7 | 631,3 | 646,7 |
| Skoczów | 445,1 | 452,0 | 463,0 |
| Ustroń | 251,4 | 255,3 | 261,6 |
| Wisła | 199,7 | 202,8 | 207,7 |
| Strumień | 65,2 | 66,3 | 67,8 |
| Brenna | 56,0 | 56,9 | 58,2 |
| Chybie | 49,6 | 50,4 | 51,5 |
| Dębowiec | 30,3 | 30,8 | 31,5 |
| Goleszów | 66,3 | 67,4 | 68,9 |
| Hażlach | 53,5 | 54,3 | 55,6 |
| Istebna | 62,1 | 63,1 | 64,5 |
| Zebrzydowice | 68,2 | 69,3 | 70,9 |
| SUMA: | 1969,1 | 1999,9 | 2047,9 |

Tabela 41. Prognoza ilości odpadów szkła wytworzonego w obiektach infrastruktury [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 345,4 | 350,7 | 359,3 |
| Skoczów | 247,3 | 251,1 | 257,2 |
| Ustroń | 139,7 | 141,8 | 145,3 |
| Wisła | 111,0 | 112,7 | 115,4 |
| Strumień | 36,2 | 36,8 | 37,7 |
| Brenna | 31,1 | 31,6 | 32,3 |
| Chybie | 27,5 | 28,0 | 28,6 |
| Dębowiec | 16,8 | 17,1 | 17,5 |
| Goleszów | 36,8 | 37,4 | 38,3 |
| Hażlach | 29,7 | 30,2 | 30,9 |
| Istebna | 34,5 | 35,1 | 35,9 |
| Zebrzydowice | 37,9 | 38,5 | 39,4 |
| SUMA: | 1093,9 | 1111,0 | 1137,8 |

Tabela 42. Prognoza ilości odpadów metali wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 172,7 | 175,4 | 179,6 |
| Skoczów | 123,6 | 125,5 | 128,6 |
| Ustroń | 69,8 | 70,9 | 72,7 |
| Wisła | 55,5 | 56,3 | 57,7 |
| Strumień | 18,1 | 18,4 | 18,8 |
| Brenna | 15,6 | 15,8 | 16,2 |
| Chybie | 13,8 | 14,0 | 14,3 |
| Dębowiec | 8,4 | 8,6 | 8,7 |
| Goleszów | 18,4 | 18,7 | 19,1 |
| Hażlach | 14,9 | 15,1 | 15,4 |
| Istebna | 17,3 | 17,5 | 17,9 |
| Zebrzydowice | 18,9 | 19,3 | 19,7 |
| SUMA: | 547,0 | 555,5 | 568,7 |

Tabela 43. Prognoza ilości odpadów odzieży i tekstyliów wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 103,6 | 105,2 | 107,8 |
| Skoczów | 74,2 | 75,3 | 77,2 |
| Ustroń | 41,9 | 42,6 | 43,6 |
| Wisła | 33,3 | 33,8 | 34,6 |
| Strumień | 10,9 | 11,0 | 11,3 |
| Brenna | 9,3 | 9,5 | 9,7 |
| Chybie | 8,3 | 8,4 | 8,6 |
| Dębowiec | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
| Goleszów | 11,0 | 11,2 | 11,5 |
| Hażlach | 8,9 | 9,1 | 9,3 |
| Istebna | 10,4 | 10,5 | 10,8 |
| Zebrzydowice | 11,4 | 11,6 | 11,8 |
| SUMA: | 328,2 | 333,3 | 341,4 |

Tabela 44. Prognoza ilości odpadów mineralnych wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 172,7 | 175,4 | 179,6 |
| Skoczów | 123,6 | 125,5 | 128,6 |
| Ustroń | 69,8 | 70,9 | 72,7 |
| Wisła | 55,5 | 56,3 | 57,7 |
| Strumień | 18,1 | 18,4 | 18,8 |
| Brenna | 15,6 | 15,8 | 16,2 |
| Chybie | 13,8 | 14,0 | 14,3 |
| Dębowiec | 8,4 | 8,6 | 8,7 |
| Goleszów | 18,4 | 18,7 | 19,1 |
| Hażlach | 14,9 | 15,1 | 15,4 |
| Istebna | 17,3 | 17,5 | 17,9 |
| Zebrzydowice | 18,9 | 19,3 | 19,7 |
| SUMA: | 547,0 | 555,5 | 568,7 |

Tabela 45. Prognoza ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg]

| Gmina | 2010 | 2013 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieszyn | 34,5 | 35,1 | 35,9 |
| Skoczów | 24,7 | 25,1 | 25,7 |
| Ustroń | 14,0 | 14,2 | 14,5 |
| Wisła | 11,1 | 11,3 | 11,5 |
| Strumień | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| Brenna | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| Chybie | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| Dębowiec | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Goleszów | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| Hażlach | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| Istebna | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| Zebrzydowice | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| SUMA: | 109,5 | 111,2 | 113,6 |

5. Cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania.

Cel główny

ZMINIMALIZOWANIE ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM I GOSPODARCZYM ORAZ WDROŻENIE NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW ICH ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA

Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Podany powyżej cel ekologiczny jest zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych).

Założone cele krótkoterminowe – 2008 – 2010

1. Objęcie 100% mieszkańców gmin powiatu zorganizowaną zbiórką odpadów    komunalnych.

2. Zwiększenie poziomów selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, odpadów opakowaniowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytych baterii 
i akumulatorów, odpadów budowlanych oraz niebezpiecznych, pochodzących 
z gospodarstw domowych.

3. Kontynuowanie współpracy z Gminami dotyczącej gospodarki odpadami, ze szczególnym  uwzględnieniem spraw dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest.

4. Zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych poprzez tworzenie Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

5. Doskonalenie systemu wymiany informacji pomiędzy samorządami w zakresie realizacji planów gospodarki odpadami.

6.  Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu poprzez:

- Nauczanie podstaw zrównoważonego użytkowania środowiska i sposobów jego ochrony;

- Kreowanie zachowań zmierzających do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i maksymalnej ich ochrony;

- Przekazanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej norm środowiskowych;

- Utrwalenie pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności 
za środowisko naturalne;

- Uświadomienie zagrożeń związanych z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach wraz z koniecznością prawidłowego ich zagospodarowania;

- Kształtowanie przekonania o potrzebie stałego doskonalenia stosowanych dotychczas metod postępowania z odpadami;

- Kształtowanie przekonania, że najlepszymi metodami rozwiązania problemu odpadów jest zmniejszenie ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych oraz ich segregacja, recykling i kompostowanie;

- Zapoznanie mieszkańców oraz małych i średnich przedsiębiorców z cyklem „życia” odpadów oraz opłatami związanymi z gospodarką odpadami, a także obowiązkami, jakie ciążą na wytwórcach odpadów.

7. Zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych do poziomu 85 % w stosunku 
do ilości odpadów wytworzonych na obszarze powiatu cieszyńskiego w 1995 roku.

8. Zamknięcie do końca 2009 r. składowisk, które nie spełniają odpowiednich wymagań lub kończy się okres ich eksploatacji.

9. Ograniczenie ilości składowanych osadów ściekowych.

10. Dążenie do osiągania poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych grup odpadów, wskazanych w KPGO 2010.

11. Zwiększenie skuteczności selektywnego zbierania odpadów medycznych 
i weterynaryjnych.

- Zwiększenie ilości zbieranych i poddanych demontażowi pojazdów wycofanych 
z eksploatacji.

16. Wycofanie z użytkowania do 30 czerwca 2010 r. urządzeń i instalacji zawierających PCB.

Cele długoterminowe – 2011 – 2016

1. Doskonalenie organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie cieszyńskim.

2. Systematyczny rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez promowanie najlepszych rozwiązań stosowanych w gminach ziemi cieszyńskiej, prowadzący 
do zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych.

3.  Rozwój świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców, a w szczególności uczniów szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym.

4. Ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
do poziomu 50 % w 2013 r.  w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w 1995 r.

6. Osiągnięcie  do 2016 roku 95 % poziomu odzysku opon oraz 20 % recyklingu opon.

7. Zwiększenie ilości wykorzystywanych przetworzonych biologicznie osadów ściekowych, spełniających wymogi bezpieczeństwa sanitarnego.

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

6.1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów

Główne kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami, prowadzące do ograniczenia ilości odpadów, przyjęto zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Na szczeblu powiatowym przyjmuje się następujące kierunki działań:

- wspieranie działań podejmowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne, które przyczynią się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenia ilości odpadów poddawanych odzyskowi, w tym recyklingowi, a co za tym idzie - zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska,

- wspieranie wprowadzania nisko odpadowych technologii produkcji oraz zapewniających wykorzystanie możliwie wszystkich składników zastosowanych surowców,

- promowanie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego,

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie,

- wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,

- weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z ich składowaniem, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk nie spełniających wymogów prawa,

- wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Jednym z ważniejszych warunków realizacji Planu jest wysoka świadomość społeczeństwa, które powinno brać aktywny udział w strategii zagospodarowania odpadów. Dlatego też należy prowadzić odpowiednie działania, których celem jest zmiana dotychczasowego postępowania mieszkańców powiatu w sferze konsumpcji i postępowania 
z odpadami . Zakłada się w szczególności:

- informowanie o zagrożeniach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających 
z niewłaściwego postępowania z odpadami (np. spalanie w piecach domowych, porzucanie na dzikich wysypiskach),

- informowanie o zasadach prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami 
i gospodarki wodno-ściekowej,

- promocję przedsięwzięć mających na celu zbiórkę odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych (np. zużyte baterie, przeterminowane lekarstwa),

- organizację różnego rodzaju akcji, konkursów oraz  przygotowywanie  informacji dla  mediów o  technologiach i działaniach korzystnych dla  środowiska.

6.2. Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Problem ten wiąże się bezpośrednio z polityką przedsiębiorstw produkcyjnych 
i handlowych w zakresie marketingu i czynienia towarów coraz bardziej atrakcyjnymi, także poprzez ich efektowne opakowanie, bez liczenia się z konsekwencjami w zakresie powstawania odpadów. Pewien wpływ na te praktyki mają organy państwa poprzez ustalanie wysokości opłat produktowych i wprowadzanie zachęt do stosowania opakowań wielokrotnego użytku.

Organy samorządowe mogą jedynie poprzez edukację i w niewielkim stopniu poprzez politykę opłat i politykę podatkową, stymulować tworzenie proekologicznych wzorców postępowania mieszkańców i przedsiębiorców.

Innym skutecznym środkiem zapobiegającym negatywnemu oddziaływaniu odpadów 
na środowisko jest zróżnicowanie opłat w zależności od stopnia ich segregacji „u źródła”.

Działania zmierzające do ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów 
na środowisko są podejmowane także bezpośrednio przez mieszkańców powiatu. Można tutaj wymienić zagospodarowywanie przez nich we własnym zakresie części odpadów ulegających biodegradacji, przez co zmniejsza się ilość tych odpadów kierowanych na składowiska.

6.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami 
w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

- Prowadzenie działań związanych z objęciem ogółu mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów.

- Dbałość o  stałe zwiększanie efektywności selektywnej zbiórki odpadów oraz zwiększanie obszarów objętych selektywną zbiórką.

- Tworzenie Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) 
w gminach powiatu dla bezpiecznego gromadzenia odpadów niebezpiecznych odbieranych od mieszkańców.

- Propagowanie wśród mieszkańców powiatu zasad funkcjonowania i dostępności Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (PZON).

- Zwiększenie efektywności zbiórki odpadów niebezpiecznych poprzez sieć handlową, 
np. apteki,  sklepy z farbami, środkami ochrony roślin itp.

- Kontrola właściwego postępowania z odpadami budowlanymi.

- Realizacja programów usuwania wyrobów zawierających azbest, w tym prowadzenie akcji informacyjnych o dostępnych źródłach finansowania takich inwestycji.

- Opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu powiatu.

- Systematyczne działania w kierunku likwidacji pojawiających się „dzikich składowisk”.

- Każdorazowe uwzględnianie już na etapie planowania i projektowania inwestycji 
w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków możliwości zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych jak najbliżej miejsca wytworzenia.

- Prowadzenie bieżących kontroli warunków zawartych w wydanych decyzjach z zakresu gospodarki odpadami.

- Kontrolowanie przez Gminy sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na odbiór i transport odpadów zawartych w tych zezwoleniach ustaleń, 
w szczególności dotyczących  miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

6.4. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Ograniczenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji to jeden 
z najważniejszych celów wynikających z Dyrektywy 99/31/WE, przepisów prawa krajowego  oraz podpisanych przez Polskę zobowiązań przedakcesyjnych. Zgodnie z tymi zobowiązaniami oraz zapisami KPGO, ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w kolejnych latach winna wynosić:

• w 2010 r. - 75%,

• w 2013 r. - 50%,

• w 2020 r. - 35%.

wagi całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej 
w 1995r.

W sektorze komunalnym odpady ulegające biodegradacji to: odpady kuchenne, zielone, papier i tektura, niektóre tekstylia (np. bawełniane).

Na terenach zwartej osiedlowej zabudowy planowane są działania rozszerzające dotychczasowy zakres selektywnej zbiórki o odpady biodegradowalne.

W gminach wiejskich z zabudową zagrodową problem z odpadami ulegającymi biodegradacji już obecnie jest częściowo rozwiązany, a w przypadku dalszego systematycznego prowadzenia działań edukacyjnych oraz promowania urządzeń do lokalnego kompostowania dla własnych potrzeb na terenie poszczególnych nieruchomości, nie będzie problemów 
z osiągnięciem założonych celów w tym obszarze. Przyjmuje się, że już obecnie około 70 % odpadów ulegających biodegradacji na terenach wiejskich jest zagospodarowywanych 
we własnym zakresie.

  - Sposób realizacji planu zamykania instalacji w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów , nie spełniających wymagań ochrony środowiska, wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z harmonogramem realizacji tych zadań.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Gminę, na terenie powiatu cieszyńskiego przewidziane do zamknięcia w roku 2010 jest tymczasowe składowisko odpadów komunalnych oraz składowisko odpadów komunalnych i osadów ściekowych w roku 2013 (oba składowiska zlokalizowane są przy ul. Motokrosowej w Cieszynie).

Nie przewidziano zamykania pozostałych składowisk odpadów znajdujących się na terenie powiatu cieszyńskiego.

7. Projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności  odpadami komunalnymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk 
i unieszkodliwianie.

Zgodnie z zapisami wojewódzkiego Planu gospodarki odpadami obszar powiatu cieszyńskiego stanowi 3 region w projektowanym w skali województwa systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Region ten obejmuje obszar wszystkich dwunastu gmin leżących w granicach powiatu cieszyńskiego.

Zakłada się, że gospodarka odpadami w powiecie cieszyńskim będzie realizowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz istniejącymi uwarunkowaniami. Systematycznie będą wdrażane procesy i rozwiązania organizacyjne i technologiczne, zapewniające minimalizację wytwarzania odpadów oraz racjonalną zbiórkę, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie wszystkich wytwarzanych odpadów przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska.

W przypadku powiatu cieszyńskiego nie zakłada się prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami, a jedynie koordynowanie działań gmin i wspomaganie ich współpracy w zakresie wzmocnienia funkcjonalności i przepustowości stacji przeładunkowych oraz zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Zakłada się, iż w przypadku prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi wytwarzanymi na terenie gmin powiatu wykorzystywane będą obiekty znajdujące się poza granicami powiatu (składowisko 
w Jastrzębiu, składowisko w Knurowie). Odpady będą kierowane tam poprzez istniejące stacje przeładunkowe. Zbieranie i transport odpadów komunalnych prowadzone będzie, podobnie jak do tej pory, przez jednostki gminne oraz innych odbiorców, posiadających stosowne zezwolenia. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Gmin, na chwilę obecną nie planuje się budowy obiektu regionalnego. Kontynuowana i rozwijana będzie natomiast selektywna zbiórka odpadów z wykorzystaniem do tego celu odpowiednich kontenerów, pojemników lub worków. Tworzone będą również Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Na wstępnym etapie planowania przez Gminy znajduje się także projekt utworzenia kompostowni międzygminnej.

W obszarze obejmującym odpady pochodzące z sektora gospodarczego za prawidłowe postępowanie z tego rodzaju odpadami odpowiedzialni są ich wytwórcy. W związku 
z powyższym system gospodarki odpadami pochodzącymi z sektora gospodarczego znajduje się w gestii przedsiębiorców i reprezentujących ich organizacji odzysku.

- Szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu w rozbiciu na poszczególne zadania oraz sposoby finansowania zamierzonych celów.

Tabela 47. Planowane zadania oraz planowane nakłady na ich realizację z PFOŚ

| Lp. | Wyszczególnienie przyjętych zadań | Rodzaj zadania | Lata realizacji i planowane nakłady w tys. zł. z PFOŚ | Instytucja odpowiedzialna za realizację |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2015 |  |
| I. | Utrzymanie czystości na terenie powiatu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zbiorki odpadów | K |  |  |  |  |  | Gminy |
| 2. | Aktualizacja PGO | W |  |  |  |  | 10 | Zarząd Powiatu |
| 4. | Koordynowanie akcji porządkowych typu „Sprzątanie świata” „Dzień Ziemi”. | K |  |  |  |  |  | szkoły ponadgimnazjalne, organizacje pozarządowe |
| 6. | Pomoc w utrzymaniu czystości na szlakach turystycznych | Ws | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | szkoły, organizacje pozarządowe |
| 7. | Sprawozdanie z realizacji PGO | W |  | 6 |  | 7 | 10 | Zarząd Powiatu |
| II. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stałe rozszerzanie zakresu selektywnej zbiórki odpadów, wspieranie i rozwój systemu | K |  |  |  |  |  | Gminy |
| 2. | Rozszerzanie i doskonalenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych | K |  |  |  |  |  | Gminy |
| 3. | Organizacja systemu zbiórki odpadów budowlanych | K |  |  |  |  |  | Gminy |
| 4. | Organizacja systemu zbiórki zużytych baterii | Ws |  |  |  |  |  | Gminy, szkoły, placówki handlowe |
| 5. | Edukacja ekologiczna w zakresie propagowania selektywnej zbiórki odpadów | Ws | 10 | 10 | 15 | 15 | 40 | szkoły ponadgimnazjalne |
| 6. | Systematyczne informowanie mieszkańców o najbliższych punktach odbierających odpady elektryczne i elektroniczne | K |  |  |  |  |  | gminna prasa lokalna |
| III. | Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na wysypiska w strumieniu odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Promocja zagospodarowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych ogródkach i gospodarstwach | K |  |  |  |  |  | Gminy, szkoły, prasa lokalna |
| 2. | Promocyjny program dofinansowania zakupu kompostowników domowych celem lepszego przetworzenia odpadów organicznych kuchennych i ogrodowych | K |  |  |  |  |  | Gminy |
| 3. | Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie możliwości zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na bazie szkół ponadgimnazjalnych | Ws | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | szkoły ponadgimnazjalne, ODR |
| IV. | Uporządkowanie i rozwój systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizacja programów usuwania wyrobów zawierających azbest | K |  |  |  |  |  | Gminy, właściciele budynków z wyrobami azbestowymi |
| 2. | Organizowanie Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych | K |  |  |  |  |  | Gminy |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z placówek szkolnych | W |  | 5 |  | 5 | 10 | Szkoły ponadgimnazjalne |
| 4. | Wspieranie systemu zbiórki przeterminowanych lekarstw | K |  |  |  |  |  | apteki, ośrodki zdrowia |
| 5. | Opracowanie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” | W |  |  |  |  | 7 | Zarząd Powiatu |
| 6. | Monitoring realizacji „Programu…” | W |  |  |  |  |  | Zarząd Powiatu |

Legenda rodzajów zadań:

W -  zadania własne

K -  zadania koordynowane

Ws – zadania realizowane w ramach współpracy

Na podstawie informacji otrzymanych z Gmin sporządzono poniższy wykaz planowanych w obszarze gospodarki odpadami przedsięwzięć wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

Tabela 48. Przykładowe zamierzenia w obszarze gospodarki odpadami planowane przez niektóre Gminy.

| Lp. | Planowane zadanie | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Źródła finansowania | Planowany koszt realizacji [zł] | Okres realizacji [lata] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRENNA |
| 1. | Poprawa estetyki terenów gminy poprzez doskonalenie systemu magazynowania i wywozu odpadów z terenów rekreacyjnych | Gmina Brenna | Inwestorzy prywatni, podmioty zajmujące się gospodarowaniem odpadami | 200 tys. | 2003-2015 |
| 2. | Doskonalenie i rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów | Gmina Brenna | Podmioty zajmujące się odbiorem i transportem odpadów | 200 tys. | 2003-2015 |
| 3. | Doskonalenie systemu odbioru odpadów biodegradowalnych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych | Gmina Brenna | Inwestorzy prywatni, podmioty zajmujące się gospodarowaniem odpadami | 100 tys. | 2007-2015 |
| CHYBIE |
| 1. | Budowa GPZON | Gmina Chybie | Budżet Gminy, dostępne środki zewnętrzne | - | 2011-2015 |
| CIESZYN |
| 1. | Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów (w tym budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poremontowych, modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych, modernizacja i rozbudowa kompostowni) | Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie | Środki własne, dotacje, inne środki pozabudżetowe | 7.240.000 | 2008-2011 |
| 2. | Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki | Gmina Cieszyn | Środki własne | 340 tys. | 2008-2009 |
| DĘBOWIEC |
| 1. | Opracowanie gminnego planu usuwania azbestu | Gmina Dębowiec | WFOŚiGW | 50 tys. | Realizacja zadania obejmować będzie okres trzech lat |
| 2. | Stworzenie punktu magazynowania odpadów niebezpiecznych (zawierających azbest) | Gmina Dębowiec | WFOŚiGW | 15 tys. | Realizacja zadania obejmować będzie okres dwóch lat |
| SKOCZÓW |
| 1. | Eksploatacja komputerowego systemu GOMIG | Gmina Skoczów | Budżet Gminy | 1,5 tys. | 2008-2010 |
| 2. | Doskonalenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych | Gmina Skoczów | GFOŚiGW | 75 tys. | 2008-2010 |
| 3. | Kontynuacja działań mających na celu unieszkodliwianie zwłok zwierząt | Gmina Skoczów | GFOŚiGW | 90 tys. | 2008-2010 |
| 4. | Rozwój systemu segregacji odpadów „u źródła” | Gmina Skoczów | GFOŚiGW | 100 tys. | 2008-2010 |
| 5. | Kontynuacja działań mających na celu usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest | Gmina Skoczów | GFOŚiGW, WFOŚiGW | 150 tys. | 2008-2010 |
| 6. | Likwidacja niezorganizowanych miejsc gromadzenia odpadów | Gmina Skoczów | GFOŚiGW | 60 tys. | 2008-2010 |
| 7. | Edukacja ludności (kampania informacyjna) | Gmina Skoczów | GFOŚiGW | 45 tys. | 2008-2010 |
| 8. | Aktualizacja celów i zadań Gminnego Planu gospodarki odpadami | Gmina Skoczów | GFOŚiGW | 10 tys. | 2010 |
| STRUMIEŃ |
| 1. | Monitoring i bieżąca likwidacja dzikich składowisk odpadów | Gmina Strumień | Środki własne, fundusze krajowe | 20 tys./rok | na bieżąco |
| 2. | Zwiększenie ilości strumieni odpadów zbieranych selektywnie (AGD, zużytych urządzeń elektr. i elektron., odpadów budowalnych, paleniskowych) | Gmina Strumień | Środki własne odpowiedzialnego, fundusze krajowe, środki unijne | 40 tys./rok | - |
| WISŁA |
| 1. | Monitoring i bieżąca likwidacja dzikich składowisk odpadów | Gmina Wisła | Środki własne, odpowiedzialnego, fundusze krajowe | 5 tys./rok | na bieżąco w miarę potrzeb |
| 2. | Utrzymywanie czystości na szlakach turystycznych na terenie gminy | Gmina Wisła, Nadleśnictwo Wisła | Środki własne, odpowiedzialnego, fundusze krajowe | 5 tys./rok | na bieżąco w miarę potrzeb |
| 3. | Zwiększenie ilości strumieni odpadów zbieranych selektywnie (AGD, zużytych urządzeń elektr. i elektron., odpadów budowalnych, paleniskowych) | Gmina Wisła, przedsiębiorcy | Środki odpowiedzialnego | - | zadanie realizowane w sposób ciągły w miarę potrzeb |
| 4. | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych | Gmina Wisła, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej | Środki własne, odpowiedzialnego | 3 tys./rok | zadanie realizowane w sposób ciągły w miarę potrzeb |
| 5. | Organizacja gospodarki odpadami zawierającymi azbest (pełna inwentaryzacja stanu technicznego obiektów i instalacji, organizacja miejsca gromadzenia odpadów) | Osoby prywatne, Gmina Wisła | Środki Gminy, środki mieszkańców | 10 tys./rok | zadanie realizowane w sposób ciągły w miarę potrzeb |
| 6. | Edukacja młodzieży z zakresu gospodarki odpadami stałymi | Gmina Wisła, Szkoły | Środki Gminy | 7 tys./rok | zadanie realizowane w sposób ciągły |
| 7. | Organizacja akcji szkoleniowych i promocja postaw proekologicznych w gospodarce odpadami | Szkoły | - |  | zadanie realizowane w sposób ciągły |
| ZEBRZYDOWICE |
| 1. | Usuwanie azbestu z terenu gminy | Gmina Zebrzydowice | WFOŚiGW, GFOŚiGW, mieszkańcy | 200 tys. | 2008-2010 |
| USTROŃ |
| 1. | Utworzenie punktu zbierania odpadów niebezpiecznych lub modernizacja i rozbudowa istniejącej stacji przeładunkowej odpadów komunalnych | Przedsiębiorstwo Komunalne w Ustroniu przy udziale Miasta Ustroń | Środki własne odpowiedzialnego, fundusze krajowe, środki unijne | - | - |
| 2. | Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ustroń (inwentaryzacja budynków, na których znajdują się takie wyroby) | Miasto Ustroń | Budżet Miasta | 10 tys. | 2008 |
| 3. | Demontaż i usuwanie odpadów zawierających azbest – dofinansowania robót | Mieszkańcy, Miasto Ustroń | MFOŚiGW, mieszkańcy | 15 tys./rok z MFOŚiGW | zadanie realizowane w sposób ciągły |
| 4. | Konkurs z zakresu gospodarki odpadami realizowany dla szkół | Przedsiębiorstwo Komunalne w Ustroniu, Miasto Ustroń | Środki odpowiedzialnego | 5 tys./rok | Zadanie długotermino- we |

Ponadto na szczeblu współpracy międzygminnej planuje się utworzenie kompostowni, która przyjmować będzie odpady biodegradowalne z terenów gmin.

Źródła finansowania zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dostępne dla samorządu powiatowego źródła finansowania inwestycji oraz wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami można podzielić na trzy grupy:

- publiczne, czyli pochodzące z budżetu państwa lub gminy, a także z pozabudżetowych instytucji publicznych,

- prywatne  z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

- prywatno-publiczne ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Dominującymi formami finansowania inwestycji i innych wydatków proekologicznych są:

- zobowiązania kapitałowe - kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

- udziały kapitałowe - akcje i udziały w spółkach,

- dotacje.

Formy te mogą występować łącznie, uzupełniając się wzajemnie.

Jako najczęściej występujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami należy wymienić:

-   fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane przez Bank Ochrony Środowiska z dopłatami do oprocentowania -  kredyty komercyjne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i za pośrednictwem unijnych programów pomocowych ,

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju, Bank Światowy),

- leasing.

Zasady funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). W województwie śląskim, podobnie jak w każdym innym województwie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje, na wzór NFOŚiGW, listy zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane w danym roku 
z posiadanych przez fundusz  środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA ROK 2008 OBEJMUJĄCA ODPADY :

PRIORYTET 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

PRIORYTET 5. Edukacja ekologiczna (EE) – jako instrument wspierający realizację przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

Pierwszeństwo w dofinansowaniu mają zadania wspierane środkami Unii Europejskiej lub innymi środkami zagranicznymi oraz zadania zapisane odpowiednio w krajowych 
i wojewódzkich programach  i planach, w szczególności :

- systemy gospodarki odpadami, realizowane w ramach projektów gospodarki odpadami, 
w kolejności dla aglomeracji: powyżej 200 000 mieszkańców lub w innych rejonach służących powyżej 200 000 grupie użytkowników, od 150 000 do 200 000 mieszkańców lub w innych rejonach służących od 150 000 do 200 000 grupie użytkowników, 
od 100 000 do 150 000 mieszkańców lub w innych rejonach służących od 100 000 
do 150 000 grupie użytkowników;

- inwestycje na terenach, gdzie istniejące składowiska odpadów stwarzają zagrożenia dla wód podziemnych.

Warunki udzielenia dofinansowania to:

- udokumentowane pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia,

- wywiązanie się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz wywiązywania się z innych zobowiązań 
w stosunku do Funduszu,

- przedsięwzięcie nie może być zakończone,

- udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć kosztów przedsięwzięcia.

Fundusze, oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska także mogą udzielać dopłat do  oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek. Poddając analizie preferencje stosowane przy dofinansowaniu tego rodzaju zadań trzeba zauważyć, że łatwiej uzyskać środki na zadania obejmujące większy obszar. W świetle powyższych zasad wydaje się, że takie zadania jak organizacja i budowa PZON czy usuwanie wyrobów zawierających azbest powinny być przedmiotem wniosków organizacji ponadgminnych z całego lub części obszaru powiatu lub samego samorządu powiatowego.

Fundacja EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu 
na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. Tak więc EkoFundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji w wysokości łącznej ponad 571 mln USD do wydatkowania 
w latach 1992 - 2010.

W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów ochrony środowiska uznanych zostało za dziedziny priorytetowe. Należy do nich m.in. gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

- przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych 
w procesach przemysłowych (promocja „czystszych technologii”) i likwidacją składowisk odpadów tego rodzaju,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

We wszystkich pięciu sektorach pomoc finansową EkoFunduszu uzyskać mogą tylko 
te projekty, które wykazują się wysoką efektywnością, tj. korzystnym stosunkiem efektów ekologicznych do kosztów. Poza tym zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków:

- wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów,

- uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

- szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

Racjonalna gospodarka odpadami została włączona do sektorów priorytetowych EkoFunduszu dopiero w 1998 r.

Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz programy operacyjne

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej powstała możliwość dalszego finansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”

Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” przyjętego przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 roku dotyczy gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Głównym celem, określonym w ramach tej Osi, jest zwiększenie korzyści gospodarczych wynikających ze zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych 
i rekultywację terenów zdegradowanych.

Do szczegółowych celów Programu w ramach Osi II należy przede wszystkim redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi 
i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie.

Środki z tego programu kierowane będą jednak na duże projekty.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata  2007 - 2013.

Wsparcie w ramach tego projektu mogą uzyskać w obszarze gospodarki odpadami projekty prowadzące do zapobiegania oraz minimalizacji wytwarzania odpadów, polegające na wdrożeniu systemowych rozwiązań selektywnej zbiórki odpadów, ich odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania, a także projekty kompleksowego oczyszczania terenów z odpadów zawierających azbest oraz rekultywacji obszarów zdegradowanych i składowisk odpadów na cele przyrodnicze.

Przykładowe rodzaje projektów:

1. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz z akcją promocyjno-edukacyjną.

2. Budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów (za wyjątkiem składowisk odpadów).

3. Kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest, a także usuwanie azbestu z budynków użyteczności publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów.

4. Rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów, w tym dzikich wysypisk na cele przyrodnicze.

Program Operacyjny współpracy transgranicznej

Projekty finansowane w ramach programów transgranicznych powinny sprzyjać budowie wzajemnych powiązań „ponad granicami” pomiędzy samorządami lokalnymi, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi czy też instytucjami kulturalnymi. Każdy projekt musi również wykazywać znaczący „wpływ transgraniczny”. Głównym celem tego typu programów jest promowanie współpracy i bezpośrednich kontaktów wspierających  rozwój gospodarczy i społeczny oraz ochronę środowiska w obszarach przygranicznych, charakteryzujących się zwykle niższym poziomem rozwoju w porównaniu do średniej krajowej. Wspólne, transgraniczne działania dotyczyć mogą  m.in. zagadnień z zakresu gospodarowania odpadami.

9. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

Zgodnie z ustawą o odpadach urzędy marszałkowskie prowadzą bazy danych, pozwalające na bilansowanie odpadów w skali województwa, powiatu i gminy. Baza danych 
stanowi ważny element systemu monitoringu i będzie podstawowym źródłem informacji 
o odpadach wykorzystywanym przy opracowywaniu i monitoringu realizacji aktualizacji planu gospodarki odpadami.

W regularnych odstępach czasu, w oparciu o informacje zawarte w sprawozdaniach 
z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami, oceniane i analizowane będą:

- stopień realizacji przyjętych celów i wykonania działań,

- rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich faktycznym wykonaniem,

- przyczyny tych rozbieżności.

Dla oceny realizacji celów określonych w niniejszym opracowaniu zaproponowano wskaźniki ilościowe i jakościowe, które wymieniono poniżej:

- procent oraz liczba mieszkańców objętych umowami na odbiór odpadów,

- procent oraz liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów,

- całkowita ilość odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku, Mg,

- jednostkowa ilość zebranych odpadów komunalnych przypadająca na 1 mieszkańca w ciągu roku, kg/M/rok,

- ilość odpadów zebranych selektywnie, Mg,

- ilość odpadów poszczególnych rodzajów przeznaczonych do odzysku spośród zebranych selektywnie, tj. szkło, tworzywa sztuczne, metal, papier i tektura, Mg,

- ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych, Mg,

- ilość zebranych odpadów niebezpiecznych, Mg,

- ilość wyrobów zawierających azbest, Mg,

- liczba zamkniętych składowisk odpadów,

- ilość czynnych składowisk odpadów,

- masa wytworzonych osadów ściekowych i poddanych składowaniu, Mg.

Jeżeli wykonanie zadań określonych w planie odbiega znacząco od założeń, należy rozważyć wprowadzenie zmian, zmierzających do urealnienia zadań planu w oparciu 
o aktualny poziom wiedzy i uwarunkowania zewnętrzne. Jeżeli natomiast zaplanowane działania i zadania zostały wykonane, należy wprowadzić do planu nowe kierunki działań oraz inne zadania, zgodnie z wymogami prawa, nakazującymi podejmowanie działań prowadzących do systematycznej poprawy sytuacji w gospodarce odpadami.

10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego została sporządzona w sposób zgodny z polityką ekologiczną państwa oraz wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach, a także w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Zawiera podstawowe informacje charakteryzujące obszar powiatu, analizę stanu gospodarki odpadami, z której wynika, 
że od kilku lat Gminy powiatu prowadzą systemowe działania organizacyjne i inwestycyjne zwiększające skuteczność podejmowanych działań w tym zakresie. Odpady komunalne 
są odbierane z nieruchomości przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa i wywożone 
na istniejące składowiska odpadów poza obszar powiatu w Jastrzębiu i Knurowie. 
W rezultacie zmniejsza się, wciąż jeszcze występujące, obciążenie środowiska odpadami (zjawiska składowania „na dziko”). Rozwija się także system segregacji odpadów obejmujący szkło, papier, tekturę, tworzywa sztuczne, metale, wyeksploatowane samochody, odpady wielkogabarytowe czy odpady budowlane.

W niniejszym dokumencie opracowano prognozę zmian w gospodarce odpadami, 
z której wynika, że w nadchodzących latach następować będzie niewielki wzrost ogólnej ilości odpadów powstających na terenie powiatu, z rosnącym udziałem frakcji organicznej, przejściowo może także nastąpić wzrost udziału tworzyw sztucznych.

Propozycja docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oparta jest 
na założeniu, że procesy unieszkodliwiania odpadów z terenu powiatu cieszyńskiego będą się odbywały poprzez ich składowanie poza obszarem powiatu. Zakłada się zwiększenie wydajności i zasięgu obsługiwanych obszarów istniejących stacji przeładunkowych odpadów. Nie przewiduje się natomiast budowy nowych składowisk odpadów komunalnych na terenie powiatu cieszyńskiego. Istniejące składowiska takich odpadów w Cieszynie przewidziane 
są do zamknięcia w roku 2010 i 2013. Lokalne systemy zbiórki segregowanych odpadów, 
w tym także odpadów niebezpiecznych i ich czasowego magazynowania, będą dostosowane 
do specyfiki poszczególnych gmin. Koniecznością jest budowa w najbliższym okresie  Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Ich liczba i lokalizacje ustalone zostaną na poziomie planów gminnych.

W dokumencie określono także zadania powiatu w zakresie gospodarki odpadami. Dla zadań krótkoterminowych  w perspektywie 4-letniej opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający nakłady finansowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Cieszynie oraz partnerów uczestniczących w realizacji. Wszystkie zadania podzielono na zadania własne powiatu W (realizatorem jest Powiat – i on ponosi koszty w całości ze środków będących w jego dyspozycji), zadania koordynowane K (Powiat jest koordynatorem i nie uczestniczy finansowo w realizacji zadania) oraz zadania 
we współpracy Ws (Powiat uczestniczy finansowo wspólnie z partnerami).

Monitoring i ocena wdrażania planu opierać się będzie na konkretnych miernikach ilości odpadów wytworzonych, odzyskanych i unieszkodliwionych. Cele krótkoterminowe 
w gospodarce odpadami będą weryfikowane co 2 lata, natomiast długoterminowe w okresach aktualizacji planu, czyli co 4 lata.

11. Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko

Realizacja planu nie przyczyni się do powstania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska, przyczyni się natomiast do ochrony powierzchni ziemi i zmniejszenia zagrożeń dla wód podziemnych.

W niniejszej aktualizacji PGO dla powiatu cieszyńskiego uwzględniono prowadzone dotąd działania i założono ich kontynuację. Należą do nich prowadzona na terenie powiatu selektywna zbiórka odpadów komunalnych oraz wywóz odpadów na składowiska 
w Jastrzębiu i Knurowie.

Rozwijanie i upowszechnianie systemu selekcji odpadów u źródła, stworzenie warunków do sprawnego zbierania odpadów niebezpiecznych i wprowadzenie systemu kompostowania odpadów biodegradowalnych w kompostownikach przydomowych 
z jednoczesnym dążeniem do rolniczego zagospodarowania jak największej ilości ustabilizowanych osadów ściekowych to działania zdecydowanie sprzyjające środowisku i jego ochronie.

Ważnym elementem planu jest udoskonalenie szczegółowej kontroli w zakresie ilości  zbieranych odpadów komunalnych z wykorzystaniem systemów komputerowej bazy danych oraz prowadzeniem wzajemnej wymiany informacji.

Odzyskiwane będą odpady, które mogą być surowcami wtórnymi przeznaczonymi do ponownego wykorzystania, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia surowców naturalnych. Zbierając odpady nadające się do wykorzystania, zmniejszamy ilość odpadów kierowanych na składowiska, co zmniejsza nie tylko zagrożenia środowiskowe, ale także ogólne koszty ponoszone przez wytwórców odpadów związane z ich prawidłowym zagospodarowaniem.

W ramach selektywnego zbierania odpadów będzie upowszechniane i rozszerzane zbieranie tworzyw sztucznych, szkła, papieru, odpadów wielkogabarytowych, odpadów remontowo-budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wydzielanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Działania te, wraz z upowszechnianiem kompostowania odpadów organicznych, w sposób oczywisty ograniczą ilość odpadów zmieszanych unieszkodliwianych na składowiskach oraz powstawanie ognisk „dzikich wysypisk” i przenikanie odpadów do środowiska, czyli 
do gruntu i do wód. Wysypiska takie powinny być jak najszybciej likwidowane ze względu na stwarzane poważne zagrożenia sanitarne.

Zakładane działania z zakresu edukacji ekologicznej, mające na celu uświadomienie mieszkańcom zagrożeń związanych z lekceważeniem zasad prawidłowej gospodarki odpadami, są jednym z najważniejszych zadań planu. Ich skuteczność, będzie jednym z istotnych elementów przyczyniających się do osiągnięciu zakładanych celów.

Wprowadzane zachęty w postaci możliwości uzyskania dofinansowania np. w zakupie nowoczesnych kompostowników przydomowych czy w przypadku usuwania azbestu 
z zabudowy mieszkaniowej, znacząco przyczynią się do poprawy stanu środowiska 
i zmniejszą zagrożenia dla środowiska.

Udoskonalenie systemu motywacyjnego w selektywnej zbiórce odpadów, uwzględniającego zmniejszenie opłat za wywóz odpadów zmieszanych w zależności od ilości zebranych surowców wtórnych, może przyczynić się do upowszechnienia tego rodzaju zachowań.

Utworzenie Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych umożliwi sukcesywne eliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów zmieszanych na terenie całego powiatu i jako jedno z najważniejszych zadań do zrealizowania w najbliższych latach przyczyni się do polepszenia stanu ochrony środowiska.

12. Spis tabel:

Tabela 1. Ujęcia wody oparte na wodach podziemnych:……………………………………...9

Tabela 2. Ludność i powierzchnia powiatu cieszyńskiego w układzie gminnym……………14

Tabela 3. Zmiany w liczbie mieszkańców powiatu cieszyńskiego w okresie 5 lat ………….15

Tabela 4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych według gmin stan na (31.12.2007r.) …………….………………………………………………….……………..16

Tabela 5. Podmioty gospodarcze w powiecie cieszyńskim wg klas wielkości……………... 16

Tabela 6.  Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON według sektorów własnościowych…………………………………………………………………. 17

Tabela 7. Stopa bezrobocia w latach 2003-2007………………………………….……..….. 18

Tabela 8. Sieci wodociągowe i kanalizacja sanitarna w powiecie cieszyńskim……………...18

Tabela 9.  Dane z zakresu dostępności infrastruktury komunalnej  w powiecie 
cieszyńskim………………………………………………………………………………... 19

Tabela 10. Stan systemu ogrzewania mieszkań w powiecie cieszyńskim……………………19

Tabela 11. Ilość zebranych odpadów zmieszanych na jednego mieszkańca w Mg…………..21

Tabela 12. Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych w roku 2007 z podziałem na gminy 
w Mg…………………..........................................................................................................21

Tabela 13. Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest w poszczególnych
gminach w m2 ………………………………………………………………………………22

Tabela 14. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym z podziałem na kategorie:……...23

Tabela 15. Ilość zebranego szkła w kg na mieszkańca w Gminach powiatu cieszyńskiego…26

Tabela 16. Ilość zebranego plastiku w kg na mieszkańca w Gminach powiatu 
cieszyńskiego……………………………………………………………………………….27

Tabela 17. Ilość zebranego metalu w kg na mieszkańca w Gminach powiatu 
cieszyńskiego……………………………………………………………………………….28

Tabela 18. Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych w kg na mieszkańca……………29

Tabela 19. Gospodarowanie poszczególnymi rodzajami odpadów, z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych w zakresie ich odzysku………………...30

Tabela 20. Miejsce unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych z poszczególnych gmin	………………………………………………………………………………………...32

Tabela 21. Ilości i rodzaje odpadów  komunalnych i przemysłowych  poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania z terenu powiatu w latach 2005-2007………33

Tabela 22. Jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów w kg/mieszkańca/rok…………...40

Tabela 23. Prognoza wytwarzanych odpadów komunalnych w powiecie cieszyńskim [Mg]..40

Tabela 24. Prognoza ilości odpadów kuchennych ulegających biodegradacji wytworzonych
w gospodarstwach domowych [Mg]………………………………………………………..41

Tabela 25. Prognoza ilości odpadów zielonych wytworzonych w gospodarstwach domowych [Mg]………………………………………………………………………………………...41

Tabela 26. Prognoza ilości odpadów papieru i tektury wytworzonych w gospodarstwach domowych [Mg]……………………………………………………………………………41

Tabela 27. Prognoza ilości odpadów drewna wytworzonych w gospodarstwach domowych [Mg]………………………………………………………………………………………...42

Tabela 28. Prognoza ilości opakowań wielomateriałowych wytworzonych w gospodarstwach  domowych [Mg]…………………………………………………………………………….42

Tabela 29. Prognoza ilości tworzyw sztucznych wytworzonych w gospodarstwach domowych [Mg]………………………………………………………………………………………...42

Tabela 30. Prognoza ilości szkła wytworzonego w gospodarstwach domowych [Mg]……...43

Tabela 31. Prognoza ilości metali wytworzonych w  gospodarstwach domowych [Mg]…….43

Tabela 32. Prognoza ilości odpadów odzieży i tekstyliów wytworzonych w gospodarstwach domowych [Mg]…………………………………………………………………………….43

Tabela 33. Prognoza ilości odpadów mineralnych wytworzonych w gospodarstwach domowych [Mg]……………………………………………………………………………44

Tabela 34. Prognoza ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych w gospodarstwach domowych [Mg]……………………………………………………………………………44

Tabela 35. Prognoza ilości odpadów kuchennych ulegających biodegradacji wytworzonych 
w  obiektach  infrastruktury [Mg]…………………………………………………………..44

Tabela 36. Prognoza ilości odpadów zielonych wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg]……………………………...…………………………………………………………45

Tabela 37. Prognoza ilości odpadów papieru i tektury wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg]…………………………………………………………………………45

Tabela 38. Prognoza ilości odpadów drewna wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg]…………………………………………………………………………………………..45

Tabela 39. Prognoza ilości opakowań wielomateriałowych wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg]…………………………………..……………………………………..46

Tabela 40. Prognoza ilości odpadów tworzyw sztucznych wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg]………………........................................................................................46

Tabela 41. Prognoza ilości odpadów szkła wytworzonego w obiektach infrastruktury [Mg]…………………. ………………………………………………………………………46

Tabela 42. Prognoza ilości odpadów metali wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg]………………………...………………………………………………………………47

Tabela 43. Prognoza ilości odpadów odzieży i tekstyliów wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg] ………………………………………………………………………...47

Tabela 44. Prognoza ilości odpadów mineralnych wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg] ………………………………………………………………………………………..47

Tabela 45. Prognoza ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych w obiektach infrastruktury [Mg] ………………………………………………………………………...48

Tabela 47. Planowane zadania oraz planowane nakłady na ich realizację z PFOŚ…………..53

Tabela 48. Przykładowe zamierzenia w obszarze gospodarki odpadami planowane przez niektóre Gminy……………………………………………………………………………….56

Załącznik nr 1:

Adresy punktów zbiórki pozostałych odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych:

Chybie:

| Odpady | Adresy punktów zbiórki |
| --- | --- |
| Baterie | 1. Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Zaborzu, ul. Miarki 7 2. Szkoła Podstawowa im. Pawła Kajzara w Mnichu, ul. Kopernika 12 3. Gimnazjum w Mnichu, ul. Kopernika 12 4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu, ul. Szkolna 8 5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu, ul. Bielska 80 6. Gimnazjum w Chybiu, ul. Bielska80 7. Gminna Biblioteka Publiczna Chybie, ul. Bielska 51 8. Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu, ul. Bielska51 9. Urząd Gminy Chybie , ul. Bielska 78 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1. Sklep „INTERMARCHE”, ul. Cieszyńska 4, 43-520 Chybie 2. Spółdzielnia „Samopomoc” Sklep Nr 6, ul. Dworcowa 1, Sklep Nr 9, ul. Bielska 57, Sklep Nr 10, ul. Dworcowa 3 3. Apteka Prywatna S.C., ul. Bielska 61, 43-520 Chybie |

Cieszyn:

| Odpady | Adresy punktów zbiórki – obsługiwane przez ZGK |
| --- | --- |
| Baterie i akumulatory | 1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Chopina 37 3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Gen. Hallera 8 4. Szkoła Podstawowa Nr 4, Pl. Wolności 7a 5. Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Katowicka 68 6. Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Bielska 247 7. Szkoła Podstawowa Społecznego Stowarzyszenia Edukacyjnego, ul. Stawowa 14 8. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego, Pl. Kościelny 5 9. Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny, ul. Błogocka 19 10. Gimnazjum Nr 1, ul. Michejdy 1 11. Gimnazjum Nr 2, ul. Szymanowskiego 9 12. Gimnazjum Nr 3, ul. Wojska Polskiego 1 13. Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego, ul. Sienkiewicza 2 14. Katolickie Gimnazjum im. Św. M. Grodzieckiego, Pl. Dominikański 2 15. Społeczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Szeroka 11, ul. Liburnia 28 16. Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1 17. Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, ul. Szeroka 13 18. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „KONSUM ROBOTNICZY”, ul. Limanowskiego 2, sklep nr 72 19. Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego, Pl. Słowackiego 2 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1. Zakład Handlowo-Usługowy „ELDOM”, Cinal-Klocek, ul. Stalmacha 10A 2. Kaufland Polska Sp. z o.o., ul. Liburnia 28 3. PPHU „Market Plus” Sp. z o.o., ul. Wiejska 2, ul. Liburnia 20 4. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „KONSUM ROBOTNICZY”, Rynek 17 5. Przedsiębiorstwo Handlowe „Alfa Elektro” Sp. z o.o. ul. Frysztacka 89 6. Apteka „MEDEA” mgr farm. Katarzyna Gabryś, ul. Bielska 8 7. PHU MEGAWAT A.DUDA, ul. Stawowa 22 8. Cefarm Śląski Sp. z o.o. Apteka, ul. Rynek 6 9. POLAND – OPTICAL Sp. z o.o., ul. Michejdy 18 10. FHU „K-SYSTEM” Katarzyna Kruszona, ul. Stawowa 71 11. Castorama Polska Sp.z o.o, ul. Liburnia 10 12. Telekomunikacja Cieszyn, ul. Matejki 2 13. CELMA Sklep zakładowy, ul. Bobrecka 27 14. Stoisko Fotojoker – Kaufland, ul. Liburnia 28 15. Firma Komputerowa „SYSTEM”, ul. Szeroka 11, ul Liburnia 28 16. „Jeronimo Martins”, ul. Kolejowa sklep 2029, ul. Katowicka sklep 2318, ul. Wiejska sklep 1335 17. „LIZAR”, ul. Bóżnicza 1a 18. „JOTA”, ul. Srebrna 8 19. OPTIMAL, ul. Michejdy 4 20. OKAY, ul. Stawowa 22 21. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Łukowa |
| Przeterminowane leki | 1. Apteka „Na Moniuszki”, ul. Moniuszki 13 2. Apteka „MEDEA”, ul. Bielska 8 3. Apteka „Na Banotówce”, ul. Hallera 45 4. Apteka „Utis”, ul. Bielska 37 5. Apteka „Na Trakcie”, ul. Szybińskiego 1 6. Apteka „Na Kubisza”, ul. Kubisza 1 7. Apteka „U Miłosiernych”, Plac Londzina 1 8. „Moja Apteka”, Rynek 6 9. Apteka „Pod Zamkiem”, ul. Głęboka 62 10. Apteka „Na Starówce”, ul. Mennicza 20 11. Apteka „Pod Wzgórzem”, ul. Górna 20 12. Apteka „Galen”, ul. Liburnia 22 13. Apteka „Centrum”, ul. Filasiewicza 3a 14. Apteka „MEDI-TM”, ul. Frysztacka 20 15. Apteka „Farma Rosa”, ul. Bobrecka 27 |

Dębowiec:

| Odpady | Adresy punktów zbiórki |
| --- | --- |
| Baterie i akumulatory | 1.Urząd Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6 2.Szkoła Podstawowa Dębowiec, ul. Szkolna 3 3.Szkoła Podstawowa, Ogrodzona 48 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | zbierane w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych |
| Przeterminowane leki | 1.Apteka „Arnika” Dębowiec, ul. Katowicka 3 2.Punkt Apteczny „Nasze Leki”, Ogrodzona 99 |

Goleszów:

| Odpady | Adresy punktów zbiórki |
| --- | --- |
| Baterie i akumulatory | szkoły |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1. ZOM TROS-EKO, ul. Przemysłowa 12 |
| Przeterminowane leki | 1.Apteka, ul. 1 Maja 12 2.Punkt apteczny, Puńców, ul. Sportowa 4 |

Istebna:

| Odpady | Adresy punktów zbiórki |
| --- | --- |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | zbierane podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych |
| Przeterminowane leki | zbierane w aptekach |

Skoczów:

| Odpady | Adresy punktów zbiórki |
| --- | --- |
| Baterie Akumulatory | 1.Sklep SPAR, ul. Górecka 1 2.Sklep SPAR, ul. Górny Bór 12b 3.Sklep SPAR, ul. Górny Bór 12b 4.Sklep Żeleźniok, ul. Górecka 1 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1. SAVIA S. A,. ul. Morcinka 20a 2. „STANDARD”, ul. Rynek 4, ul. Bielska 20 3. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Magazyn nr 6 ul. Bielska 19b 4. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Sklep nr 5 Ochaby Małe ul. Główna 101, 5. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”Sklep Harbutowice 197, 6. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Delikatesy Skoczów, ul. Cieszyńska 12 7. FARMAPOL Sp. z o. o. Apteka w Ochabach, ul Główna 101 8. Apteka ADAGOS- VADEMECUM, ul. Górecka 2 9. Polbita Sp. z o.o. „Drogeria Natura”, ul. Cieszyńska 2 10. ELBIS Sp. z o.o., ul. G. Morcinka 16 B 11. P.H.U Comp – tech, ul. G. Morcinka 16 B 12. Optima, ul. Wałowa 3 13. Apteka Ogólnodostępna, Rynek 11 14. Apteka „Pod Hygieją„ ul. Targowa 26 15. Sklep Biedronka nr 2320 ul. G. Bór 866/a |
| Przeterminowane leki | 1. Apteka GALENA, ul. Stalmacha 2 2. Apteka OCHABY MAŁE, ul. Główna 101 3. Apteka VADEMECUM , ul. Górecka 2 4. Apteka „Eskulap”, ul. Mickiewicza 7 5. Apteka „Pod HYGIEJĄ”, ul. Targowa 26 6. Apteka Ogólnodostępna , Rynek 11 7. Apteka „Na Górnym Borze, ul. G. Morcinka 10 |

Strumień:

| Odpady | Adresy punktów zbiórki |
| --- | --- |
| Baterie i akumulatory | 1. Gimnazjum w Strumieniu, ul. 1 Maja 38 2. Szkoła Podstawowa w Strumieniu, ul. Młyńska 8 3. Szkoła Podstawowa w Drogomyślu, ul. Główna 15 4. Szkoła Podstawowa w Pruchnej, ul. Główna 60 5. Szkoła Podstawowa w Bąkowie, ul. Główna 62 6. Szkoła Podstawowa w Zabłociu, ul. Bielska 36 7. Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu Technikum w Strumieniu, ul. 1 Maja 20 8. Urząd Miejski w Strumieniu, Rynek 4 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1. „DENAR” Sp.z o.o., ul. 1 Maja 35 2. Punkt Apteczny mgr Wojnarowicz, ul Główna 68, Pruchna 3. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Łuczkiewicza 3 4. Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., ul. Młyńska 4 |
| Przeterminowane leki | 1. Apteka „NOVA”, Rynek 21 2. Apteka ESKULAP, ul. Londzina 1 3. Punkt Apteczny mgr Wojnarowicz, ul Główna 68, Pruchna 4. Punkt Apteczny w Drogomyślu, ul. Oblaski 10 |

Ustroń:

| Odpady | Adresy punktów zbiórki |
| --- | --- |
| Baterie i akumulatory | 1. Przedsiębiorstwo Komunalne Ustroń, ul. Konopnickiej 40 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1. Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. Konopnickiej 40 2. Savia SA, ul. Cieszyńska 2, 3. Przedsiębiorstwo Handlowe” Pol- Dom”, ul. Sportowa 7 4. ”Standard” Janina Szeja, ul. Daszyńskiego 12 |
| Przeterminowane leki | Apteka „ Elba”, ul. Cieszyńska 6 Apteka”Centrum”, ul. Daszyńskiego 8 Apteka pod „Najada”, ul. 3 Maja 13 Apteka „Na Szlaku”, ul. 3 Maja 48 Apteka na „Zawodziu”, ul. Sanatoryjna 7 Apteka „111”, ul. Skoczowska 111 |

Wisła:

| Odpady | Adresy punktów zbiórki |
| --- | --- |
| Baterie i akumulatory | 1. Pl. B. Hoffa 3 2. ul. Biała Wisełka 6, 3. ul. Kopydło 74, 4. ul. Jawornik 58, 5. ul. 1 Maja 35, 6. ul. 1 Maja 65 |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1. ul. 1 Maja 53. 2. ul. 1 Maja 65 3. ul. 1 Maja 35 4. ul. Dziechcinka 4 5. ul. Willowa 6a 6. ul. Sztwiertni 1 |

Zebrzydowice:

| Odpady | Adresy punktów zbiórki |
| --- | --- |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 1. Apteka Prywatna mgr farm. Irena Oskroba, ul. Kochanowskiego 99 2. Sklep AGD, ul.Ks.A.Janusza 1 3. Sklep do produkcji rolnej Dom Handlowy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 4 4. ,,ALARMADI” Adrian Dobrogowski, ul. Dworcowa 13 |

Załącznik nr 2:

Wykaz podmiotów posiadających pozwolenia Wójta/Burmistrza na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy:

Brenna:

a)  „FANEX” s.c.  A.M. Flaczek, E.F. Zieleźnik, Międzyświeć 133,  43-430 Skoczów

b)  TROS-EKO Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., ul. Bażantów 12, 43-450 Ustroń

c) „KONTRANS II” S.C. Maria Nowak, Arlena i Rajmund Sztwiorok, Pogórze 253, 
43-430 Skoczów

Chybie:

a) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wywóz odpadów Komunalnych Stałych i Płynnych Emil Janota, 43-246 Zabłocie, ul. Bielska 60

b) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska

c) „EKOM” P.U.H. Janota Zdzisław, 43-246 Zabłocie, ul. Tulipanów 3

d) Czyszczenie Osadników i Wywóz Fekaliów Usługi Transportowe Marek Gębora, 
ul. Doliny Miętusiej 27/61, 43-316 Bielsko-Biała

e) Czyszczenie Osadników Wywóz Nieczystości Płynnych Grażyna Gębora, ul. Doliny Miętusiej 27/61, 43-316 Bielsko-Biała

Cieszyn:

Odpady stałe:

a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

b) „FANEX” S.C.  A.M. Flaczek, E.F. Zieleźnik, Międzyświeć 133,  43-430 Skoczów

c) „TROS-EKO” Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., 43-450 Ustroń, ul. Bażantów 17

d) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska

e) "Global Services Usługi Ekologiczne" Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, 40-059 Katowice,

f) A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., ul. PCK 10/13, 40-057 Katowice

g) KONTRANS II" S.C., Pogórze 253, 43-430 Skoczów

h) PST "TRANSGÓR" Sp. z o.o., ul. Norwida 34, 44-330 Jastrzębie Zdrój

i) „PPHU EKOPLAST-PRODUKT” S.C. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys, Al. Jana Łyska 20, 43-400 Cieszyn

j) ALBA ekoserwis Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 5, 41-992 Radzionków

Nieczystości ciekłe:

a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn

b) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Goleszowie, ul. 1 Maja 13, 43-440 Goleszów

c) TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o., ul. Świerczewskiego 115, 42-500 Będzin

d) WC SERWIS Sp. J., ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze

e) Firma HANDLOWO-Usługowa Z. Jastrzębski, ul. Baranowicka 5, Ochaby Wielkie,

43-430 Skoczów

Dębowiec:

a) „EKOM” P.U.H. Janota Zdzisław, 43-246 Zabłocie, ul. Tulipanów 3

b) „FANEX” s.c.  A.M. Flaczek, E.F. Zieleźnik, Międzyświeć 133,  43-430 Skoczów

c) „KONTRANS II” S.C. Maria Nowak, Arlena i Rajmund Sztwiorok, Pogórze 253, 
43-430 Skoczów

d) „TROS-EKO” Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., 43-450 Ustroń, ul. Bażantów 17

Goleszów:

a) „TROS-EKO” Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., 43-450 Ustroń, ul. Bażantów 17

b) Przedsiębiorstwo Komunalne Ustroń, ul. Konopnickiej 40

c) „FANEX” s.c.  A.M. Flaczek, E.F. Zieleźnik, Międzyświeć 133,  43-430 Skoczów

d) „KONTRANS II” S.C. Maria Nowak, Arlena i Rajmund Sztwiorok, Pogórze 253, 
43-430 Skoczów

e) „EKOM” P.U.H. Janota Zdzisław, 43-246 Zabłocie, ul. Tulipanów 3

Hażlach:

a) „TROS-EKO” Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., 43-450 Ustroń, ul. Bażantów 17

b) „FANEX” s.c.  A.M. Flaczek, E.F. Zieleźnik, Międzyświeć 133,  43-430 Skoczów

c) PUK Janota Emil, 43-246 Zabłocie, ul. Bielska 60

d) „Transgór”, ul. Norwida 34, Jastrzębie Zdrój

e) „KONTRANS II” S.C. Maria Nowak, Arlena i Rajmund Sztwiorok, Pogórze 253, 
43-430 Skoczów

Istebna:

a) „ Naprzód” Sp. z o.o., ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy

b) Budowa Obiektów Drogowych – Wywóz Nieczystości Handel, Jaworzynka 301

Skoczów:

a) „FANEX” S.C.  A.M. Flaczek, E.F. Zieleźnik, Międzyświeć 133,  43-430 Skoczów

b) ”KONTRANS II” S.C., Pogórze 253, 43-430 Skoczów

c) „EKOM” P.U.H. Janota Zdzisław, 43-246 Zabłocie, ul. Tulipanów 3

d) PUH „RADAN”, 43-430 Skoczów, ul. Targowa 9a

e) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,43-450 Ustroń, ul. Konopnickiej 40

f) „SANIT-TRANS” Sp. z o. o., ul. Gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko- Biała

g) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., 41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 33

h) A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., 41-800 Zabrze ,ul. Lecha 10

i) EKO- SERWIS Sp. z o. o.,  43-382 Bielsko-Biała, ul. Regera 93

j) Altvater SULO Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Krapkowice , 47-303 Krapkowice, 
ul. Piastowska 38

k) ALBA ekoserwis Sp. z o.o., 41-922 Radzionków, ul. Sikorskiego 5

l) „TROS-EKO” Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., 43-450 Ustroń, ul. Bażantów 17

Strumień:

a) „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wywóz Odpadów Stałych i Płynnych Emil Janota”, Zabłocie, ul. Bielska 60

b) Zakład Oczyszczania Miasta „TROS-EKO”, ul. Bażantów 18, 43-450 Ustroń

c) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EKOM” Janota Zdzisław, Zabłocie, ul. Tulipanów 3

d) ”KONTRANS II” S.C., Pogórze 253, 43-430 Skoczów

e) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska

f) Remondis Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec

Ustroń:

a) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z. o .o ,Ustroń, ul. Konopnickiej 40

b) „TROS-EKO” Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., 43-450 Ustroń, ul. Bażantów 17

c) „FANEX” S.C.  A.M. Flaczek, E.F. Zieleźnik, Międzyświeć 133,  43-430 Skoczów

d)  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Ruda Śląska, ul. Kokotek 33

e) “Naprzód„ Sp.z.o.o, Rydułtowy, ul. Raciborska 144 b

f) „KONTRANS II” S.C. Maria Nowak, Arlena i Rajmund Sztwiorok, Pogórze 253, 
43-430 Skoczów

Wisła:

a) PTUH „Eko-Groń”, ul. Ustrońska 4b, 43-460 Wisła

b) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o., ul. Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń

c) Firma Transportowo-Usługowa „Dar-Jan” Jan Śliwka, Dariusz Śliwka, ul. Partecznik 28, 43-460 Wisła

d) PUH „RADAN”, 43-430 Skoczów, ul. Targowa 9a

e) „TROS-EKO” Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., 43-450 Ustroń, ul. Bażantów 17

f) “Naprzód„ Sp.z.o.o, Rydułtowy, ul. Raciborska 144 b

g) „KONTRANS II” S.C. Maria Nowak, Arlena i Rajmund Sztwiorok, Pogórze 253, 
43-430 Skoczów

h) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Kokotek 33, Ruda Śląska

i) PPHU „Ekoplast-Produkt” S.C., Al. Jana Łyska 20, Cieszyn

Zebrzydowice:

a) P.P.U.H ,,Komunalnik”, ul. Kolejowa 30, 44-338 Jastrzębie Zdrój

b) PTS ,,TRANSGÓR” Kaczyce, ul. Stalmacha,  43-417 Kaczyce

c) ,,NAPRZÓD” Sp. z.o.o., Rydułtowy, ul. Raciborska 144 b,

d) ,,GLOBAL SERVICES USŁUGI EKOLOGICZNE” Spółka z.o.o.,  40 -956 Katowice, 
ul. Graniczna 29

e) „EKOM” P.U.H. Janota Zdzisław, 43-246 Zabłocie, ul. Tulipanów 3

f) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Spółka z o.o,  41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 33

g) PUK Janota Emil, 43-246 Zabłocie, ul. Bielska 60

h) Spółdzielnia Kółek Rolniczych Zebrzydowice, ul. Jagiellońska 25, 43-410 Zebrzydowice

i) Przedsiębiorstwo Usługowo Spedycyjne ,,AGROSPED”, 43-410 Zebrzydowice, 
ul. Dworcowa 14

j) Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A ., 44-335 Jastrzębie Zdrój, 
ul. Podhalańska 7

Załącznik nr 3:

Ilość odpadów w sektorze gospodarczym

Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym z podziałem na kategorie:

| 2007 | 2005-2006 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość [Mg] | Rodzaj odpadów | Kod odpadów |
| Kod odpadu: 02 - Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |
| 1457,2 | 46822,2 | Ogółem |
| 567,7 | 2606,2 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | KOD: 020780 |
| 18,1 | 19,9 | Inne nie wymienione odpady | KOD: 020799 |
| 19 | 10,2 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców | KOD: 020701 |
| 0 | 10877 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | KOD: 020401 |
| 0 | 2320 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | KOD: 020402 |
| 0 | 28578 | Wysłodki | KOD: 020480 |
| 126,8 | 1038 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | KOD: 020203 |
| Kod odpadu: 03 - Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury |
| 0,6 | 5270 | Ogółem |
| 0,5 | 5269,3 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | KOD: 030105 |
| Kod odpadu: 04 - Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego |
|  | 1072,9 | Ogółem |
| 0 | 226,7 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) | KOD:040101 |
| 0 | 509,6 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | KOD:040106 |
| 0 | 24,2 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | KOD:040108 |
| 0 | 286,7 | Odpady z polerowania i wykańczania | KOD:040109 |
| 0 | 0,2 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) | KOD:040210 |
| 0 | 3,6 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych | KOD:040221 |
| 0 | 21,9 | Inne nie wymienione odpady | KOD:040299 |
| kod 08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych , kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |
| 1921,59 | 1580,65 | Ogółem |
| 283,2 | 243,1 | Odpady proszków powlekających | KOD:080201 |
| 202 | 154,924 | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | KOD:080111 |
| 382,2 | 381,8 | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | KOD:080117 |
| 97,13 | 122,47 | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | KOD:080113 |
| 44,5 | 56 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 | KOD:080118 |
| 115,1 | 15,2 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | KOD:080112 |
| 755,9 | 451,3 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 | KOD:080116 |
| 30 | 59 | Inne nie wymienione odpady | KOD:080299 |
| Kod odpadu: 10 - Odpady z procesów termicznych |
| 41704,1 | 48463,4 | Ogółem |
| 2249,4 | 6500 | Żużle odlewnicze | KOD:100903 |
| 475,9 | 465 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne | KOD:100905 |
| 26518,5 | 17470 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 | KOD:100908 |
| 11,9 | 7588 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 | KOD:100910 |
| 1843,6 | 1220 | Inne nie wymienione odpady | KOD:100999 |
| 10604,1 | 11042 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | KOD:100101 |
| Kod odpadu: 11 - Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych |
| 167,7 | 137,5 | Ogółem |
| 0 | 18 | Kwasy trawiące | KOD:110105 |
| 91,2 | 72 | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | KOD:110106 |
| 11,6 | 9,1 | Cynk twardy | KOD:110501 |
| 35,2 | 27,5 | Popiół cynkowy | KOD:110502 |
| 0,7 | 1,2 | Inne nie wymienione odpady | KOD:110599 |
| Kod odpadu: 12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |
| 13733,5 | 15058,5 | Ogółem |
| 2482,8 | 4489,2 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | KOD:120101 |
| 10743,8 | 9323 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | KOD:120102 |
| 277,9 | 20,7 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | KOD:120103 |
| 83,61 | 11,3 | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców | KOD:120109 |
| Kod odpadu: 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |
| 2762,1 | 3405,49 | Ogółem |
| 746,2 | 500,5 | Opakowania z papieru i tektury | KOD:150101 |
| 471,7 | 239,1 | Opakowania z tworzyw sztucznych | KOD:150102 |
| 532,3 | 719,8 | Opakowania z drewna | KOD:150103 |
| 294,8 | 496,4 | Opakowania z metali | KOD:150104 |
| 43,5 | 17,5 | Opakowania wielomateriałowe | KOD:150105 |
| 217,1 | 520,2 | Zmieszane odpady opakowaniowe | KOD:150106 |
| 112,4 | 2,5 | Opakowania ze szkła | KOD:150107 |
| 73,41 | 84,9 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | KOD:150110 |
| 254,5 | 69,6 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | KOD:150202 |
| 15,6 | 12,6 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | KOD:150203 |
| Kod odpadu:16 - Odpady nieujęte w innych grupach |
| 2650,5 | 1826,58 | Ogółem |
| 1243 | 755,5 | Metale żelazne | KOD:160117 |
| 60,2 | 6,9 | Metale nieżelazne | KOD:160118 |
| 0 | 13,7 | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 | KOD:160121 |
| 45,56 | 0,08 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | KOD:160213 |
| Kod odpadu:17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |
| 2067,5 | 3690,76 | Ogółem |
| 26,2 | 10,3 | Drewno | KOD:170201 |
| 1588 | 1002,1 | Żelazo i stal | KOD:170405 |
| 0 | 0,3 | Materiały izolacyjne zawierające azbest | KOD:170601 |
| 67,7 | 1022,5 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | KOD:170904 |
| Kod odpadu: 18 - Odpady medyczne i weterynaryjne |
| 128,6 | 709,43 | Ogółem |
| 118,62 | 376,64 | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | KOD:180102 |
| 9,53 | 192,9 | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi | KOD:180103 |
| 0,012 | 109,3 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | KOD:180106 |
| Kod odpadu: 19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |
| 1552,7 | 1398,55 | Ogółem |
| 488,9 | 533 | Osady z klarowania wody | KOD:190902 |
| 0 | 80 | Zużyty węgiel aktywny | KOD:190904 |
| 24,4 | 33 | Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 | KOD:190112 |
| 12 | 17 | Inne nie wymienione odpady | KOD:190199 |
| 76,7 | 1,8 | Skratki | KOD:190801 |
| 58 | 207 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | KOD:190814 |

Załącznik nr 4

| Obowiązujące zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane przez Starostę Cieszyńskiego w latach 2004-2007 |
| --- |
| 2004 |
| ZBIERANIE I TRANSPORT |
| Lp. | Nazwa i adres firmy | Decyzja główna | Kody odpadów |
| 1. | Arkadiusz Klimczak Skup Surowców Wtórnych, ul. Antyczna 63, 43-382 Bielsko-Biała | WS.7644-26/04/Od Ważna do 18.04.2014r. | Zbieranie w wiśle przy ul. Przemysłowej 3: 12 01 01, 12 01 03, 15 01 01, 15 01 04, 16 01 06, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01 - 07, 19 10 01, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40 |
| 2. | F. H. Beata Kowalczyk, ul. Cicha 10, 43-400 Cieszyn | WS.7644-30/04/Od Ważna do 04.05.2014r. | Transport (cały kraj) i zbieranie: 02 01 81, 02 01 82 |
| 3. | P.H.U. MARMET Marek Gajewski, ul. Wschodnia 12, 43-300 Bielsko-Biała | WS.7644-31/04/Od Ważna do 13.04.2014r. | Zbieranie w Górkach Małych, parcela nr 590/39: 12 01 01, 12 01 03, 15 01 01, 15 01 04, 16 01 06, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01 – 07, 19 10 01, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40 |
| 4. | P.H.U. Krzysztof Kurowski, Adam Łabudek Sp. cywilna, ul. Kolejowa 6, 43-418 Pogwizdów | WS.7644-49/04/Od Ważna do 30.05.2014r. | Transport (cały kraj) i zbieranie: 12 01 01 – 04, 15 01 04, 19 12 02, 19 12 03, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01 – 07, 20 01 40 |
| 5. | P.H.U. GRAPA, ul. Biała Wisełka 18, 43-460 Wisła | WS.7644-54/04/Od Ważna do 25.05.2014r. | Transport (cały kraj) i zbieranie: 08 03 18, 16 02 16 |
| 6. | P.P.U.H. TEBET Ewa Tomica, ul. Spokojna 12, 43-426 Dębowiec (Tel. 033 8562334) | WS.7644-61/04/Od Ważna do 04.07.2014r. | Transport (cały kraj): 10 01 01 |
| 7. | ADMIT Sp. jawna Joanna & Adam Mitręga, 43-436 Górki Wielkie 524 | WS.7644-66/04/Od Ważna do 07.07.2014r. | Transport (cały kraj) i zbieranie: 02 01 04, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 |
| 8. | Zakład Oczyszczania Miasta TROS-EKO Sp. z o.o., ul. Bażantów 17, 43-450 Ustroń | WS.7644-72/04/Od Ważna do 28.04.2013r. (zmiana decyzji WS.7644-86/02/Od) | Zbieranie w Goleszowie, ul. Przemysłowa 12: 07 02 80, 10 12 12, 12 01 01, 15 01 01 – 04, 15 01 10, 15 02 02, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 17, 16 01 19, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 16, 16 11 06, 17 02 01 – 03, 17 04 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 11, 20 01 38 – 40, 20 03 07 Transport (cały kraj): 02 01 04, 02 01 10, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 07 02 13, 07 02 80, 07 02 99, 10 12 01, 10 12 06, 10 12 08, 10 12 12, 10 12 99, 12 01 01, 15 01 01 – 07, 15 01 09, 15 01 10, 15 02 02, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 17, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 16, 16 11 06, 17 01 01 – 03, 17 01 07, 17 02 01 – 03, 17 03 80, 17 04 05, 17 04 07, 17 06 05, 17 06 01, 17 09 04, 18 01 81, 19 08 05, 19 12 01, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 99, 20 02 02, 20 03 01 |
| 9. | P.P.U.H. ZREMBUD Sp. z o.o., ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn | WS.7644-89/04/Od Ważna do 09.08.2014r. | Transport (powiat cieszyński): 15 01 01 – 03, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 05, 17 05 04, 19 12 02, 19 12 07 |
| 10. | LAKMA S.A., ul. Frysztacka 173, 43-400 Cieszyn | WS.7644-92/04/Od Ważna do 30.06.2014r. | Transport (cały kraj) i zbieranie (na terenie obiektu LAKMA SAT w Cieszynie, ul. Mała Łąka 8): 07 02 17, 08 01 17, 13 01 01, 13 02 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 02 02, 16 02 13, 16 06 01, 16 06 02, 16 10 01, 08 03 18, 12 01 01, 16 01 03, 16 02 14, 17 04 05, |
| 11. | Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi, ul. Gazownicza 1, 43-300 Bielsko-Biała | WS.7644-95/04/Od Ważna do 27.08.2009r. | Zbieranie w Cieszynie, ul. Korfantego 12: 20 01 40 |
| 12. | F.U.H. FOOLTOM Tomasz Lachowski 43-386 Biery 145 | WS.7644-100/04/Od Ważna do 16.09.2014r. (zmiana WS.7644-Od/22/07) | Zbieranie w Skoczowie, ul. Powstańców Śląskich 1: 02 01 10, 12 01 01 – 04, 15 01 01-02, 15 01 04-07, 12 01 13, 16 01 17, 16 01 18-20, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 14, 16 02 16, 16 08 01, 17 02 02-03, 17 04 01 – 07, 17 04 11, 18 01 01, 18 02 01, 19 01 02, 19 10 01-02, 19 12 01-05, 20 01 01-02, 20 01 39-40 |
| 13. | CHEMPEST OGRODZONA Edward Spratek, Godziszów 104, 43-440 Goleszów | WS.7644-Od/117/04 Ważna do 21.11.2014r. | Zbieranie w Ogrodzonej 115: 15 01 10 (opakowania po środkach ochrony roślin) |
| 14. | PROFESJONAŁ Sp. z o.o., ul. Widok 20, 00-023 Warszawa | WS.7644-Od/123/04 Ważna do 19.12.2014r. | Zbieranie w Cieszynie, ul. Spółdzielcza 2: 16 02 13, 16 02 16 |
| 15. | Spółdzielnia Zaopatrzenia Ogrodniczego OGRÓD, ul. Szkolna 12, 43-340 Kozy | WS.7644-Od/132/04 Ważna do 15.11.2014r. | Zbieranie w Cieszynie, ul. Hajduka 17 i w Skoczowie, pl. Stary Targ 2: 15 01 10 |
| 15. | F.P.H.U. ALMET Libera Adam, ul. Słoneczna 14, 43-50 Ustroń | WS.7644-Od/134/04 Ważna do 28.11.2014r. | Transport (cały kraj) i zbieranie (Ustroń, ul. Fabryczna 7 oraz Wisła, ul. 1 Maja 82): 02 01 10, 03 03 08, 07 02 13, 10 02 80, 10 03 02, 10 06 02, 10 08 14, 10 08 99, 10 09 80, 11 05 01, 12 01 01 – 05, 15 01 01-02, 15 01 04, 16 01 16 – 19, 17 02 03, 17 04 01 – 07, 19 01 02, 19 01 04, 19 02 04, 19 10 01, 19 10 02, 19 10 06, 19 12 01-03, 20 01 01 oraz przeznaczone tylko do zbierania odpady o kodzie 16 06 01 |
| 16. | F.H.U. HUTNIK Adam Łabudek, Simoradz 70, 43-426 Dębowiec | WS.7644-Od/145/04 Ważna do 01.12.2014r. (zmiana WS.7644-Od/96/07) | Transport (cały kraj) i zbieranie w Simoradzu 70 oraz w Brennej, ul. Górecka: 12 01 03, 15 01 01-02, 15 01 04, 15 01 07, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01–07, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 01-02, 20 01 39 |
| 17. | P.H.U. AGROCHEM Karol Kropka, ul. Wiślańska 52, 43-424 Drogomyśl | WS.7644-Od/149/04 Ważna do 06.12.2014r. | Zbieranie: 15 01 10 |
| 18. | Sklep Ogrodniczy OGRÓD Maria Parchańska, ul. Ustrońska 1, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/153/04 Ważna do 22.12.2014r. | Zbieranie: 15 01 10 |
| 19. | F.H.U. DAJUKA Józef Wiercigroch, ul. Skoczowska 77a, 43-450 Ustroń | WS.7644-Od/154/04 Ważna do 11.01.2015r. (zmiana WS.7644-Od/158/05) | Transport (cały kraj) i zbieranie w Ustroniu, ul. Skoczowska 72: 02 01 10, 12 01 01, 12 01 03, 15 01 01, 15 01 02, 16 01 17, 16 01 18, 16 06 01, 17 04 01 – 07, 20 01 01 Zbieranie w Goleszowie, ul. 1 Maja 14: 12 01 03, 16 01 18, 16 06 01, 17 04 01-06 |
| 20. | P.P.H.U. KLIMOWSKI, ul. Olszyna 2, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/156a/04/05 Ważna do 26.01.2015r. (zmiana decyzji WS.7644-Od/129/05) | Transport (cały kraj) i zbieranie w Kaczycach, ul. Morcinka: 01 01 02, 01 04 08 – 13, 01 04 81, 01 04 83, 01 04 85, 01 04 99, 01 05 04, 01 05 07 – 08, 01 05 99, 02 01 01, 02 01 03 – 04, 02 01 07, 02 01 09 – 10, 02 01 83, 02 01 99, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 82, 02 02 99, 02 03 02 – 05, 02 03 80 – 82, 02 03 99, 02 04 01 – 03, 02 04 80, 02 04 99, 02 05 01 – 02, 02 05 80, 02 05 99, 02 06 01 – 03, 02 06 80, 02 06 99, 02 07 01 – 05, 02 07 80, 02 07 99, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 81 – 82, 03 01 99, 03 02 99, 03 03 07 – 09, 03 03 11, 03 03 99, 04 01 01 – 02, 04 01 04 – 09, 04 01 99, 04 02 09 – 10, 04 02 15, 04 02 17, 04 02 20 – 22, 04 02 80, 04 02 99, 05 01 10, 05 01 13 – 14, 05 01 16 – 17, 05 01 99, 05 06 04, 05 06 99, 05 07 02, 05 07 99, 06 01 99, 06 04 99, 06 05 03, 06 06 03, 06 06 99, 06 09 02, 06 09 04, 06 09 80 – 81, 06 09 81, 06 09 99, 06 10 99, 06 13 03, 06 13 99, 07 01 12, 07 01 80, 07 01 99, 07 02 12 – 13, 07 02 15, 07 02 17, 07 02 80, 07 02 99, 07 03 12, 07 03 99, 07 04 12, 07 04 81, 07 04 99, 07 05 12, 07 05 14, 07 05 81, 07 05 99, 07 06 12, 07 06 80 – 81, 07 06 99, 07 07 12, 07 07 99, 08 01 12, 08 01 18, 08 01 20, 08 01 99, 08 02 01, 08 02 03, 08 02 99, 08 03 08, 08 03 13, 08 03 18, 08 03 80, 08 03 99, 08 04 10, 08 04 12, 08 04 16, 08 04 99, 10 01 01 – 03, 10 01 05, 10 01 07, 10 01 15, 10 01 17, 10 01 19, 10 01 21, 10 01 24 -26, 10 01 80-82, 10 01 99, 10 02 01-02, 10 02 08, 10 02 10, 10 02 12, 10 02 80, 10 02 81, 10 02 99, 10 03 16, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10, 10 09 12, 10 09 14, 10 09 16, 10 09 80, 10 09 99, 10 10 03, 10 10 06, 10 10 08, 10 10 10, 10 10 12, 10 10 14, 10 10 16, 10 10 99, 10 11 03, 10 11 05, 10 11 10, 10 11 12, 10 11 16, 10 11 20, 10 11 99, 10 12 01, 10 12 03, 10 12 06, 10 12 08, 10 12 10, 10 12 12, 10 12 99, 10 13 01, 10 13 04, 10 13 06, 10 13 10, 10 13 11, 10 13 13–14, 10 13 80-82, 10 13 99, 10 80 01, 10 80 06, 10 80 99, 11 01 14, 11 01 99, 11 02 03, 11 02 06, 11 02 99, 11 05 01, 11 05 02, 11 05 99, 12 01 01-05, 12 01 13, 12 01 17, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 01- 07, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 06, 16 01 12, 16 01 15, 16 01 17-20, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 14, 16 02 16, 16 03 04, 16 03 06, 16 03 80, 16 05 05, 16 05 09, 16 06 01, 16 06 02, 16 06 04-05, 16 07 99, 16 11 02, 16 11 04, 16 11 06, 16 80 01, 16 81 02, 16 82 02, 17 01 01-03, 17 01 07, 17 01 80-82, 17 02 01-03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01-07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 01 02, 19 01 12, 19 01 14, 19 01 16, 19 01 18, 19 01 91, 19 01 99, 19 02 03, 19 02 10, 19 02 99, 19 03 05, 19 03 07, 19 04 01, 19 04 04, 19 05 01, 19 05 02-03, 19 05 99, 19 06 04, 19 06 06, 19 06 99, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 09, 19 09 01-05, 19 09 99, 19 10 01-02, 19 10 04, 19 10 06, 19 11 06, 19 11 99, 19 12 01-05, 19 12 07-10, 19 12 12, 19 13 02, 19 13 08, 20 01 01-02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 38-40, 20 01 99, 20 02 02-03, 20 03 02-03, 20 03 07, Transport: 02 03 01, 03 03 02, 03 03 05, 03 03 10, 08 01 14, 08 01 16, 08 02 02, 08 03 07, 08 03 15, 08 04 14, 10 01 23, 10 11 14, 10 11 18, 10 11 80, 10 12 05, 19 02 06, 19 09 06, 19 13 04, 19 13 06, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 41, 20 01 80, 20 02 01, 20 03 04, 20 03 06, Zbieranie w Kaczycach, ul. Morcinka: 20 03 01, 20 03 99 |
| 21. | P.P.H.U. FLORA S.C. Renata Czyż, Janusz Grabiec, ul. Bielska 25, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/158/04 Ważna do 26.12.2014r. | Zbieranie w Skoczowie, ul. Bielska 25, w Ustroniu, ul. Brody 4, w Cieszynie, ul. Czarny Chodnik: 15 01 10 |
| 22. | Sklep Nasienno Ogrodniczy Żyła Maria, ul. Olszaka 35, 43-419 Hażlach | WS.7644-Od/159/04 Ważna do 28.12.2014r. | Zbieranie: 15 01 10 |
| 23. | Sklep Przemysłowo-Ogrodniczy RENA, ul. Górny Rynek 8, 43-400 Cieszyn | WS.7644-Od/162/04 Ważna do 26.12.2014r. | Zbieranie: 15 01 10 |
| 24. | P.H. Krzysztof Holeksa, ul. Zalesie 32, 43-436 Górki Wielkie | WS.7644-Od/163/04 Ważna do 19.12.2014r. | Zbieranie: 15 01 10 |
| 25. | P.P.U.H. inż. B.J. Pelar, Puńców 31, 43-400 Cieszyn | WS.7644-Od/164/04 Ważna do 26.12.2014r. | Zbieranie: 02 01 83, 15 02 02 |
| 26. | F.H.U. Krystyna Heczko, Ul. Lipowa 11, 43-523 Pruchna | WS.7644-Od/166/04 Ważna do 19.12.2014r. | Zbieranie: 15 01 10 |
| 27. | Sklep Zaopatrzenia Ogrodniczego MARAND, M., A. , E. Janota, ul. Bielska 79, 43-520 Chybie | WS.7644-Od/170/04 Ważna do 28.12.2014r. | Zbieranie: 15 01 10 |
| 28. | Miejski Zarząd Dróg, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn | WS.7644-Od/175/04/05 Ważna do 17.01.2015r. | Zbieranie: 20 01 40, 20 02 01, 20 03 01 |
| 29. | F.H.U. ELIZA Skład Opałowy Elżbieta Hubczyk, ul. Górecka, 43-438 Brenna | WS.7644-Od/180/04/05 Ważna do 17.02.2015r. | Zbieranie: 16 01 17-18, 17 04 05, 17 04 07, 20 01 40 |
| ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE |
| Lp. | Nazwa i adres firmy | Decyzja | Kody odpadów |
| 1. | Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie, ul. Olszyna 10 (tel. 033 4799470) | WS.7644-23/04/Od Ważna do 02.06.2014r. | Odzysk: 10 01 02 |
| 2. | WEGA Sp. z o.o., 43-385 Jasienica, ul. Cieszyńska 493 (tel. 033 8152134) | WS.7644-24/04/Od Ważna do 18.07.2014r. | Odzysk na terenie RSP BUCZE w Górkach Wielkich: 15 01 07, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02 |
| 3. | Zakład Robót rekultywacyjnych SORT Sp. z o.o., Frydek ul. Miodowa 30, 43-227 Miedźna (Tel. 032 3243757) | WS.7644-50/04/Od Ważna do 01.07.2014r. | Odzysk na obszarze budowanej drogi S1 i obwodnicy Ustronia (gminy: Ustroń, Dębowiec, Cieszyn): 19 08 05 |
| 4. | P.P.U.H. TEBET Ewa Tomica, ul. Spokojna 12, 43-426 Dębowiec (Tel. 033 8562334) | WS.7644-61/04/Od Ważna do 04.07.2014r. | Odzysk: 10 01 01, 10 01 02 |
| 5. | ADMIT Sp. jawna Joanna & Adam Mitręga, 43-436 Górki Wielkie 524 | WS.7644-66/04/Od Ważna do 07.07.2014r. | Odzysk: 02 01 04, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 |
| 6. | Fabryk Koców PLEDAN Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 7, 43-520 Chybie | WS.7644-69/04/Od Ważna do: 09.07.2014r. | Odzysk w Skoczowie, ul. Fabryczna 9: 04 02 22, 19 12 08 |
| 7. | P.P.U.H. ZREMBUD Sp. z o.o., ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn | WS.7644-89/04/Od Ważna do 09.08.2014r. | Odzysk: 15 01 03 |
| 8. | Tomasz Lachowski SUROWCE WTÓRNE, 43-386 Biery 145 | WS.7644-100/04/Od Ważna do 16.09.2014r. | Odzysk w Skoczowie, ul. Powstańców Śląskich 1: 16 02 16, 16 08 01, 16 01 22 |
| 9. | Kopalnia Surowców Skalnych Wisła S.A., ul. Gahura, 43-460 Wisła | WS.7644-Od/141/04 Ważna do 02.12.2014r. | Odzysk: 17 01 81 |
| 10. | Miejski Zarząd Dróg, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn | WS.7644-Od/175/04/05 Ważna do 17.01.2015r. | Unieszkodliwianie w Cieszynie, ul. Frysztacka: 17 01 01-03, 17 01 07, 17 01 80-82, 17 03 02, 17 03 80, 17 05 04, 17 05 06, 17 08 02, 17 09 04, 20 02 01-02, 20 03 03, 20 03 06 |
| 2005 |
| ZBIERANIE I TRANSPORT |
| Lp. | Nazwa i adres firmy | Decyzja | Kody odpadów |
| 1. | Sprzedaż Hurtowa Odpadów i Złomu Kubaczka Anna, Kowale 74, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/2/05 Ważna do 14.02.2015r. | Transport (cały kraj) i zbieranie w Cieszynie, ul. Ustrońska 22 oraz Al. Łyska 20: 02 01 10, 12 01 01-05, 12 01 13, 15 01 01-02, 15 01 04, 15 01 07, 16 01 03, 16 01 06, 16 01 17-20, 17 02 02-03, 17 04 01-07, 17 04 11, 19 12 01-05, 20 01 01-02, 20 01 39-40 Zbieranie w Cieszynie, Al. Łyska 20: 16 06 01, 16 06 02 |
| 2. | P.H.U. ZAGRODA Aniela Szlaur, ul. Hallera 116A, 43-400 Cieszyn | WS.7644-Od/4/05 Ważna do 30.01.2015r. | Zbieranie: 15 01 10 |
| 3. | P.P.H. AGROKOMPLEKS Bieniek Zygmunt, Ochaby Wielkie 5, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/5/05 Ważna do 01.03.2015r. | Zbieranie w Ochabach Wielkich 5 oraz w Bażanowicach 180: 15 01 10 |
| 4. | Transport Ciężarowy Janusz Cuber, Leszna Górna 125, 43-445 Dzięgielów | WS.7644-Od/12/05 Ważna do 10.03.2015r. | Transport (cały kraj): 04 02 14, 07 01 04, 07 02 04, 07 03 04, 07 05 04, 07 06 04, 07 07 04, 08 01 11, 08 01 13, 08 01 17, 08 03 12, 08 03 14-15, 09 01 03, 14 06 03, 15 01 10, 16 07 09 |
| 5. | Ślusarstwo, Pomoc Drogowa, Blacharstwo Pojazdowe Adam Topoliński, ul. Jastrzębska 135, 43-419 Hażlach | WS.7644-Od/15/05 Ważna do 30.03.2015r. | Transport (cały kraj) i zbieranie: 17 02 01-03, 17 04 01-07 |
| 6. | P.H.U.P. Bogusław Piaszczyk, 43-436 Górki Wielkie 47 | WS.7644-Od/23/05 Ważna do 08.03.2015r. | Transport (cały kraj): 03 01 05 |
| 7. | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Ks. A. Janusza 4, 43-410 Zebrzydowice | WS.7644-Od/24/05 Ważna do 24.04.2015r. | Zbieranie: 15 01 02, 15 01 07 |
| 8. | F.H.U. GÓRNIAK Joanna Biesok, Gumna 10, 43-426 Dębowiec | WS.7644-Od/26/05 Ważna do 24.04.2015r. | Zbieranie: 15 01 10 |
| 9. | Castorama Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-225 warszawa | WS.7644-Od/34/05 Ważna do 17.05.2015r. | Zbieranie w Cieszynie, ul. Liburnia 10: 15 01 10 |
| 10. | S.C. FANEX A.M. Flaczek, E.F Zieleźnik, Międzyświeć 133, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/44/05 Ważna do 13.07.2015r. | Transport (cały kraj) i zbieranie: 10 01 01, 17 01 01, 17 02 01, 17 03 80, 17 06 04, 17 09 04, 19 08 01, 20 02 01-02, 20 03 02, 20 03 07, 20 03 99 |
| 11. | P.P.H.U. MAD-BUD-STAL Piotr Madzia, ul. Markówka 18, 43-438 Brenna | WS.7644-Od/63/05 Ważna do 12.07.2015r. | Zbieranie w Skoczowie, ul. Górecka 32: 10 09 80, 12 01 01, 12 01 03, 12 01 99, 15 01 04-06, 16 01 17-18, 17 04 01-07, 19 10 01-02, 19 12 02-03, 20 01 40, 20 01 99, 20 03 07, 20 03 99 |
| 12. | STALZŁOM-3 Sp. z o.o., ul. Wielka Skotnica 45, 41-400 Mysłowice | WS.7644-Od/68/05 Ważna do 12.07.2015r. | Zbieranie w Brennej, ul. Górecka: 12 01 01, 12 01 03, 15 01 04, 16 01 17-18, 17 04 01-06 |
| 13. | P.P.H.U. Ekoplast Produkt S.C. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys, Al. Łyska 20, 43-400 Cieszyn | WS.7644-Od/80/05 Ważna do 10.08.2015r. (zmiana WS.7644-Od/81/06) | Transport (cały kraj) i zbieranie: 02 01 04, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 99, 03 03 01, 03 03 07-08, 03 03 99, 07 02 13, 07 02 80, 10 09 99, 12 01 01-05, 12 01 13, 12 01 99, 15 01 01-07, 15 01 09, 16 01 17-20, 16 01 22, 17 02 02-03, 17 04 01-07, 17 04 11, 19 01 02, 19 10 01, 10 10 04, 19 12 01-05, 19 12 07, 19 12 09, 19 12 12, 20 01 01-02, 20 01 39,20 01 40 |
| 14. | Spółdzielnia AGROMET , Mnich ul. Cieszyńska 74, 43-520 Chybie | WS.7644-Od/103/05 Ważna 10 lat od momentu wpisu do KRS | Transport (cały kraj): 15 01 06, 17 01 07, 17 01 82 |
| 15. | IBC SERVICE Jacek Olesz ul. Rzemieślnicza 4, 43-436 Górki Wielkie | WS.7644-Od/136/05 ważna do 17.11.2015r. (zmiana WS.7644-Od/79/06) | Zbieranie: 02 01 04, 03 03 08, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 01-03, 15 01 05-06, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 01, 19 12 04, 20 01 01, 20 01 39 Transport (cały kraj): wszystkie za wyjątkiem 01 03 04-05, 01 03 07, 01 03 80, 01 04 07, 01 04 84, 01 05 05-06, 20 01 80-82, 02 02 02, 02 02 80-81, 05 07 01, 06 06 02-03, 06 07 01, 06 07 03, 06 08 02, 06 10 02, 07 01 09, 07 03 03, 08 05 01, 10 11 81, 10 14 01, 11 03 01, 13 01 01, 14 06 01, 15 02 02, 16 01 09, 16 02 09-12, podgrupa 16 04, 16 05 04, 16 08 02, podgrupa 17 06, 17 09 02, 18 01 01-04, 18 01 07-10, podgrupa 18 02, 19 03, 20 01 31, |
| 16. | Zakład Melioracji Wodnych i Robót Wodno-Inżynierskich S.C. Mirosław Gałka i Stanisław Słowik, ul. Kolejowa 28, 43-424 Drogomyśl | WS.7644-Od/182/05 ważna do 04.01.2016r. | Transport (cały kraj): 02 01 03, 02 01 07, 17 01 01-02, 17 02 82, 17 02 01, 17 03 80, 17 05 04, 17 05 06 |
| 17. | P.H.U. „Jan Pas” Janusz Pastucha, ul. Gumieńska 6, 43-419 Zamarski | WS.7644-Od/187/05 Ważna do 12.01.2016r. | Zbieranie: 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 15 01 05-06, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 |
| ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE |
| Lp. | Nazwa i adres firmy | Decyzja | Kody odpadów |
| 1. | Ślusarstwo, Pomoc Drogowa, Blacharstwo Pojazdowe Adam Topoliński, ul. Jastrzębska 135, 43-419 Hażlach | WS.7644-Od/15/05 Ważna do 30.03.2015r. | Odzysk: 17 02 01-03, 17 04 01-07 |
| 3. | Miejski Zarząd Dróg, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn | WS.7644-Od/16/05 Ważna do 22.03.2015r. | Odzysk: 17 01 81, 17 03 02 |
| 3. | IBC SERVICE Jacek Olesz ul. Rzemieślnicza 4, 43-436 Górki Wielkie | WS.7644-Od/136/05 ważna do 17.11.2015r. (zmiana WS.7644-Od/79/06) | Odzysk: 02 01 04, 03 03 08, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 01-03, 15 01 05-06, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 01, 19 12 04, 20 01 01, 20 01 39 |
| 4. | KLIMOWSKI Gospodarka Odpadami Ul. Olszyna 2, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/137/05/06 ważna do 02.02.2016r. (zmiana WS.7644-Od/79/06) | Odzysk lub unieszkodliwianie w Kaczycach, ul. Morcinka 17: 02 01 04, 02 01 07, 20 01 10, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 81, 03 01 99, 03 03 07-08, 04 02 09, 07 02 13, 07 02 17, 07 02 80, 07 02 99, 10 11 12, 12 01 01-05, 12 01 13, 15 01 01-07, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 17-20, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 04-05, 17 01 01-03, 17 01 07, 17 01 80-82, 17 02 01-03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01-07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 01 02, 19 01 12, 19 02 03, 19 02 10, 19 02 99, 19 04 01, 19 10 01-05, 19 12 07-10, 19 12 12, 19 13 02, 20 01 01-02, 20 01 10, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 99, 20 02 02-03, 20 03 01-03, 20 03 07, 20 03 99 |
| 5. | P.H.U. „Jan Pas” Janusz Pastucha, ul. Gumieńska 6, 43-419 Zamarski | WS.7644-Od/187/05 Ważna do 12.01.2016r. | Odzysk: 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 15 01 05-06, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 |
| 2006 |
| ZBIERANIE I TRANSPORT |
| Lp. | Nazwa i adres firmy | Decyzja | Kody odpadów |
| 1. | Usługi Turystyczno Transportowe ITA ul. Wyzwolenia 9, 43-460 Wisła | WS.7644-Od/28/06 Ważna do 22.03.2016r. | Transport (cały kraj): 02 01 03-04, 02 01 99, 02 02 01-03, 02 02 81, 02 02 99, 02 03 02-04, 02 03 82, 02 05 01, 02 05 80, 02 05 99, 02 06 01-02, 02 06 99, 03 01 01, 08 03 18, 09 01 07-08, 09 01 10, 09 01 12, 15 01 01-07, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 16-20, 16 02 13-14, 16 02 16, 16 03 04, 16 03 80, 16 80 01, 16 81 02, 17 02 01-03, 20 01 01-02, 20 01 10-11, 20 01 25, 20 01 36, 20 01 38-39, 20 01 41, 20 01 80, 20 01 99 |
| 2. | Opony ZIOMEK Z.H.U. Mirosław Ziomek, Pogórze 142, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/54/06 Ważna do 10.05.2016r. | Transport (cały kraj) i zbieranie: 16 01 03 |
| 3. | Przedsiębiorstwo Komunikacyjne TRANSKOM Sp. z o.o., ul. Ciężarowa 10, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/55/06 Ważna do 10.05.2016r. | Transport (cały kraj): 16 01 03, 17 01 01, 17 03 80, 19 08 01, 20 03 01, 20 03 02 |
| 4. | TRANS-BETON-STAL Sp. z o.o., ul. Frysztacka 93a, 43-400 Cieszyn | WS.7644-Od/61/06 Ważna do 25.07.2016r. | Zbieranie w Goleszowie na działce 1348/65 (teren byłej cementowni): 17 01 81, 17 03 02, 17 06 04, 20 03 03 |
| 5. | P.P.H.U. MIZIEX Mizia Andrzej, ul. Zakładowa 11, 43-440 Goleszów | WS.7644-Od/63/06 Ważna do 13.07.2016r. | Transport (cały kraj) i zbieranie: 02 01 10, 12 01 01-04, 15 01 04, 16 01 17-18, 17 04 01-07, 19 10 01-02,19 12 02-03, 20 01 40 |
| 6. | F.H.U. Jan Ledwin ul. Frysztacka 9/3, 43-400 Cieszyn | WS.7644-Od/74/06 Ważna do 23.07.2016r. | Transport (cały kraj): 15 01 01-02 |
| 7. | Teksid Iron Poland Sp. z o.o., ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/82/06/07 Ważna do 31.12.2016r. | Transport (powiat cieszyński): 10 09 03, 10 09 08, 10 09 10 |
| 8. | Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A., Oddział w Cieszynie ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn | WS.7644-Od/104/06 Ważna do 14.11.2016r. | Zbieranie: 15 01 10 |
| 9. | Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie, ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/163/06/07 Ważna do 02.06.2014r. (wprowadzone zmianą pozwolenia na wytwarzanie odpadów) | Zbieranie i transport (na terenie gminy Skoczów): 10 01 01, 16 01 03, 17 02 01-02, 17 03 80, 20 01 01-02, 20 01 35-36, 20 01 39-40, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 06-07 |
| ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE |
| Lp. | Nazwa i adres firmy | Decyzja | Kody odpadów |
| 1. | Swedwood Poland Sp. z o.o., ul. Krzywa 1, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/17/06 Ważna do 11.05.2016r. | Odzysk: 03 01 05 |
| 2. | TRANS-BETON-STAL Sp. z o.o., ul. Frysztacka 93a, 43-400 Cieszyn | WS.7644-Od/61/06 Ważna do 25.07.2016r. | Odzysk w Goleszowie na działce 1348/65 (teren byłej cementowni): 17 01 01-04, 17 05 04 |
| 3. | BPBP S.A., ul. Warszawska 5, 43-307 Bielsko-Biała | WS.7644-Od/64/06 Ważna do 07.11.2016r. | Odzysk poza instalacją (wszystkie gminy powiatu): 17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03, 17 05 04 |
| 4. | Teksid Iron Poland Sp. z o.o., ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/82/06/07 Ważna do 31.12.2016r. | Odzysk poza instalacją (w Goleszowie, ul. Łąkowa 2): 10 09 03, 10 09 08, 10 09 10 |
| 5. | Zakład Usług Komunalnych w Skoczowie, ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/163/06/07 Ważna do 02.06.2014r. (wprowadzone zmianą pozwolenia na wytwarzanie odpadów) | Odzysk: 10 01 01-02, 10 01 82 |
| 2007 |
| ZBIERANIE I TRANSPORT |
| Lp. | Nazwa i adres firmy | Decyzja | Kody odpadów |
| 1. | F.H.U. Sprzedaż Hurtowa Odpadów i Złomu Mariusz Kidoń, ul. Zaciszna 215/7, 43-384 Jaworze | WS.7644-Od/5/07 Ważna do 20.02.2017r. | Zbieranie (w Ustroniu, ul. Katowicka 16): 12 01 01-04, 15 01 01, 15 01 04, 16 01 17-18, 17 04 01-07, 17 04 11, 19 12 01-03, 20 01 01, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 40 |
| 2. | OM-7 Sp. z o.o. ul. Stawowa 16, 43-400 Cieszyn | WS.7644-Od/10/07 Ważna do 01.03.2017r. | Transport (cały kraj): 02 01 04, 12 01 01, 15 01 01, 15 01 04, 17 02 03, 17 04 05, 19 12 01-03 |
| 3. | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie, ul. Spółdzielcza 16, 43-440 Goleszów | WS.7644-Od/13/07 Ważna do 12.03.2017r. | Transport (województwo śląskie): 02 07 80 |
| 4. | GOMOLA-TRANS Gomola Paweł, Pogórze 386, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/17/07 Ważna do 04.04.2017r. | Transport (cały kraj): 19 12 12, 20 03 01, 02 01 04,02 01 07, 02 01 10, 01 04 08-09, 03 01 01, 03 03 07-09, 15 01 01-07, 16 01 03, 16 06 01, 17 01 01-02, 17 01 81, 17 02 01-03 |
| 5. | SINGO-J Eksport-Import Jacek Cieślar, ul. Katowicka 144, 43-450 Ustroń | WS.7644-Od/19/07 Ważna do 17.04.2017r. | Transport (województwo śląskie) i zbieranie: 15 01 03 |
| 6. | Spółdzielnia Kółek Rolniczych Zebrzydowice ul. Jagiellońska 35, 43-410 Kończyce Małe | WS.7644-Od/23/07 Ważna do 09.04.2017r. | Transport (cały kraj): 10 01 01, 16 01 03, 20 01 01-02, 20 01 08, 20 01 36, 20 01 39-40, 20 02 01-03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 |
| 7. | IWMET Łabaj Iwona Bąków ul. Zielona 66, 43-246 Strumień | WS.7644-Od/24/07 Ważna do 04.04.2017r. (zmiana WS.7644-Od/46/07) | Transport (cały kraj): 17 04 01-04, 12 01 01-04, 15 01 04, 16 01 17-18, 16 06 01, 16 08 01, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 10-11, 20 01 02, 20 01 39-40 |
| 8. | F.H.U. EWAN Greń Andrzej 43-438 Brenna Jatny 157 | WS.7644-Od/26/07 Ważna do 16.05.2017r. | Zbieranie (Ochaby Małe, ul. Dębowiecka 26): 17 04 01-04, 17 04 06, 16 01 04, 17 04 05, 12 01 01 |
| 9. | EKO-TONER, ul. Morcinka 13/26, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/40/07 Ważna do 04.06.2017r. | Transport (cały kraj): 08 03 18, 15 01 01, 16 02 14, 16 02 16 |
| 10. | Usługi Remontowo-Budowlane Antoni Juroszek 43-474 Koniaków 448 | WS.7644-Od/53/07 Ważna do 07.08.2017r. | Transport (cały kraj): 17 06 01, 17 06 05 |
| 11. | INSTAL Zakład Usługowy Edward i Emil Cymorek Pierściec ul. Graniczna 22, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/56/07 Ważna do 31.07.2017r. | Transport (cały kraj): 17 01 01-02, 17 01 81, 17 05 04 |
| 12. | Transport Ciężarowy Stec Krystian Iskrzyczyn 45, 43-426 Dębowiec | WS.7644-Od/62/07 Ważna do 19.08.2017r. | Transport (cały kraj): 10 09 08, 10 10 08, 10 09 06, 10 10 03, 10 09 03, 16 11 04, 10 09 99 |
| 13. | P.P.H.U. TOMPLAST-EKO Tomasz Hernik ul. Złocieni 3, 43-450 Ustroń | WS.7644-Od/63/07 Ważna do 03.09.2017r. | Transport (cały kra) i zbieranie (w Ustroniu, ul. Wczasowa 10e): 07 02 13, 15 01 01-02, 15 01 07, 16 01 19, 17 02 03, 20 01 39, 20 01 01-02, 17 04 01-07 |
| 14. | MIROTRANS Sp. z o.o. 43-476 Jaworzynka 727 | WS.7644-Od/67/07 Ważna do 16.09.2017r. | Transport (cały kraj): 12 01 01-02, 17 04 05, 20 03 01, 20 03 07 |
| 15. | Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Zofia Duława Kiczyce ul. Jesionowa 5, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/88/07 Ważna do 23.11.2017r. | Transport (cały kraj) i zbieranie: 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 16 03 04, 17 02 03, 19 12 04 |
| 16. | Złomrex Metal Sp. z o.o. ul. Zielona 26, 42-360 Poraj | WS.7644-Od/95/07 Ważna do 13.01.2018r. | Zbieranie (w Zebrzydowicach, ul. Kochanowskiego 42b): 02 01 10, 10 10 03, 10 02 80, 10 02 99, 12 01 01-03, 15 01 01-02, 15 01 04, 15 01 07, 16 01 17-18, 16 06 01-02, 17 04 01-07, 17 04 11, 19 01 02, 19 10 01-02, 19 12 02-03, 20 01 40 |
| 17. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn | WS.7644-Od/102/07/08 Ważna do 24.01.2018r. | Transport (na terenie miasta Cieszyn) i zbieranie (w Cieszynie, ul. Motokrosowa 27 i ul. Łukowa): 15 01 01-07, 15 01 09-11, 20 01 01-02, 20 01 08, 20 01 10-11, 20 01 13-15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25-41, 20 01 80, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 07 |
| ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE |
| Lp. | Nazwa i adres firmy | Decyzja | Kody odpadów |
| 1. | SINGO-J Eksport-Import Jacek Cieślar, ul. Katowicka 144, 43-450 Ustroń | WS.7644-Od/17/07 Ważna do 17.04.2017r. | Odzysk: 15 01 03 |
| 2. | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-PODBESKIDZIE Sp. z o.o., ul. Górny Bór 31a, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/48/07 Ważna do 16.07.2017r. | Odzysk: 10 01 02 |
| 3. | Zakład Robót Rekultywacyjnych SORT Sp. z o.o. Frydek ul. Miodowa 30, 43-227 Miedźna | WS.7644-Od/49/07 Ważna do 16.07.2011r. | Odzysk (na obszarze przebudowywanej drogi krajowej DK-81): 19 08 05 |
| 4. | Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Zofia Duława Kiczyce ul. Jesionowa 5, 43-430 Skoczów | WS.7644-Od/88/07 Ważna do 23.11.2017r. | Odzysk: 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 16 03 04, 17 02 03, 19 12 04 |
| 5. | Złomrex Metal Sp. z o.o. ul. Zielona 26, 42-360 Poraj | WS.7644-Od/95/07 Ważna do 13.01.2018r. | Odzysk (w Zebrzydowicach, ul. Kochanowskiego 42b): 16 01 17, 17 04 05 |

# Text boxes

Odpady wytwarzane

Odpady odzyskane przez wytwórców

(biodegradowalne)

Odpady zmieszane

Odpady zbierane selektywnie

Stacja przeładunkowa

Kompost

Surowce

Odpady niebezp. do  unieszkodliwienia

Składowisko

Sortownia odpadów